ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУГРЕЕВО-НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II. ЧАСТЬ I.

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

Мугреево-Никольское

2011 г.

Содержание материалов  Генерального плана

Мугреево-Никольского сельского поселения

Южского муниципального района Ивановской области

| № п/п | Наименование раздела | гриф |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Часть I. «Положения о территориальном планировании» (пояснительная записка) |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | нс |  |  |
|  | Стратегическая ориентация Генерального плана поселения |  |  |  |
|  | Цели территориального планирования |  |  |  |
|  | Задачи территориального планирования |  |  |  |
| 2 | Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их осуществления | нс |  |  |
|  | Планировочная организация территории Мероприятия по территориальному планированию |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |  |  |
| Том I. Часть II. «Графические материалы положений о территориальном планировании» |
| 3 | Карта (схема) административных границ поселения, границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. | нс | Схема 1 | Административные границы поселения обозначены в соответствии с законом Ивановской области от 25.02.2005 г. № 53-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Южском муниципальном районе» |
| 4 | Карта (схема) существующих границ земель различных категорий. | нс | Схема 2 | Содержит информацию о существующих границах земель различных категорий |
| 5 | Карта (схема) границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. | нс | Схема 3 | Содержит предложения по функциональному зонированию территории |
| 6 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территории | нс | Схема 4 | Границы земельных участков, в пределах которых установлен особый режим использования объектов капитального строительства. |
| 7 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территории | нс | Схема 5 | Границы участков, на которых расположены единичные памятники историко-культурного наследия, ансамбли и комплексы памятников с их природно-историческим окружением, культурные ландшафты, формы живой традиционной культуры. |
| 8 | Карта (схема) границ инженерной и транспортной инфраструктур, земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения | нс | Схема 6 | Объекты электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения в границах поселения, автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, иные объекты, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения. |
| 9 | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, инженерно-геологических ограничений | нс | Схема 7 |  |
| Том II. Часть I. «Материалы по обоснованию проекта Генерального плана» |
| 10 | Раздел I. Анализ состояния территории поселения, проблем и направлений его комплексного развития. | нс |  |  |
| 11 | Раздел II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. | нс |  |  |
| 12 | Раздел III. Перечень мероприятий по территориальному планированию. | нс |  |  |
| 13 | Раздел IV. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации. | нс |  |  |
| 14 | Раздел V. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | нс |  |  |
| Том II. Часть II. «Графические материалы по обоснованию Генерального плана с отображением информации о современном состоянии территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования» |
| 16 | Карта (схема) ограничений: - границы территорий объектов культурного наследия, обоснование зон охраны объектов; | нс | Схема 8 | Утверждаются в составе схем территориального планирования Российской Федерации, Ивановской области, Южского муниципального района. |
| 17 | Карта (схема) планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иных категорий земель, а также ) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. | нс | Схема 9 | Содержит предложения по изменению категорий земель, а также границы территорий наибольшей градостроительной активности и перспективы градостроительного развития |
| Том III. «Приложения» Нормативно-правовые акты, материалы согласования Генерального плана, материалы публичных слушаний |

Количество экземпляров проекта:

Текстовые материалы:

- Том I. Часть I. «Положения о территориальном планировании» (пояснительная записка) – 1 экз.;

- Том I. Часть II. «Графические материалы положений о территориальном планировании» – 1 экз.;

- Том II. Часть I. «Материалы по обоснованию проекта Генерального плана» – 1 экз.;

- Том II. Часть II. «Графические материалы по обоснованию  Генерального плана с отображением информации о современном состоянии территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования» – 1 экз.;

- Том III. «Приложения» Нормативно-правовые акты, материалы согласования Генерального плана,  материалы публичных слушаний– 1 экз.;

Графические материалы:

1. Карта (схема) административных границ поселения,  границ населенных пунктов, входящих в состав поселения- 1 экз.

2. Карта (схема) существующих  границ земель различных категорий- 1 экз.

3. Карта (схема) границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон- 1 экз.

4. Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территории- 1 экз.

5. Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территории- 1 экз.

6. Карта (схема) границ   инженерной и транспортной инфраструктур, земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения- 1 экз.

7. Карта (схема)  границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, инженерно-геологических ограничений- 1 экз.

8. Карта (схема) ограничений:

- границы территорий объектов культурного наследия, обоснование зон охраны объектов- 1 экз.

9. Карта (схема) планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иных категорий земель, а также планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке- 1 экз.

Электронная версия проекта – 1 эл. носитель.

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………………….……….11 стр.

Раздел I. Анализ состояния территории поселения, проблем и направлений его комплексного развития……………………………..13 стр.

1. Существующая ситуация………………………………………………………….………...13 стр.

1.1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития……..….13 стр.

1.1.2. Историко-градостроительный анализ………………………………………..… 14 стр.

1.1.3. Историко-культурный комплекс………………………………………………….. 16 стр.

1.2.Природно-ресурсный потенциал Мугреево-Никольского сельского

поселения……………………………………………………………………………………………..27 стр.

1.2.1.Климатический и агроклиматический потенциал…………………………. 27 стр.

1.2.2.Рельеф, геологическое строение, физико-геологические процессы..31 стр.

1.2.3.Гидрогеологические условия, ресурсы подземных вод………………..…33 стр.

1.2.4.Инженерно-геологические условия и минерально-сырьевые

ресурсы………………………………………………………………………………………………….33 стр.

1.2.5.Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод……..35 стр.

1.2.6.Почвенные ресурсы……………………………………………………………………….38 стр.

1.2.7.Лесосырьевые ресурсы. Ресурсы флоры и фауны…………………………...39 стр.

1.2.8.Ландшафтно-рекреационный потенциал………………………………….…...41 стр.

1.3. Анализ состояния территории Мугреево-Никольского  сельского

поселения, проблем и направлений его комплексного развития……………41 стр.

1.3.1.Административно-территориальное устройство……………………………. 41 стр.

1.3.2.Население и демография. Динамика численности населения………..42 стр.

1.3.2.1.Механическое движение или территориальные

перемещения отдельных лиц……………………………………………………………..…44 стр.

1.3.2.2.Половозрастная структура населения…………………………………………45 стр.

1.3.2.3.Расчет перспективной численности населения

Мугреево-Никольского сельского поселения…………………………………………47 стр.

1.3.2.4.Занятость населения. Трудовые ресурсы……………………………….……48 стр.

1.3.3.Экономическая база ……………………………………………………………………..50 стр.

1.3.4. Туристско-рекреационный потенциал………………………..…………………51 стр.

1.3.5.Земельный фонд…………………………………………………………………...………52 стр.

1.3.5.1..Земли населенных пунктов…………………………………………………………52 стр.

1.3.5.2.Земли сельскохозяйственного назначения………………………………….53 стр.

1.3.5.3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения………………………………………………………………….….53 стр.

1.3.5.4.Земли лесного фонда……………………………………………………………….…53 стр.

1.3.5.5.Земли покрытые поверхностными водами……………………………....…53 стр.

1.3.5.6.Земли запаса………………………………………………………………………………53 стр.

1.3.6.Планировочная организация и функциональное зонирование

территории……………………………………………………………………………………………53 стр.

1.3.6.1.Современная планировочная организация

территории поселения…………………………………………………………………………..53 стр.

1.3.7.Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения…………………………………………………………………………...54 стр.

1.3.7.1. Объекты федерального значения, расположенные на территории Мугреево-Никольского  сельского поселения………………………….…………….55 стр.

1.3.7.2.Объекты регионального значения, расположенные на территории Мугреево-Никольского сельского поселения

1.3.7.3Объекты районного значения, расположенные на территории

Мугреево-Никольского  сельского поселения…………………………………….….55 стр.

1.3.7.4.Объекты местного значения поселения, расположенные на территории Мугреево-Никольского сельского поселения…………………………………………55 стр.

1.3.7.4.1.Учреждения культурно-бытового обслуживания

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта………………………………………………………….…..…56 стр.

1.3.7.4.2.Библиотечное обслуживания населения, организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, музей поселения…………………………………………………………………………………………..…58 стр.

1.3.7.4.3.Объекты торговли, общественного питания,

бытового обслуживания……………………………………………………………………..…58 стр.

1.3.7.4.4.Объекты связи…………………………………………………………………….……59 стр.

1.3.7.4.5.Жилищный фонд и жилищное строительство…………………….……59 стр.

1.3.7.4.6.Инженерная инфраструктура………………………………….………..……60 стр.

1.3.7.4.7.Транспортная инфраструктура…………………………………………………62 стр.

1.3.7.4.8.Сельскохозяйственное производство …………………………..…..………65 стр.

1.3.7.4.9.Организация сбора и вывоза бытовых отходов …………………..……66 стр.

1.3.7.4.10.Обеспечение территории местами захоронения………………….….67 стр.

1.3.7.4.11.Создание условий для массового отдыха жителей поселения, Организация обустройства мест массового отдыха населения………….…...67 стр.

1.3.7.4.12.Озеленение и благоустройство территории …………………………….67 стр.

Раздел II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования…………………………………………69 стр.

1. Возможные сценарии  развития  Мугреево-Никольского сельского поселения……………………………………………………………………………………………..69 стр.

1.1.Приоритетные направления развития Мугреево-Никольского  сельского поселения……………………………………………………………………………………………..70 стр.

1.2.Градостроительное зонирование территории Мугреево-Никольского сельского поселения……………………………………………………………………..………70 стр.

1.2.1.Зоны жилой застройки…………………………………………………………..………71 стр.

1.2.2.Зоны производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры…………………………………………………………………………………...72 стр.

1.2.3.Зоны сельскохозяйственного назначения………………………………..……72 стр.

1.2.4.Зоны рекреационного назначения………………………….…………….………73 стр.

1.2.5.Зоны особо охраняемых территорий ………………………………..…..………73 стр.

1.2.6.Зоны специального назначения…………………………………………….………74 стр.

1.3.Территориальные ресурсы для градостроительного освоения……….…74 стр.

### 1.4.Планируемое изменение границ населенных пунктов……………………..74 стр.

- 1.5.Планировочная структура и функциональное зонирование

- населенных пунктов………………………………………………………………………………75 стр.

- 1.6.Улично-дорожная сеть…………………………………………………………….….……76 стр.

1.7.Зоны ограничений и зоны с особыми условий использования

территории……………………………………………………………………………………………77 стр.

# 1.7.1.Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия…………………………………………………………………………………………….….77 стр.

# 1.7.2.Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности………………………………………………………………….77 стр.

Раздел III. Перечень мероприятий по территориальному планированию……………………………………………………………..………86 стр.

Раздел IV. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации………………………..……..…98 стр.

1.1. Проектная архитектурно-планировочная

организация территории………………………………………………………………………97 стр.

1.2.Цели и задачи проектной организации территории……………..….………97 стр.

### 1.3.Обоснование планируемого изменения границ земель различных категорий, в т.ч. сельскохозяйственного назначения…………………………….98 стр.

1.4.Правовые аспекты планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения………………………………………………………98 стр.

1.5. Характеристика, структура и использование земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе……………………………………………………………………………………………….100 стр.

1.6. Сельское расселение и типы сельских населенных пунктов………….102 стр.

1.7. Обоснование размещения объектов капитального строительства местного значения…………………………………………………………………………………………..…103 стр.

1.8. Общие подходы и принципы обоснования размещения объектов капитального строительства…………………………………………………………..……103 стр.

1.8.1. Объекты районного значения………………………………………………………105 стр.

1.8.1.1.  Образование на территории поселения ……………………………………106 стр.

1.8.1. 2. Объекты здравоохранения…………………………………………………….…106 стр.

1.8.1. 3. Учреждения социального обеспечения………………………………….…108 стр.

1.8.1.4. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи……………………………………………………..108 стр.

1.8.2.  Объекты местного значения поселения………………………………………108 стр.

1.8.2.1.  Жилищный фонд и жилищное строительство……………………...108 стр.

1.8.2.2.   Учреждения массовой культуры и спорта…………………………….…109 стр.

1.8.2.3. Библиотечное обслуживания населения…………………………………..111 стр.

1.8.2.4.  Развитие иных социально-культурных объектов и учреждений культуры, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, музеи поселения………………………………………………………………………………….111 стр.

1.8.2.5.  Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания……………………………………………………………………………………...113 стр.

1.8.2.6.  Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания……………………………………………………...113 стр.

1.8.2.7.  Предложения по обеспечению территории поселения объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания………………..113 стр.

1.9. Предложения по развитию промышленного и агропромышленного производства и связанных с ними отраслей местного  хозяйства………….114 стр.

1.10. Обоснование предложений по сохранению и рациональному использованию  исторического и культурного наследия………………………116 стр.

1.11. Обоснование предпосылок развития туристской инфраструктуры и инфраструктуры отдыха ……………………………………………………………………..120 стр.

1.12. Обоснование предложений по совершенствованию транспортного каркаса территории……………………………………………………………………………..125 стр.

1.13. Обоснование предложений по инженерному обеспечению…………. 127 стр.

1.13.1. Водоснабжение и водоотведение………………………………………………..127 стр.

1.13.2. Газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение…………..…….131 стр.

1.13.3. Сети связи………………………………………………………………………………….135 стр.

1.14. Санитарная очистка территории. Благоустройство……………………….136 стр.

1.15. Обоснование предложений по санитарной очистке, благоустройству территории………………………………………………………………………………………….136 стр.

1.16. Обоснование предложений по инженерной

подготовке территории…………………………………………………………………….….138 стр.

1.17.  Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана………………………………………………………………………….…138 стр.

1.18. Эколого-градостроительные мероприятия……………………………………139 стр.

Раздел V. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………………………………143 стр.

1.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии на автотранспорте…………………………………………………………………………………...144 стр.

1.2. Природные чрезвычайные ситуации…………………………………………..…144 стр.

1.3. Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка……………………….146 стр.

1.4. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………………………………...146 стр.

1.4.1.Инженерно технические мероприятия ЧС………………………………….146 стр.

1.4.2. Инженерно-технические мероприятия

по защите от природных ЧС………………………………………………………………..149 стр.

Введение

В настоящее время, с принятием Градостроительного Кодекса (декабрь 2004г.) градостроительная документация переходит в ранг правового документа. В Генеральном плане (далее по тексту – Генеральный план, проект) представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал Мугреево-Никольского сельского поселения (далее по тексту – Мугреево-Никольское сельское поселение, сельское поселение, поселение), а также территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги,  водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, и др.). Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Ивановской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Мугреево-Никольского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Результатом работы является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Депрессивное состояние территории поселения в настоящее время вызвано тем, что основные объекты его градообразующей базы либо прекратили свое существование, либо функционируют в минимально возможном режиме.

Ввиду экономического спада, сокращается уровень доходов местного бюджета и, как следствие, снижается уровень социального обслуживания населения, в том числе количество учреждений социальной инфраструктуры, объем и качество оказания услуг.

Данная ситуация непосредственно относится и к проблеме территориального развития  поселения.

Наличие Генерального плана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы Мугреево-Никольского сельского поселения. Основные вопросы – строительство жилья, объектов социального и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий, охрана объектов культурного наследия и природной среды и т.д. Кроме того, документация позволит решать проблемы наполняемости местного бюджета.

Раздел I. Анализ состояния территории поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

1. Существующая ситуация

1.1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития

Мугреево-Никольского сельское поселение образовалось на территории Южского муниципального района в результате муниципальной реформы 2005 г. на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года  № 131 – ФЗ и закона Ивановской области «О городском и сельских поселениях в Южском муниципальном районе» от 24 февраля 2005 года № 53-ОЗ. В 2008 г.  В ходе муниципальных преобразований соседнее Груздевское сельское поселение было упразднено, его территория вошла в состав Мугреево-Никольского сельского поселения.

Мугреево-Никольского сельское поселение входит в состав Южского муниципального района Ивановской области, расположено в северо-северо-восточной его части, имеет выгодное географическое положение — по территории поселения проходят: региональная (межмуниципальная) дорога «Южа-Талицы-Мугреевский» и региональная (межмуниципальная) дорога «Паново-Легково-Родионово», дороги местного значения муниципального района и поселения.

Площадь поселения – 29285 га. Общая протяженность с севера на юг – 20 км, с запада на восток – 26  км. Общая протяженность административной границы – 109,3  км.

Значительную площадь территории поселения занимают земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения. На территории поселения расположены сельскохозяйственные организации, промышленные предприятия в настоящее время отсутствуют.

Мугреево-Никольское сельское поселение состоит из  населенных 23 пунктов: села: Ламна Малая, Мугреево-Дмитриевское, Мугреево-Никольское, деревни: Быково, Зеленино, Истоки, Китайново, Клестово, Костяево, Кочергино, Легково, Лукино, Черемисино, Чеусово, Шеверниха, села: Груздево, Ламна Большая, деревни: Горки, Кашино, Ламна, Пашки, Петушки, Тарасиха. Административным центром поселения является село Мугрево-Никольского, который находится в 14 км. от административного центра Южского муниципального района – г. Южа.

Численность населения   по состоянию на 01.01.2011 г. - 791  чел., из них зарегистрированы по месту жительства 700 чел., 91 чел. зарегистрированы по месту пребывания.

1.1.2. Историко-градостроительный анализ

При написании данного раздела использовались данные, предоставленные сотрудниками Южского районного архива районной администрации, ресурсы сети Интернет, а также исторические сведения.

В 10-12 веках Южский район входил в состав Владимиро-Суздальской земли. Первые поселения на территории современного Южского района появились ещё в эпоху неолита. В те времена эти места были труднопроходимы, и только благодаря реке Клязьме шло их засёление.

В Южском районе обнаружено несколько памятников неолита - стоянок нового каменного века.      В 1981 году археологами было обследовано среднее течение реки Лух. В ходе работы на юго-восточном берегу Ламенского озера была найдена новая стоянка, получившая название «Малая Ламна» (см. карту). Через два года она была раскопана Верхневолжской экспедицией ИА АН СССР под руководством Д. А. Крайнова. «Малая Ламна» является пока самым древним поселением на территории Южского района. Она находится в районе впадения в Ламенское (Богоявленское) озеро реки Вокши.

Таким образом, археологические памятники говорят нам о том, что около 5 тысяч лет тому назад на южской земле уже жил человек, который умел добывать огонь, заниматься охотой и рыболовством, делать из камня орудия труда и охоты.

Южский край в 15-16 веках

В первой половине 15 века из князей Ряполовских выделились княжеские роды Стригиных, Хилковых, Татевых. Родоначальник князеей Стригиных - Фёдор Семёнович Ряполовский-Стригин получает выделившуюся Южскую вотчину. Фёдор Стрига - это сын Семёна Ивановича Хрипуна Ряполовского, который вместе с братьями Дмитрием и Иваном спасли в 1446 году детей Василия Тёмного. Как выдающийся воевода в 1478 году пожалован в бояре, а в 1499-м казнён как противник великой княгини Софьи.

Все селения Алексинского стана бывшего удела князя Фёдора Стародубского, входящие в настоящее время в Южский район, к концу 16-го века были во владении Троице-Сергиева монастыря и суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.

Земли нашего района принадлежали сначала потомкам Ивана Ряполовского, но в XX веке историк В.Д.Назаров обнаружил грамоту об обмене владениями между Даниилом Васильевичем Пожарским и Дмитрием Ивановичем Ряполовским. В грамоте говорится, что Мугреевская вотчина перешла от Ряполовских к Пожарским, и хотя на грамоте нет даты, по косвенным данным можно судить о том, что это произошло между 1437 и 1445 г. В.А. Кучкину удалось составить карту Стародубского княжества в конце XIV века и по ней видно, что Мугреево – это земля между р.Лух и Серзух на территории Южского района.

О Д.М.Пожарском, с одной стороны, написано очень много, с другой стороны – очень много не известного ещё. Известно, что в 1380 году Василий, один из сыновей Андрея Фёдоровича Стародубского, получил Пожарский удел, который тогда находился южнее Стародуба Ряполовского около с. Осиповского современного Ковровского района Владимирской области. Как выше было сказано, в 1-й половине XV века он поменялся уделами с Дмитрием Ряполовским, и теперь вотчина Пожарских располагалась на территории современного Южского района. Чем вызван такой масштабный обмен? Ведь Мугреевская вотчина Дм. Ряполовского имела малопригодные для земледелия земли? Даниил Васильевич был мужем дальновидным. В объединенном Московском государстве воцарился мир, значительно возросла торговля, и стал востребованным Балахонский тракт – сухопутная дорога от Суздаля на Балахну, предместье Нижнего. Практически на всем своем протяжении эта старинная дорога вошла в вотчины князей Пожарских, принося им и их наследникам немалый доход за счет пошлин на провозимые товары. Кроме того, вокруг Луха располагались плодородные пойменные луга, а на реке и многочисленных озерах был прекрасный рыбный лов. Если учесть, что к Балахонской дороге прилегали месторождения подземных вод, пригодных для солеварения (солеварни были в Холуе и Балахне), то можно оценить экономическое чутье предка Пожарского. Весной 1611 года Дмитрий Пожарский откликается на призыв рязанского дворянина Прокопия Ляпунова поучаствовать в освобождении военным путем Москвы от захватчиков. Первое ополчение, собранное Ляпуновым, подошло к Москве в начале марта 1611 года. На 19 марта было намечено восстание в городе, которое должно быть сопряжено со штурмом города войсками Ополчения. Однако восстание началось стихийно, не все отряды успели стянуться к столице, и поляки начали выжигать город, двигаясь на русских вслед за пламенем всепожирающего огня. Дмитрий Пожарский был в числе руководителей баррикад на Сретенке, поставив недалеко от своей приходской церкви Введения деревянную крепость-острожек. Скоро его отряд оказался единственным очагом сопротивления, на котором польские войска сосредоточили весь удар. Дмитрий Михайлович получил тяжелейшие раны, после чего длительное время находился без сознания. После боя друзья увезли раненого в Мугреево (с. Мугреево-Никольское), где он лечился от ранения.

Сюда, в Мугреево (в 6 верстах от Святоезерского монастыря по Балахонской дороге) и пришли посланцы от Козьмы Минина из Нижнего Новгорода. Осенью 1611 года представительная делегация во главе с архимандритом Нижегородско-Печерским Феодосием и дворянином Болтиным попросили его возглавить земское войско волжских городов, которое подготовилось к походу на освобождение Москвы. Историки так и не установили роль К. Минина в приглашении Пожарского в Нижний Новгород. Косвенные данные говорят о том, что он в Мугрееве бывал и, возможно, не один раз. Если это удастся доказать, то можно будет говорить о народной любви к Дмитрию Пожарскому, как к добродетельному человеку и замечательному полководцу. В конце 1611 года Дмитрий Михайлович Пожарский выезжает в Нижний Новгород и деятельно формирует войско к походу. Ему помогают Дмитрий Петрович и Роман Петрович Пожарские – его двоюродные братья, земельные владенья которых располагались тогда частично на территории современного Южского района.

1.1.3. Историко-культурный комплекс

«Памятники истории и культуры» Фото 1

При написании данного раздела была использована информация Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, а также материалы проекта районной планировки Южского района Ивановской области (Росгипроциисельстрой. Москва. 1980 г.).

На государственной охране, на территории поселения стоит 1 объект историко-культурного наследия, регионального значения: Лукинское городище 11-14 вв., (в соответствии Решение Ивановского облисполкома от 22.10.1986 г. № 322), 14 – являются вновь выявленными объектами культурного наследия.

Объекты культурного наследия

(памятники истории и культуры) поселения

Таблица №1

| № | Наименование объекта культурного наследия | Местоположение | Датировка памятника | Категория охраны | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лукинское городище 11-14 вв | 0,5 км к В от с. Лукино |  | Региональная. Решение Ивановского облисполкома от 22.10.1986 г. № 322 | Археология |
| 2 | Стоянка Толстуха - 1 | 5-6 км. к ЮЗ от б.н.п. Гоголи |  | Выявленный объект культурного наследия | Археология |
| 3 | Стоянка Толстуха - 2 | 5-6 км. к ЮЗ от б.н.п. Гоголи |  | Выявленный объект культурного наследия | Археология |
| 4 | Комплекс Покровской церкви и колоеольни: - Покровская церковь, - Колокольня Покровской церкви | с. Груздево |  | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 5 | Владимирская церковь | с. Ламна Малая | 1823 г. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 6 | Ламновская стоянка (стоянка Малая Ламна 1) | 0,7-0,8 км. к С от с. Ламна Малая |  | Выявленный объект культурного наследия | Археология |
| 7 | Ламновское селище | 0,1 км. к С от с. Малая Ламна |  | Выявленный объект культурного наследия | Археология |
| 8 | Ламновский курганный могильник | 0,1 км. к С от с. Малая Ламна |  | Выявленный объект культурного наследия | Археология |
| 9 | Сретенская церковь | с. Ламна Большая | 1815-1825 гг | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 10 | Лукинское городище | 1 км. к В от с. Лукино |  | Выявленный объект культурного наследия | Археология |
| 11 | Вознесенская церковь | с. Лукино | 1-я четв. 19 в. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 12 | Храмовый комплекс: - Троицкая церковь, - Никольская церковь, - складские и хозяйственные постройки | с. Мугреево-Никольское |  | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 13 | Артемьевская церковь | с. Мугреево-Никольское |  | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 14 | Комплекс церкви Евфимия Суздальского и колокольни: - церковь Евфимия Суздальского, - колокольня Богоявленской церкви | с. Мугреево-Дмитриевкое | 2-я пол. 18-19 в. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 15 | Памятное место в с. Мугреево-Никольское, где был на лечении в 1611 г. Д.М. Пожарский и где в 1797 было крестьянское восстание | с. Мугреево-Никольское |  | Выявленный объект культурного наследия | История |

Из 6 исследованных археологических объектов, 3 являются древними населенными пунктами. Одно из древнейших среди известных нам поселений на территории Ивановской области - стоянка Малая Ламна, на озере Ламенском. Материалы раскопок 1983 года позволили отнести эту стоянку к эпохе среднего каменного века или, как его называют археологи, мезолита (“мезос” по-гречески - средний, а “литос” - камень). Климат в те времена был значительно холоднее, чем сейчас, и потому среди растительности преобладали холодостойкие растения - сосна, береза и другие. Можно сказать, что климат тогда был резко континентальным, отчего влажность была значительно меньше, чем сейчас. Ниже был и уровень воды в водоемах, поэтому стоянка Малая Ламна-3 занимает ныне полузатопленный, низкий песчаный мыс, образованный берегом озера и впадающей в него рекой Вокшей.

Одним из памятников археологии является городище около села Лукино. Оно небольшое, в плане напоминает ромб со сторонами 30 на 40 метров. В поселке с такой площадью могло жить не более 30 человек. Городище располагается на высоком, крутом берегу, мысом выступающем в пойму реки. Лух в древности протекал под самым городищем, а сейчас - в спрямленном русле, метрах в трехстах к востоку. С мыса открывается великолепный обзор на долину реки, вверх и вниз по течению, что позволяло нашим предкам загодя видеть приближающихся врагов. С севера поселение защищалось высокими и крутыми берегами, а с юга - с напольной стороны - был вырыт ров и насыпан вал с узким проходом. В древности на валу был устроен частокол из бревен. К частоколу вплотную, иногда даже заменяя его, примыкали стены срубов, в которых жили поселенцы. Находки здесь крайне редки - в основном, фрагменты керамики. Некоторые из обломков ошлакованы - значит, они побывали в огне, может быть, даже в пожаре. В пользу последнего говорят и редкие угольки, замеченные в культурном слое. Видимо, жителям не повезло, и поселок был сожжен в один из набегов. Невыразительность находок позволила лишь примерно датировать время функционирования городища - 1 тысячелетие н.э.

В историческом плане несомненно ценными архитектурными объектами являются храмы.

Церковь Вознесения в с. Лукино 1-я четв. 19 в.
Расположена у дороги при въезде в село, возле пруда, образованного р. Проторовка - притоком Луха. Кирпичный побеленный храм построен в 1812 г. на месте деревянной церкви 1671 г. Кроме нее в селе существовала еще одна деревянная церковь - Смоленская кладбищенская (утр. в 1930-е гг.). Храм характерен для архитектуры Владимирского региона, где вплоть до нач. 19 в. сохраняются традиции 17 столетия, сочетающиеся с формами барокко.
Объемная композиция традиционна для 17 в. Крупный трехсветный четверик с четырехскатной кровлей и пятью стройными луковичными главами на удлиненных цилиндрических барабанах (центральный - более крупный, световой; боковые - глухие) возвышается над низким (в уровень первого яруса) суженным алтарем и короткой расширенной трапезной, к которой с запада примыкает шатровая колокольня. Ее формы особенно традиционны: невысокий четверик (с севера к нему позднее пристроена палатка) и восьмигранный столп с открытым ярусом звона, увенчанный стройным шатром с двумя рядами слухов и маленькой главкой. В то же время алтарь трактован по-барочному: прямоугольный, с сильно выступающим полукружием апсиды в центре и рустованными стенами.
Формы барокко преобладают и в мотивах декора. Фасады четверика, завершенные карнизом с рядами зубчиков и сухариков, расчленены плоскими пилястрами на три прясла, в которых помещены арочные проемы с рамочными, объединенными между собой по высоте наличниками, украшенными замками, ушами, полочками - сандриками и подоконными досками. Кроме того, верхние наличники дополнены лопастно - килевидными фронтончиками, кокошниками, а в углы трапезной и верхней части четверика на манер построек кон. 17 в. врезаны трехчетвертные колонки. Древнерусской традиции следует и убранство колокольни: лопатки, огибающие углы столпа, наличники с кокошниками, обрамления слухов и плоские ниши под арками звона.
  Четверик перекрыт сомкнутым сводом со световым кольцом барабана в центре, алтарь - коробовым с конхой и распалубками. Трапезная - поперечно ориентированным лотковым сводом. Характерны для местных храмов глубокие ниши в боковых стенах, объединяющие по высоте все три яруса окон, забранных коваными решетками. Лестница на колокольню расположена внутри южной части западной стены трапезной со входом снаружи. Чугунные плиты пола относятся к 1891 г.
Роспись исполнена в сер. 19 в.: клеевыми красками - гризальные орнаменты, масляными - сюжетные композиции; колорит изменен. В апсиде частично утрачена. Прописана на откосах южного кона во 2-й пол. 19 в. Сюжетные сцены выполнены в академической манере, в некоторых ощутимы реминисценции барокко. Серая и охристая гризайль, графичная и жесткая, отчетливо выделяется на голубом фоне стен. Структура росписи свода типична для своего времени: в четырех лотках, разделенных по граням широкими полосами с рисованными кессонами, изображены "Новозаветная Троица" (восточный лоток), "Воскресение" (западный), "Сошествие Св. Духа" (южный) и "Вознесение" (северный). На стенах живопись расположена в три яруса. На боковых стенах написаны аллегорические сцены блаженств и евангельские события в овальных, восьмигранных и прямоугольных обрамлениях. На западной стене в центре над проемом расположена большая квадратная композиция "Страшный суд", над ней в круглом медальоне - "Проповедь Иоанна Предтечи". По сторонам от "Страшного суда" помещены евангельские сцены в восьмиугольном обрамлении, а две композиции с арочным завершением фланкируют проход в трапезную.
Сохранились фрагменты иконостаса сер. XIX в

Церковь Сретения в с. Большая Ламна, 1-я треть 19 в.
    Поставлена на возвышенности, открытой с юга в сторону оз. Ламненского (Богоявленского), против однорядной уличной застройки села, известного с 1628 г. как владение братьев И. и В. Матюшкиных. Возведена в 1815-25 гг. вместо двух сгоревших деревянных церквей 17 в. Кирпичные стены покрыты тонкой обмазкой и первоначально побелены (позднее окрашены). К настоящему времени разобран алтарь (вместе с восточной стеной четверика), утрачены глава храма и кровля трапезной. Небольшой сельский храм в стиле провинциального барокко.
Низкий четверик с пятигранным суженным алтарем венчает приземистый широкий восьмерик (от главы сохр. лишь цилиндрическая шея). Более широкая трапезная с закругленными восточными углами слегка понижена по отношению к четверику. С запада к ней примыкает небольшая изящная двухъярусная колокольня, увенчанная коротким шпилем с восьмигранным основанием. Ее четверик звона выглядит еще более вытянутым вверх благодаря постаменту - полуярусу с круглыми проемами и врезанным в кровлю полуглавиям в центре каждой грани.
Скромный декор фасадов состоит из плоских пилястр, огибающих углы четверика, а также упрощенных антаблементов или карнизов; на восьмерике (здесь пилястры заменены лопатками) эти элементы образуют прямоугольные филенки. Проемы четверика с лучковыми перемычками украшают полочки-сандрики с нишками над ними, прямоугольные окна трапезной - рамочные наличники с фронтонами. Боковые входы в храм выделены пилястрами, соединенными вверху двумя тягами. Более нарядно убранство второго яруса колокольни, с тонкими парными пилястрами по сторонам арок (при этом крайняя пилястра огибает угол устоя) и небольшими круглыми проемами в тимпанах полуфронтонов. Нижний ярус колокольни первоначально был открыт с трех сторон, ныне боковые арки заложены.
Оригинален интерьер храма. Крупные тромпы расположены низко над углами; вместе с уступами стен над гранями четверика они создают переход к восьмерику с сомкнутым сводом. Трапезная перекрыта коробовым сводом с лотком с запада и распалубками над проемами. Сохранились фрагменты клеевой росписи 2-й пол. 19 в.; гризайльные кессоны с розетками на своде восьмерика и композиция "Христос на престоле" в окружении небесных сил - на своде трапезной.

Владимирская церковь в с. Малая Ламна, 1-я треть 19 в.
    Расположена на погосте, вне села, в окружении деревьев. Кирпичная оштукатуренная церковь построена в 1823 г. на месте старой деревянной, известной с 1628 г. Небольшой сельский храм в стиле раннего классицизма, отличающийся провинциальной упрощенностью форм.
Основной объем в виде приземистого двухъярусного четверика с более узким и низким пятигранным алтарем завершен пологой четырехгранной купольной кровлей с луковичной главой на тонкой восьмигранной шейке. К квадратной трапезной, равной по ширине четверику, с запада примыкает невысокая, несколько архаизированная колокольня (два четвериковых яруса с промежуточным полуярусом). Верхний ярус звона с крупными арками венчает на манер 17 в. восьмигранный шатер со слухами и главкой (сохр. лишь шея). Перед западным и боковым входами во 2-й пол. 19 в. устроены крыльца с фигурной кровлей бочкообразного профиля на двух массивных кирпичных опорах (укороченные колонны у западного крыльца и квадратные столбы с филенчатыми гранями - у боковых).
Скромный декор фасадов состоит из лопаток на углах объемов, простых антаблементов с заметным выносом карниза и рамочных профилированных наличников с прямоугольными подоконными нишками. Края граней нижнего четверика колокольни рустованы (с выпуском угла), стены полуяруса прорезаны крупными проемами, парные пилястры фланкируют арки звона. Четверик перекрыт сомкнутым сводом, алтарь - коробовым с граненой конхой, трапезная - коробовым с лотком с запада и распалубками над окнами. Проход из трапезной в собственно храм смещен к северу от основной оси. Переход от звона колокольни к шатру осуществлен через тромпы; лестница к звону устроена в толще западной стены трапезной - в ее южной части, со входом снаружи.
Клеевая роспись выполнена во 2-й трети 19 в. Имеет значительные утраты. В кон. 19 в. поновлялась маслом в нижнем ярусе четверика, были добавлены композиции в алтаре и трапезной. Интересное произведение в академической манере с барочными реминисценциями. Для композиций характерны сильно поднятый горизонт, уходящие вглубь архитектурные или пейзажные фоны, динамичные развороты фигур. Преобладают светлые полупрозрачные тона; легкие чистые краски, сконцентрированные в средней части объемов, растушевываются к их границам. Изящно написаны гризайльные церковные атрибуты.
     Назидательный характер сюжетов традиционен для 2-й пол. 19 в. Отдельные композиции по своей иконографии тяготеют к 18 в. В своде помещена многофигурная композиция "Хвалебная песнь Новозаветной Троице". Основание свода здесь отделено гризайльным антаблементом. На боковых стенах живопись расположена в три яруса: в простенках верхних и нижних окон и между ними написаны евангельские сцены в узких рисованных рамах. Вверху на стенах изображена легкая гирлянда с пышными картушами над композициями. На западной стене крупные новозаветные композиции размещены в два яруса. Над аркой проема в трапезной написана легкая, декорированная гризайльным орнаментом, трехпролетная арка, обрамляющая композиции.
Сохранился каркас трехъярусного иконостаса 1-й пол. 19 в. в стиле классицизма. Центральная выступающая часть, третий ярус которой уменьшен по высоте и ширине, завершена фронтоном. Царские врата были фланкированы небольшими фронтонами нижнего яруса. Резной декор почти полностью утрачен.

Храмовый комплекс церкви Евфимия Суздальского и колокольня Богоявленской церкви в с. Мугреево-Дмитриевское, 2-я пол. 18-19 в.
       Расположен в центре села - вотчинного владения князя Д.И. Пожарского, посреди обширной прямоугольной площади. Состоит из небольшого теплого храма Евфимия Суздальского (1779), находящейся рядом, к северо-западу от него, колокольни (1-я пол. 19 в.) и, с юго-запада, маленькой кирпичной сторожки (2-я пол. 19 в.), нейтральной по архитектуре. Хорошо видная издали высокая колокольня принадлежала церкви Богоявления (1735-41), часто называвшейся Дмитриевской - по приделу Дмитрия Солунского. До своего разрушения этот храм был основным ядром комплекса. Постройки, окруженные ранее оградой (утр.), представляли характерный для этих мест комплекс летнего и зимнего храмов, господствующий в застройке села.
Церковь Евфимия Суздальского - небольшой кирпичный и побеленный храм простейшего трехчастного типа, в декоре которого барочные формы переплетены с мотивами 17 в. Низкий основной объем, квадратный в плане, завершен крупной четырехгранной купольной кровлей сер. 19 в. с одной миниатюрной вазообразной главкой. Еще более пониженный закругленный алтарь сильно выдвинут к востоку, равновысока ему очень короткая прямоугольная трапезная, оба эти объема немного уже четверика.
Архаичность декору фасадов придают восходящие к сер. 17 в. плоские лопатки, огибающие углы объемов, валик, отмечающий уровень цоколя, и широкие карнизы с рядами пилы (основной объем) или крупными зубчиками (алтарь и трапезная). Арочные оконные проемы сосредоточены в основном на главном южном фасаде (частично заложены), тогда как северный имеет единственное окно в четверике, сильно сдвинутое к востоку. Все окна заключены в простые барочные наличники с лучковыми сандриками и выступающими подоконниками на консолях.
Основной объем перекрыт сомкнутым сводом, алтарь - коробовым с конхой, трапезная - коробовым с лотком с запада. В своде четверика сохранились незначительные фрагменты масляной живописи 2-й пол. 19 в. Уцелела также кафельная печь 1-й пол. 19 в. из расписанных кобальтом изразцов с изображением ваз с цветами.
Колокольня - оригинальное четырехъярусное сооружение, соединившее в своей архитектуре несколько огрубленные формы барокко и классицизма. Крупные кирпичные и побеленные четырехгранные ярусы с арочными проемами последовательно убывают по высоте, а верхний значительно уменьшен и в плане. Колокольня завершена пологой кровлей с врезанными в нее полуглавиями и стройной фигурной главкой на тонкой шее. Нижний ярус украшен плоскими парными пилястрами на высоких рустованных постаментах, упрощенным триглифным фризом и двумя ложными арочками над архивольтом заложенного западного проема. Второй ярус контрастирует с первым выраженной пластикой приставленных к углам колонн с мощными раскреповками антаблемента над ними. Третий - подчеркнуто плоскостной, с арками в неглубоких филенках и простым карнизом с пологими фронтонами. В верхнем ярусе - с укороченными полуколонками на высоких постаментах по сторонам арок и с круглыми нишами под изогнутыми карнизами полуглавий - явно торжествует барокко. Три верхних яруса имели плоские деревянные перекрытия, нижний перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками над боковыми проемами.

Церковь Артемия Веркольского в с. Мугреево-Никольское, сер. 19 в.
      Стоит посреди кладбища, которое находится на противоположной от храмового комплекса стороне торговой площади села. Была окружена кирпичной оградой, от которой частично сохранились ворота. Построена в 1845 г. из кирпича и оштукатурена. Небольшой кладбищенский храм в стиле позднего классицизма.
Невысокий двухъярусный четверик с пологой четырехгранной купольной кровлей и суженной полукруглой апсидой завершен луковичной главкой на высокой шее. Маленький тамбур непосредственно соединяет храм с трехъярусной колокольней, три ее ступенчато уменьшающихся в плане сквозных четверика (у нижнего - арочные проемы, у верхних - прямоугольные) венчает фигурная кровля с главкой.
Предельно простое и несколько примитивное убранство фасадов состоит из угловых лопаток, тяги на уровне подоконников окон, скромного венчающего карниза и ленточных обрамлений арочных окон - повторяющих форму окна, но со стрельчатым верхом. В верхнем ярусе четверика, чуть уменьшенном в плане и отделенном пояском-полочкой в два уступа, очень своеобразны три ложных проема, напоминающие полукруглые кокошники. Еще сдержаннее убранство колокольни, ограниченное лишь карнизами и пилястрами с полочками по сторонам проемов среднего четверика. Четверик перекрыт сомкнутым сводом, алтарь - коробовым с конхой. Сохранились незначительные фрагменты масляной живописи 2-й пол. 19 в., части иконостаса того же времени и кубоватые решетки в окнах. Ворота - трехпролетные, с крупной центральной аркой проезда, фланкированной арочными калитками, - хороший пример архитектуры малых форм в традициях классицизма. Устои кирпичных оштукатуренных ворот декорированы сдвоенными пилястрами, в завершении -трехчастный профилированный антаблемент.

Храмовый комплекс: Троицкая церковь, Никольская церковь в с. Мугреево-Никольское, кон. 18-нач. 19 в.
       Расположен на обширной торговой площади в центре села, в нач. 17 в. значившегося в вотчинах Д.И. Пожарского, а в 18—19 вв. известного своей полотняной фабрикой, доминирует в сельской застройке. Более крупный летний храм Николая Чудотворца возведен в 1791 г. и служил усадебной церковью имения А.А. Гончарова. В 1806 г. построен зимний Троицкий. Церкви разделены проходящей между ними дорогой; своими южными фасадами они развернуты к прямоугольной площади, замыкая ее северную торцовую сторону. Теплая церковь выходит прямо на площадь, холодная поставлена к северо-западу от нее, несколько в глубине, но благодаря своей большой высоте и выразительному силуэту играет ведущую роль в этом характерном для рубежа 18—19 вв. сельском церковном комплексе на землях бывшей Владимирской губернии.
Церковь Николая Чудотворца выдержана в стиле раннего классицизма. Кирпичное, побеленное по тонкой обмазке здание отличается подчеркнуто вертикальной композицией, компактной и симметричной. Основной кубический объем прежде украшали боковые шестиколонные портики (разобраны); с востока и запада к нему примыкают одинаковые алтарь и притвор в виде более узких, прямоугольных объемов с сильно вынесенными закругленными выступами в центре. Над кубом возвышается крупная ротонда со сферическим куполом и четырьмя ложными люкарнами, увенчанная луковичной главой на высоком цилиндрическом световом барабане. С притвором соединена стройная трехъярусная колокольня: ее сквозные четверики завершает выпуклая граненая кровля и тонкий шпиль с вазообразным основанием.
       После утраты портиков главная роль в декоре принадлежит пилястрам (филенчатым на углах алтаря и притвора) и ленточным наличникам окон четверика - с замками, развитой подоконной частью и своеобразным прямоугольным завершением, украшенным по краям спусками с серьгами. Более упрощены по формам наличники восьми прямоугольных окон ротонды и чередующихся с ними ложных арочных проемов. В суховато-графичном декоре колокольни оригинальна обработка устоев нижнего яруса прямоугольными выступами с нишами и филенчатые пилястры на флангах второго яруса. Интересна также трактовка основания второго яруса - своеобразный полуярус с овальными лежачими проемами в гранях.
Ротонда, перекрытая куполом со световым кольцом в центре, покоится на мощных угловых устоях четверика и узких подпружных арках с парусами между ними. Своеобразно перекрытие алтаря и притвора: их прямоугольные части имеют коробовые своды с распалубками в торцах, апсида и закругленная часть притвора - конхи. Первый ярус колокольни с винтовой лестницей внутри северо-восточного устоя перекрыт крестовым сводом.      Клеевая роспись 1-й трети 19 в. прописана маслом во 2-й пол. 19 в. Частично утрачена в своде, барабане, на стенах и полностью - в западном и южном люнетах, в конхах алтаря и притвора. Значительное для области произведение в стиле классицизма, отличающееся ясностью и уравновешенностью композиций, не лишенных некоторой наивности, и благородством колорита. Декоративная живопись исполнена охрой на интенсивно бирюзовом либо на темно-розовом фоне. В композициях гармонично сочетаются красные и оливковые, зеленые и охристые, голубые и белые цвета.
В куполе написана многофигурная сцена "Похвала Троице". В барабане живопись расположена в два яруса: в верхнем — библейские сцены Сотворения мира и одна - "Да святится имя твое" на слова "Отче наш"; в нижнем -сюжеты на тему евангельских блаженств. Чередование крупных композиций в арочных обрамлениях, расположенных по сторонам света, и узких вертикальных придают росписи своеобразную ритмичность. Барабан отделен от купола скромным рисованным карнизом, а от стен - пышным гризайльным антаблементом, раскрепованным над пилонами и поддерживаемым кронштейнами. Выразителен фриз, в который включены раковины и листья аканта.
         В четверике живопись также выполнена в два яруса. Три большие евангельские композиции были написаны в люнетах (в северном сохр."Нагорная проповедь"). Границу люнета отмечают гризайльные, расположенные уступом пилястры. Они каннелированы в верхней части и завершены карнизами. В нижнем ярусе на пилонах представлены евангельские сцены, среди них выделяется "Притча о мытаре и фарисее" с перспективно изображенной колоннадой храма. На стенах алтаря - отцы церкви и московские митрополиты. В притворе на северной стене - "Притча о милосердном самаритянине" и "Христос и грешница".
В целом, объекты культурного наследия поселения (памятники истории и культуры), включенные в реестр объектов культурного наследия,  до настоящего времени не снабжены  учетной документацией.

Границы территорий объектов культурного наследия  в установленном порядке не утверждены. Также не утверждены и зоны охраны объектов.

Памятники архитектуры поселения в большинстве своем находятся в плачевном состоянии, разрушаются, и лишь некоторые из них восстанавливаются силами сельских приходов на средства прихожан и редких дарителей. Бюджетных вложений различного уровня не отмечено. А такой памятник, как Сретенская церковь (Храм Сретения Господня) в с. Большая Ламна (см. фото)  находится в состоянии почти полного разрушения (руинированное состояние). Когда-то в с. Большая Ламна была небольшая обитель. Но сейчас следов монастыря уже и не найти: осталось от него только более-менее целой колокольня храма Сретения Господня. В целом, для сохранения объектов культурного наследия поселения, в пределах мероприятий территориального развития представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко–градостроительный анализ Мугреево-Никольского сельского поселения показал следующее:

1. Мугреево-Никольское сельское поселение обладает богатейшей историко-градостроительной средой, комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта, достопримечательных мест, и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. На территории поселения необходимо создание историко-культурного заповедника местного значения и обеспечить охрану и рациональное использование природного и культурного потенциала, развивать имидж территории, насыщенной культурными объектами и связанными с ними природными комплексами.

2. Многие памятники старины ныне утрачены или находятся в катастрофическом (руинированном) состоянии.

3. В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования, поставить на государственную охрану, обеспечить  их рациональное использование.

4. Обеспечить условия для консервации, реставрации и восстановления памятников культуры.

1.2.Природно-ресурсный потенциал Мугреево-Никольского сельского поселения.

1.2.1.Климатический и агроклиматический потенциал.

В соответствии со СНиП 201-01-86 территория поселения, входящая в состав Южского муниципального района Ивановской области относится к II строительно-климатической зоне, подрайон II В. В целом поселение имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Климат  в проектируемом районе умеренно-континентальный, среднегодовая температура воздуха +3,30С, самый холодный месяц года — январь (–11,90С), самый теплый — июль (+18,60С). Преобладающее направление ветра — юго-западное.  Наиболее низкая температуры наблюдается в январе – 11.4˚, а в отдельные годы до - 46˚.

В отдельные годы июнь, июль месяцы бывают засушливыми – осадков выпадает мало, но, несмотря на это, выпадаемое годовое количество осадков вполне достаточно для выращивания всех сельскохозяйственных культур.

На территории нет ярко выраженных среднегодовых преобладающих направлений ветра, что характерно для центральных районов

Европейской части России. Однако летом, увеличивается повторяемость ветров северного направления и уменьшается повторяемость ветров с южной составляющей почти в 2 раза.

Господствующими ветрами в течение года являются юго-западные, особенно резко выражено с августа по апрель месяцы, в июне чаще бывают западные ветры, в июле -    северо-западные. Среднегодовая скорость ветра установлена 3.9 метров в секунду.

Атмосферные явления

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели.

В среднем число дней с метелью составляет от 10 до 20 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 20 часов. Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при

передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. При этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория поселения имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы, который характеризуется следующими метеорологическими показателями: повторяемость слабых скоростей ветра 0-1м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1м/сек и менее наблюдаются 1-5раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1м/сек отмечается летом. Почти в 30% случаев, инверсии наблюдаются при скорости ветра 0-1м/сек.

Агроклиматические ресурсы

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются свет, тепло и влага. Показателем теплообеспеченности, вегетационного периода, служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10°(период активной Вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур.

Территория поселения относится к агроклиматическому району I (умеренно тёплый, слабо засушливый). Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2600. Средняя дата наступления первых заморозков 20 сентября, Последние заморозки весной отмечаются в последних числах апреля.  В среднем первые заморозки наступают в начале октября. Продолжительность безморозного периода составляет 120 дней.

Снежный покров устанавливается, как правило,  в двадцатых числах ноября и держится 150 дней, средняя высота снежного слоя — 43 см. Среднегодовое количество осадков — 494 мм. Максимальная глубина промерзания почвы за зимний период установлена 108 см. Таяние снега на полях начинается в последних числах марта, а полный сход его осуществляется в середине апреля. Весной обычно наблюдается высокое поднятие паводковых вод в реках — уникальное по своей красоте зрелище, приносящее местному хозяйству серьезные осложнения.

Почвы  дерново-подзолистые, супесчаные, есть легко суглинистые, суглинистые. По химическому составу почвы местами имеют сильно кислую реакцию (PH 4,5—4,7).

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80% лет и более. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК), который равен 1,0-1,1, что указывает на слабо- засушливые условия увлажнения территории. Сумма осадков за этот период составляет 235-310мм.

Более полно влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуют данные о запасах продуктивной влаги в почве, выражаемой в миллиметрах водного слоя. В начале вегетации наибольшие запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби 125-150мм.

Для вегетационного периода характерны огромные расходы почвенной влаги из корнеобитаемого слоя на испарение и транспирацию, которые обычно не

компенсируются выпадающими осадками. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-70мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-60мм) – во второй половине июля.

В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5° на озимых культурах составляют 125-150мм.

Условия зимовки.

За начало зимнего периода принимается дата устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения, которая наблюдается в конце первой – начале второй декад ноября. Наиболее ранний срок установления зимнего периода приходится на конец второй декады октября, а наиболее поздний - на начало декабря. Зима длится порядка 122 дней. Устойчивый снежный покров, обладающий значительными термоизоляционными свойствами, образуется 8-18 декабря. Снежный покров постепенно увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля - начале марта (от 13 до 22см).

Средняя высота, из наибольших  декадных высот снежного покрова за зиму на

открытых полях, составляет 19 – 30см.

Абсолютный минимум температуры воздуха на территории составляет -32°. Он значительно изменяется по годам и зависит от рельефа местности. На ровных и возвышенных участках абсолютный минимум температуры воздуха выше, чем на участках с пониженным рельефом и на лесных полянах.

Неблагоприятные явления погоды в вегетационный и зимний периоды.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

1.Для сельского хозяйства очень опасны поздние весенние и осенние ранние заморозки, которые приводят к частичной или полной гибели растений.

2.В зимний период к неблагоприятным явлениям относятся метели, во время которых снег с открытых мест переносится в балки и овраги, что вызывает неравномерное залегание снежного покрова. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте.

3.В холодный период низкие температуры воздуха при бесснежье или небольшом снежном покрове могут вызывать повреждение озимых, а также корневую систему плодовых культур. В среднем такие условия при небольшом снежном покрове складываются в течение одного – четырёх дней в декабре, январе и феврале.

1.2.2.Рельеф, геологическое строение, физико-геологические процессы.

При составлении раздела использовались следующие материалы:

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы Груздево колхоза им. Свердлова Южского района Ивановской области. Минсельхоз СССР, Главсельстройпроект, 1982 г.;

- Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Ивановской области за 2007год;

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы отделения Лукино совхоза Мугреевский Южского района Ивановской области. Госстрой РСФСР, Росгипросельхозстрой, 1970 г.;

- Проект районной планировки Южского района Ивановской области 1980 г.;

Рельеф.

Территория Мугреево-Никольского сельского поселения характеризуется пологим рельефом. Абсолютные отметки рельефа варьируют от 80 до 91м.  В восточной части территорию поселения пересекает долина реки Лух, в северо-восточной долина реки Исток, местами слабо заболоченные.

Геологическое строение.

На территории поселения изучены нижнетриасовые, верхнеюрские, нижнемеловые, плиоценовые и четвертичные отложения. Более древние отложения на территории поселения скважинами не вскрыты. Строение вскрытой толщи отложений представлено в таблице.

Таблица №2

| Эра | Период | Ярус | Подъярус | Литологический состав | Генезис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Триас | Индский | Нижний | Песчанники, глины | Континентальные озерно-аллювиальные и дельтовые фации |
|  |  |  | верхний | Глины, алевриты,песчаники с прослойками котломератов |  |
|  | Юра | Келловей | нижний | Пески грубозернистые | Мелководные морские фации |
|  |  | оксфорд | нижний | Алевриты известковые |  |
|  |  |  | верхний | Пески с прослойками углистых сланцевых глин |  |
|  |  | кимеридж | Нижний | Глины |  |
|  |  | Волжский | Нижний | Глины, алевриты |  |
|  |  |  | Верхний | Глауконитовый фосфатизованный песчаник |  |
|  | Мел | Валанжин |  | Алевриты, пески, глины (серебристые) | Морские фации |
|  |  | Готерив и Баррем |  | Пески, алевриты, глины черные и темно-серые |  |
|  |  | Апт |  | Пески т/з и м/з |  |
|  |  | Альб |  | Алевритные глины |  |
|  | Неоген |  |  | Пески аллювиальные | Континентальные аллювиальные образования |
|  | Четвертичный период |  |  | Пестрый литологический состав | Континентальные отложения |

Современные пролювиальные отложения представлены суглинками с включением гравия и щебня, которые заполняют днища оврагов.

Экзогенные геологические процессы. На территории поселения  экзогенные геологические процессы слабо развиты.

Процесс просадки грунтов не имеет  широкого распространения на территории поселения. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод. Близкое залегание грунтовых вод на рассматриваемой территории проявлено по долинам рек Лух и Исток, процессы заболачивания развиты не значительно.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания.

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

1.2.3.Гидрогеологические условия, ресурсы подземных вод.

На территории поселения представлены три водоносных комплекса:

- локально-водоупорный неогеновый терригенный комплекс;

- нижне-верхнемеловой терригенный комплекс;

- верхнедевонский верхнефранско-фаменский терригенно-карбонатный комплекс.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения основано на использовании подземных вод. Для целей водоснабжения наиболее используется верхнедевонский водоносный комплекс.

Подземные воды эксплуатируются  отдельными скважинами, работающими на не утвержденных в Территориальной комиссии по запасам (ТКЗ) или Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Министерства природных ресурсов и экологии, кроме того используются шахтные колодцы.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации имеющихся запасов подземных вод. В дальнейшем необходимо утверждение существующих запасов подземных вод.

1.2.4.Инженерно-геологические условия и минерально-сырьевые ресурсы.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения  территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования.

Учитывая инженерно-геологические условия, большая часть территории Мугреево-Никольского сельского поселения в целом характеризуется, как благоприятная для строительства.

На территории поселения с поверхности, в основном распространены грунты,

представленные глинистыми и песчано-глинистыми отложениями четвертичного возраста.

Выделено несколько генетических типов отложений с различными механическими и физико-химическими свойствами:

а. Органогенный болотный комплекс. Современные болотные отложения достаточно широко развиты. Средняя мощность отложений — 3,3 м. Отложения обводнены, глубина залегания вод — 0 — 1,0 м. Удельный вес — 2,74 г/см3, объемный вес — 1,60 — 1,90 г/см3. Торф относится к сжимаемым грунтам, с допустимым давлением 0,2 кг/см2. Торф не пригоден в качестве оснований для сооружений.

б. Современные аллювиальные отложения слагают поймы рек, ручьев, днища оврагов. В долинах рек современный аллювий представлен в основном песчаными отложениями с редкими прослойками супесей и суглинков. Пойменные отложения балок  и оврагов представлены суглинками. Отложения обводнены, глубина залегания грунтовых вод — 0,5 — 3,5 м. Преобладают глубины 1-2 м. Воды пресные, неагрессивные ко всем видам бетонов. Величина нормативного давления 0,5 — 1,5 кг/см2.

в. Верхнечетвертичные аллювиально-озерные отложения слагают 1 и 2 надпойменные террасы, развитые по долинам рек Клязьма и  Теза. Аллювий представлен крупнозернистыми песками с прослойками глин, суглинков, мощностью от 2,5 до 13 м. Отложения содержат грунтовые воды. Верхняя часть толщи на отдельных участках дренирована, глубина залегания статического уровня изменяется от 1 до 8 м. Воды пресные, местами имеют выщелачивающую агрессивность к обычным и сульфатостойким портландцементам. Удельный вес песков 2,65 — 2,67 г/см3., объемный вес — 1,65 — 1,76 г/см3. В целом аллювиальные отложения надпойменных террас могут служить достаточно надежным основанием зданий, строений или сооружений. Исключением являются участки развития карста.

г. Флювиогляциальные отложения послемосковского и последнепровского возраста сложены разнозернистыми песками и суглинками. Отложения обводнены, глубина залегания грунтовых вод составляет 5-10 м. воды пресные, неагрессивные. Нормативное давление принимается 2,0-2,5 кг/см2. Отложения комплекса пригодны в качестве основания зданий, строений или сооружений, за исключение участков развития карста.

д. Днепровские ледниково-мореные отложения широко развиты в пределах района. Морена представлена суглинком валунным, с прослойками песков и супесей. Мощность отложений комплекса от 3 до 125 м. Нормативное давление принимается в 2,5 — 3,5 кг/см2.

Суглинки и глины коричневых оттенков с включением щебня, часто опесчаненные, как правило, полутвердые, твердые, пластичные или тугопластичные, встречаются прослои песков. По инженерно-геологическим характеристикам такие грунты отвечают I (наиболее простой) и II степеням сложности, как правило, не агрессивны по отношению к бетонным и железным конструкциям и могут являться естественным основанием фундамента для проектируемых объектов. Негативную роль при освоении тех или иных площадок под строительство играют процессы эрозии, подмывающей берега рек.

Месторождения полезных ископаемых.

В пределах  с поселения существуют перспективные площади на обнаружение месторождений и проявлений тугоплавких глин, кирпичного сырья и кварцевых песков. Месторождения не разработаны.

На территории, в районе деревень Истоки и Легково расположен Южский цех ФГУП Ивановское карьеруправление, специализирующееся на добыче и производству известняка  на приготовления минерального порошка и выпуска щебня для строительства дорог.

1.2.5.Гидрологическая характеристика. Ресурсы поверхностных вод

Гидрологическая сеть территории Мугреево-Никольского сельского поселения представлена рекой Лух, рекой Исток, рекой Вокша, рекой Шабалиха, рекой Ламешка,  несколькими ручьями, а также рядом озер:  Ламненское (Богоявленское), Рябово (Рябо, Рябозеро).

Река Лух - левый приток Клязьмы, образуется в плоской, широкой болотистой низине у села Гайдарово, протекает в восточной части поселения, имеет извилистое русло с большим количеством рукавов. Река Лух, типичная малая равнинная река, основными источниками питания которой являются атмосферные осадки и грунтовые воды.

Длина реки 240 км, средний уклон 0,131 м/км. Большая часть реки (185 км) притекает по Ивановской области, только в нижнем течении она уходит во Владимирскую область, где впадает в Клязьму ниже города Вязники на 64-м км на уровне 72 м. Общее направление течения Луха южное, и лишь в низовьях река образует громадную излучину, выгнутую к востоку, огибает Балахнинскую низину - очень интересную и живописную лесисто-озерную местность в междуречье Клязьмы и нижнего течения Луха.  Долина Луха от истока до его правого притока - Истока лежит на слабопересеченной равнине с лесами, пашнями, заболоченными землями. Южнее речки Исток, вплоть до Клязьмы, местность понижается, становится более плоской, покрыта сосновыми лесами. Коренные берега Луха с преобладающей высотой 4-6 м незаметно сливаются с местностью и везде полого спускаются к воде. Открытые участки берегов заняты пашнями, лесистые участки встречаются редко. В верховьях в смешанных лесах преобладают лиственные породы, а в низовьях хвойные леса с преобладанием сосны. В пойме много стариц и озер. Огромные лесные массивы. В среднем течении ширина в межень 50-70 м.

Паводок происходит весной, обычно в марте-апреле (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей.

На долю весеннего половодья приходится от 60 до 70% объема годового стока. Весной пойма затоплена более месяца. Берега очень плоские и низкие, в ряде мест заболоченные. В некоторых местах река сильно зарастает летом водорослями, по берегам много болот. Ширина реки колеблется в широких пределах: от 10 до 85 м, достигая в устье 150 м. На всем протяжении реки чередуются глубокие плесы и мелкие участки на перекатах. Дно илистое в верхнем и среднем течении, в нижнем - песчаное.   Температурный режим речных вод повторяет в основном температурный режим воздуха с некоторым опозданием. С конца апреля начинается интенсивный прогревводы. Максимальных значений температура воды достигает в конце июня – июле и составляет 23-26ºС. Число дней в году с температурой более 16 градусов, когда более интенсивно идут окислительные процессы, составляет в среднем 110 дней.

С конца августа начинается постепенное охлаждение воды. Переход температуры воды осенью через 0,2ºС происходит в среднем в первой-второй декадах ноября – начале декабря.

В настоящее время река не является судоходной.

Средняя продолжительность ледостава составляет 94-147 дней.

Озеро Ламненское (называемое также Ламна, Богоявленское) находится близ с. Большая Ламна, в пределах торфяного болота Ламненское. Озеро слабопроточное. К северу от озера расположено болото Палма, по которому из озера вытекает р. Исток. С северо-запада в озеро впадает река Шебалиха  и др. мелкие ручьи, с юга - р. Вокша.

Озеро Ламна – самое большое в Ивановской области озеро карстового происхождения. Его площадь 119 га. Глубина озера 4 – 5 м, в отдельных местах до 13 м. Берега озера возвышаются над горизонтом воды местами на 11 – 14 м. Озеро очень древнее, о чем свидельствует мощный слой озерных отложений (сапропеля до 6 м) и большая площадь сплавин, в просторечьи именуемых пучинами. В настоящее время участки сплавин отрываются от берега и образуют плавающие острова, которые иногда покрыты кустарниками и деревьями. В озере водятся налим, окунь, щука, карась. Озеро является памятником природы регионального значения.

Озеро Рябово (Рябозеро, Рябо) – это большая карстовая котловина овальной формы, вытянутая в направлении азимута 1300, шириной около 200 м, длина свободного зеркала более полукилометра. Площадь озера 7,6 га. Берега озера в основном крутые и высокие, что характерно для карстовых озер, и имеют торфяную сплавину шириной до 20 м, поросшую деревьями и кустарниками. Глубина озера у края сплавины достигает 8 м, что позволяет предполагать дальнейшее увеличение глубины по мере удаления от берега. Вода в озере имеет желтовато-красноватый оттенок, чистая. В недавнем прошлом озеро окружали сплошные высокоствольные боры. Лесозаготовители прокладывали узкоколейки и ледяные дороги для вывозки древесины. На берегу озера был поселок лесозаготовителей,  в котором жили заготовители  живицы, лесорубы, возчики. На северо-западе и юго-востоке заболочена резким понижением в полуобрывистых берегах. С северо-запада к озеру примыкает так называемый “провал”, отделенный от озера “островом”  заболоченного леса. “Провал” - заросшее сплавиной озеро, возможно составляющее прежде одно целое с Рябозером. В юго-западной части Рябозеро имеет немноговодный сток, через который сбрасывается избыток дождевых и талых вод в р.Шабалиху и  далее в оз. Ламненское (Богоявленское

Озеро очень живописно. В озере обитают щуки, плотва, окунь.  Озеро является памятником природы регионального значения.

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается в зависимости от длины реки в следующих размерах:

- до 10 км – 50 м

- от 10 до 50 км – 100 м

- от 50 км и более – 200 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежная полосы устанавливается в зависимости от уклона берега

водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранных зон для рек Мугреево-Никольского сельского поселения составляет:

- 200 м – р. Лух

- 100 м – р. Шабалиха

- 50 м – р. Вокша, Ламешка, Исток и пр.

Ширина водоохранных зон для озер Ламна и Рябово  составляет 50 м.

Однако указанные границы ВЗ и ПЗП являются нормативными и должны быть уточнены в специальных проектах, разработанных в соответствии с нормативными методическими документами, утвержденными Министерством Природных ресурсов РФ по согласованию со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

В соответствии с Водным кодексом в водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления,

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

1.2.6.Почвенные ресурсы.

Важнейшим оценочным показателем плодородия почвы является содержание органического вещества в пахотном горизонте. По данным Федерального государственного учреждения «Станция агрохимической службы «Ивановская» содержание гумуса в пахотном горизонте в среднем по поселению составляет 1,9%.

Основными факторами почвообразования являются: материнская порода, климатические условия, рельеф местности, растительный покров и производственная деятельность человека.

Комплекс природных условий территории — относительно влажный, умеренно-континентальный климат, травянисто-лесная растительность, бедные растворимые солями материнские породы, своеобразный рельеф местности — определили два основных процесса почвообразования: подзолистый и дерновый.

Подзолистый процесс наиболее интенсивно и полно протекает под лесной растительностью на бедных карбонатами материнских породах. Процесс оподзоливания характеризуется энергичным кислым выщелачиванием и слабым биологическим поглощением. Перегнойный горизонт малой мощности содержит малое количество гумуса, серы, кальция, фосфора и других элементов.

Ниже залегает подзолистый горизонт, в котором преобладает разложение минералов и вынос подвижных соединений. В нем накапливается кремнекислота, почти нет гумуса, азота, фосфора, а калий находится в малодоступной для растений форме.

Дерновый процесс связан с произрастанием травянистой растительности. Характеризуется образованием малоподвижных, перегнойных кислот (ульминовой и гуминовой). Эти кислоты и их соли накапливаются в верхнем, гумусовом горизонте, придавая ему темную окраску и обогащая элементами питания.

В результате сочетания подзолистого и дернового процессов образуются дерново-подзолистые почвы, покрывающие большую часть территории поселения.

Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию среды, довольно высокую гидролитическую и обменную кислотность.

Агрохимические показатели дерново-подзолистых почв:

Таблица №3

| Почва | РН | м/экв. На 100 г почвы | Степень насыщености основаниями % | Гумус % | Р2О5 | К2О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гидролитическая кислотность | Сумма поглощенных оснований | Емкость поглощения | Обменная кислотность | подвижный |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дерново-подзолистая супесчаная на песках | 4,2 | 3,8 | 2,2 | 6,1 | 0,47 | 0,46 | 35,0 | 1,1 | 4,4 | 4,1 |
| Дерново-подзолистая средне-суглинистая на покровных суглинках | 5,3 | 2,8 | 8,9 | 11,4 | 0,10 | 0,08 | 73,5 | 1,60 | 3,8 | 9,5 |

Дерново-подзолистые почвы обеднены бором, йодом, никелем, медью и другими редкими элементами, которые интенсивно вымываются из них вместе с просачивающимися осадками.

Почвенные ресурсы так же характеризуются наличием интразональных почв:

лугово-черноземных, серых лесных, пойменных, лугово-болотных, овражного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

1.2.7.Лесосырьевые ресурсы. Ресурсы флоры и фауны

Общая площадь лесов государственного лесного фонда – 17764,6  га (по обмеру чертежа), что составляет 60,6 % от общей площади поселения.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, береза, дуб,  и др. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеют лесные насаждения не входящие в лесной фонд (на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и населенных пунктов). Из них наиболее значимы для сельскохозяйственной территории лесные насаждения, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения.

Кроме древесных пород, на территории поселения произрастают дубильные растения (ива русская и др.), пищевые растения (земляника, малина, смородина черная, голубика, костяника, грибы), лекарственные и ядовитые расстения, кормивые растения (лаки — тимофеевка луговая, ежа сборная, полевица белая; бобовые — клевер луговой, клевер белый), растения — медоносы.

Ресурсы флоры. Флора в границах территории представлена более чем 800-ми видами высших растений (без мхов), относящихся к 97 семействам и 336 родам. Наибольшее число видов входит в семейство сложноцветных. Затем идут семейства: осоковых, гвоздичных, крестоцветных. В флоре имеются представители северо-арктического, северного, средне-европейского, понтического и сарматского элементов. Наиболее распространены виды, относящиеся к северному и средне-европейскому флорическим элементам.

Естественный растительный покров на территории поселения составляют леса, луга, болотная и водная растительность.  Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники,  розарии, дерезняки, ракитники.

Травяные сообщества представлены лугами, посевами культурных растений, растительностью водоемов. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных, много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая и др.

Ресурсы фауны.

Фауна млекопитающих в Южском районе в целом включает 43 вида. Наиболее представительны два отряда: грызуны и хищные. Остальные отряды — парнокопытные, зайцеобразные, рукокрылые и насекомоядные. Наиболее типичны из них: белка обыкновенная, лисица обыкновенная,  заяц-беляк, лось, кабан. Реже встречается волк, выдра, рысь. В районе постоянно или временно обитают 192 вида птиц. Обычны глухарь, тетерев, рябчик, кукушка, жаворонок, грач, галка, синицы. В реках и озёрах обитает 12 видов рыб, имеющих рыбохозяйственное значение. Это - обыкновенная щука, плотва, линь, лещ, язь, золотой карась, серебряный карась, обыкновенный пескарь, налим,  окунь, ёрш.

Неотъемлемой частью природного комплекса являются беспозвоночные виды животных, определяющих круговорот вещества и энергии в любой экосистеме. Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в  агроценозах.

1.2.8.Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория поселения характеризуется пойменным типом местности.

Пойменный тип местности объединяет плоские песчаные лесо-луговые поверхности пойм с аллювиальными слоисто-зернистыми почвами.

Территория поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафтов долин рек и ресурсами для организации пешего и конного экологического туризма, сельского и научно-познавательного туризма. В целом территория характеризуется однообразием, связанным с невысокой освоенностью территории.

Наибольшей рекреационной ценностью обладают долины рек Лух, Исток, озеро Ламненское, территории с лесной растительностью.

Развитию рекреации в результате реализации проектных решений  будут также способствовать следующие факторы:

- наличие водоемов, привлекающих рекреантов для отдыха выходного дня;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 50-60 дней;

- наличие лесных массивов.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации являются

следующие:

- отсутствие рекреационной инфраструктуры и сервиса.

1.3. Анализ состояния территории Мугреево-Никольского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

1.3.1.Административно-территориальное устройство.

На севере  Мугреево-Никольское  поселение граничит с  Тименским сельским поселением и Сакулинским сельским поселением Палехского района, и частично, с Верхнеландеховским сельским поселением Верхнеландеховского Муниципального района, на юге  - с Южским городским, Мостовским сельским поселением и Талицким сельским поселением Южского муниципального района, на западе – с Хотимльским сельским, Южским городским, Мостовским сельским поселениями Южского муниципального района, на  востоке – с Нижнее-Ландеховским сельским поселением Пестяковского района и Мугреевским сельским поселением Южского муниципального района.

Административный центр  поселения – с. Мугреево-Никольское.

Общая площадь Мугреево-Никольского сельского поселения –29285 га.

В Мугреево-Никольское сельское поселение входит 23 населенных пункта.

Суммарная площадь населенных пунктов - 454 га.

1.3.2.Население и демография. Динамика численности населения.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Современная демографическая ситуация в целом России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х гг. сокращается на миллион человек. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Неутешительная демографическая ситуация наблюдается и на территориях сельских поселений Ивановской области, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

Рассматривая Южский муниципальный район в целом и Мугреево-Никольское сельское поселение в частности, можно сказать, что в настоящее время демографическая ситуация здесь остается исключительно сложной и имеет отрицательную динамику, что обусловлено превышением показателя смертности над показателем рождаемости и миграционным оттоком населения.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из наиболее острых социальных проблем  и Мугреево-Никольское сельское поселение не является исключением.

Численность населения   по данным на 01.01.2011г. – 720 чел.,  700 чел. постоянно проживают на территории поселения, что составляет приблизительно 2,5% от общей численности всего населения и 5,4% сельского населения Южского муниципального района. В течение всего исследуемого периода (2006 - 2010 гг.) население Мугреево-Никольского сельского поселения сократилось на  94 человека.

Динамика численности населения Мугреево-Никольского сельского поселения представлена ниже в таблице.

Таблица №4

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 814 | 771 | 765 | 750 | 720 | 720 |

На территории Мугреево-Никольского сельского поселения расположены 23 населенных пункта.

Данные о численности постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства   представлены в следующей таблице:

Таблица №5

| Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | На 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мугреево-Никольское | 350 | 331 | 332 | 330 | 329 | 329 |
| Мугреево-Дмитриевское | 51 | 51 | 44 | 43 | 40 | 40 |
| Ламна Малая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Груздево | 180 | 167 | 153 | 154 | 149 | 149 |
| Ламна Большая | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Быково | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зеленино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Истоки | 25 | 22 | 26 | 23 | 23 | 23 |
| Китайново | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Клестово | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| Костяево | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кочергино | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Легково | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| Лукино | 45 | 47 | 45 | 44 | 38 | 38 |
| Черемисино | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Чеусово | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Шеверниха | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Горки | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| Кашино | 37 | 34 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| Ламна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пашки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Петушки | 20 | 19 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| Тарасиха | 29 | 28 | 28 | 25 | 22 | 22 |
| Итого: | 814 | 771 | 765 | 750 | 720 | 720 |

Основной причиной сокращения численности населения является: естественная убыль населения - число умерших превышает число родившихся.

Ситуация Мугреево-Никольского сельского поселения вполне вписывается в демографические проблемы России: низкая рождаемость, высокая смертность, а в итоге - отрицательный естественный прирост. Последние 5 лет естественная убыль населения в поселении составляла в среднем 18 человек в год.

Коэффициенты естественной убыли в Мугреево-Никольском сельском поселении колеблются достаточно сильно. При низком показателе рождаемости (в среднем 10,2 человека в год) обоснованную тревогу вызывает высокая смертность населения (в среднем 18 человек в год), являющаяся самой болевой проблемой демографического состояния не только Мугреево-Никольского сельского поселения, но и всего Южского муниципального района. За рассматриваемый период в течение 2006-2010 гг. смертность стабильно превышала рождаемость в среднем в 2 раза.

По данным Схемы территориального планирования Ивановской области негативная динамика смертности в значительной степени связана с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости населения. В структуре причин смертности на первом месте находятся болезни системы кровообращения, затем идут несчастные случаи, отравления и травмы (неестественные причины). Особенно тревожна ситуация со смертностью населения в трудоспособных возрастах.

Таблица №6

| Годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января | 814 | 771 | 765 | 750 | 720 |
| Естественное движение | род | 6 | 14 | 9 | 16 | 6 |
|  | ум | 8 | 17 | 25 | 13 | 17 |
| Миграционное движение | приб | 43 | 54 | 47 | 39 | 42 |
|  | убыл | 28 | 39 | 54 | 31 | 31 |

Как видно из данной таблицы, тенденция преобладания смертности над рождаемостью сохраняется.

Сейчас можно утверждать, что в Мугреево-Никольском сельском поселении уровень смертности продолжает значительно превышать показатели по рождаемости. Это напрямую вызвано резким падением уровня и качества жизни населения, неуверенностью населения в завтрашнем дне. Также сказывается и формирование у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни.

1.3.2.1.Механическое движение или территориальные перемещения отдельных лиц.

Численность населения в Мугреево-Никольском сельском поселении изменяется не только за счет естественного движения населения, но и в результате миграции сельского населения. Динамика численности населения в последние 2 года менялась незначительно.

Сдерживание сокращения численности населения последние два года происходит в основном за счет миграционного движения, которое, однако, не оказывает существенного влияния на улучшение демографической ситуации (см. табл. № 6).

Динамика численности населения:

Миграционный прирост, характерный для всех рассматриваемых лет, говорит о привлекательности территории для мигрантов. Таким образом, механический приток населения не только может в будущем покрыть естественную убыль, но и может способствовать увеличению численности населения. То есть, механической приток, в настоящее время является основной силой, формирующей населения сельского поселения.

Основными причинами миграционной убыли населения были и остаются экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ и более высокие доходы в развитых городах делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи.

В результате анализа компонентов изменения численности населения в течение 2006 – 2010 гг. можно сказать, что вклад естественной и миграционного убыли в Мугреево-Никольском сельском поселении в общую убыль населения не равносилен, основная причина сокращения численности населения в поселении является высокая смертность и низкая рождаемость.

Миграционные процессы в поселении, воздействуя на численность населения и трудовые ресурсы, вносят изменения и в их половозрастную структуру. Под влиянием низкой рождаемости в течение длительного периода времени в Мугреево-Никольском сельском поселении сложился регрессивный тип возрастной структуры населения, при котором старшие возраста преобладают над молодыми, что не обеспечивает возможности численного роста населения.

1.3.2.2.Половозрастная структура населения

Возрастная структура населения Мугреево-Никольского сельского поселения по данным на 01.01.2011 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так, численность населения в трудоспособном возрасте по данным администрации поселения  составляет  444 чел., что составляет 63% от общей численности всего населения в поселении. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 102 чел или 14,5% и 174 чел или 24,8% соответственно. То есть численность населения пожилого возраста значительно выше, что в последствии может оказать крайне негативное влияние на экономику поселения. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Таким образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние. Говоря о возрастной структуре населения Мугреево-Никольского сельского поселения, следует упомянуть и тот факт, что такой тип возрастной структуры в настоящее время характерен и для Южского муниципального района в целом.

Половозрастная структура и трудовые ресурсы, распределение населения по полу и возрастным группам:

Таблица№7

| Возраст | Женщины | Мужчины | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| 0-4 | 14 | 3,9 | 22 | 6,1 | 36 | 5,0 |
| 5-9 | 16 | 4,4 | 21 | 5,8 | 37 | 5,1 |
| 10-14 | 11 | 3,0 | 18 | 5,0 | 29 | 4,0 |
| 15-19 | 10 | 2,8 | 16 | 4,5 | 26 | 3,6 |
| 20-24 | 23 | 6,4 | 30 | 8,4 | 53 | 7,4 |
| 25-29 | 28 | 7,8 | 40 | 11,1 | 68 | 9,4 |
| 30-34 | 15 | 4,2 | 27 | 7,5 | 42 | 4,2 |
| 35-39 | 21 | 5,8 | 27 | 7,5 | 48 | 6,7 |
| 40-44 | 14 | 3,9 | 24 | 6,7 | 38 | 5,3 |
| 45-49 | 31 | 8,6 | 24 | 6,7 | 55 | 7,6 |
| 50-54 | 28 | 7,8 | 23 | 6,4 | 51 | 7,1 |
| 55-59 | 33 | 9,1 | 30 | 8,4 | 63 | 8,8 |
| 60-64 | 32 | 8,9 | 22 | 6,1 | 54 | 7,5 |
| 65-69 | 12 | 3,3 | 8 | 2,2 | 20 | 2,8 |
| 70 и более | 73 | 20,2 | 27 | 7,5 | 100 | 13,9 |
| всего | 361 |  | 359 |  | 720 |  |

Основным фактором, влияющим на данную отрицательную динамику, являлось резкое снижение рождаемости в 90-х годах, что повлияло на снижение группы младших возрастов и росту других. Вместе с тем, на долю старших возрастов в понижающем направлении влияло, то, что на пенсию в последние годы выходили люди, родившиеся во время войны, в годы с низким уровнем рождаемости.

Незначительное превышение численности женщин над мужчинами является закономерностью, учитывая более высокую продолжительность жизни женщин. Вместе с тем в стране в целом, в Ивановской и других областях ЦФО она растет в связи с более высоким ростом смертности среди мужчин.

Таким образом, Мугреево-Никольское сельское поселение является зоной устойчивой убыли населения. Это - следствие растущей смертности в результате растущей депрессии, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения и возрастной структуры населения.

Все названные выше факторы учтены при расчете перспективной численности населения, приведенном ниже.

1.3.2.3. Расчет перспективной численности населения  Мугреево-Никольского сельского поселения.

В работе над Генеральный планом важное место занимает прогноз численности населения на перспективу. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития  поселения, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

В результате статистического  метода анализа данных было выяснено, что численность населения на территории Мугреево-Никольского сельского поселения с каждым годом уменьшается главным образом за счёт естественной убыли населения, хотя миграционные процессы частично стабилизируют отрицательные процессы убыли населения.

Прогнозирование численности населения на период до 2031 г. осуществлялось на основе следующей методики. Для расчёта проектной численности населения по Мугреево-Никольскому сельскому поселению  был выбран статистический метод на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный анализируемый период и предположения о сохранении выявленной закономерности изменения на прогнозируемый отрезок времени. Расчёт производился по формуле:

Sн+t = Sн (1+Кобщ / 1000)t , где

Sн+t - расчетная численность населения через t лет, человек;

Sн - численность населения на начало планируемого периода, человек;

t - число лет, на которое прогнозируется расчет;

Кобщ. пр - коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому (%).

Для расчета проектом использованы данные о численности населения, естественном и механическом движении населения по Мугреево-Никольскому сельскому поселению, предоставленные администрацией поселения, за 2006-2010 гг.

Расчёт проектной численности населения по сельскому поселению приведен с использованием численности населения на начало планируемого периода (2011 год) и коэффициента общего прироста населения за период, предшествующий плановому - (-3,02%).

По состоянию на 01.01.2011 года численность населения в поселении составляла 720 человек.

Численность населения  на первую очередь  до 2020 г. составит:

S2011+9 = 720х(1+(-3,02%)/1000)9=547 человек.

Численность населения на перспективу  (19 лет) до 2030 года, при сохранении существующей динамики  составит:

S2011+19 = 720х(1+(-3,02%)/1000)19=390 человек.

Результаты расчета показывают, что при сохранении существующей убыли, перспективная численность населения  в Мугреево-Никольском сельском поселении на 2031 г. будет составлять ориентировочно 390+10 человек. Убыль численности населения составит ориентировочно 330 человек.

Из проведенного расчета видно, что в течение следующих девяти лет при сохранении существующей естественной  убыли следует ожидать уменьшение общей численности населения Мугреево-Никольского сельского поселения в целом примерно на 24% по сравнению с началом 2011 г.

А в течение следующих десяти лет при сохранении существующей   убыли общая численность населения Мугреево-Никольского сельского поселения уменьшится в целом примерно на 45,8%.

Но, надо отметить, что поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок.

В результате анализа можно сделать вывод, что современная демографическая ситуация в Мугреево-Никольском сельском поселении является крайне сложной. Оценка демографической ситуации и результаты прогноза численности населения в период до 2031 г. позволяют сделать вывод, что численность населения с каждым годом будет сокращаться примерно на 3%.

В такой ситуации совершенно необходимы мероприятия по снижению смертности и повышению рождаемости.

1.3.2.4. Занятость населения. Трудовые ресурсы.

В Мугреево-Никольском сельском поселении не менее актуален и вопрос занятости. Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности на территории Ивановской области при строительстве новых предприятий и создании новых рабочих мест. Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Так, численность населения в трудоспособном возрасте по данным администрации поселения  составляет  444 чел., что составляет 63% от общей численности всего населения в поселении. И лишь 27% заняты по видам экономической деятельности.

Наибольшую долю всего постоянного населения составляют лица трудоспособного возраста. Но при этом, в поселении сложился регрессивный тип возрастной структуры населения, численность людей пенсионного возраста в поселении превышает численность детей и подростков в возрасте до 16 лет. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится  14,5% и  24,8% жителей соответственно.

Можно сказать, что в Мугреево-Никольском сельском поселении существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике.

Экономически активными являются занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, ищущие работу и готовые к ней приступить зарегистрированные и незарегистрированные безработные. Небольшую часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

В структуре занятости по видам экономической деятельности наибольшую долю в поселении занимают такие сферы обслуживания, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство. Стоит отметить, что в Мугреево-Никольском сельском поселении нет промышленной деятельности.

В  поселении есть и те, кто зарабатывает на жизнь за пределами территории поселения без изменения места постоянной регистрации, выезжая на работу в районный центр г. Южа, г. Иваново и г. Москва.

Однако в сельском поселении существует недостаток рабочих мест, большому количеству людей приходится выезжать на работу в другие населенные пункты и экономически развитые города, а некоторые вынуждены оставаться долгое время безработными, особенно учитывая нынешнее положение в стране.

Из - за отсутствия необходимого количества рабочих мест в поселении сокращается численность постоянного населения, а, следовательно, снижается эффективность использования земли и уменьшается динамичное развитие производительных сил. Всё это не позволяет поднимать и развивать экономику  территорий  поселения, что потенциально ведет к процессу самоликвидации  поселения.

В результате анализа трудовой структуры населения можно сделать следующие выводы:

1. Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Мугреево-Никольском сельском поселении весьма неблагоприятная;

2. Численность населения сельского поселения на 01.01.2011г. составляет 720 чел. (2,5 % от общей численности населения Южского района);

3. Наблюдается естественная убыль населения, смертность более чем в три раза превышает рождаемость. Механический приток населения отчасти стабилизирует потери естественной убыли;

4. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии будет приводить к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население;

5. В перспективе, при сохранении и увеличении существующих темпов механического притока, возможно сокращение убыли населения. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости;

6. Численность трудовых ресурсов  поселения на 01.01.2011г.  составляет  444 чел.,  (63% от общей численности всего населения)

В настоящее время  поселение имеет достаточный резерв трудоспособного населения для развития хозяйственной деятельности. Развитие сельского хозяйства и транспорта, туристской инфраструктуры  приведет к созданию новых рабочих мест, что должно привести к сокращению механического оттока трудоспособного населения из поселения в экономически развитые города.

Для развития сельского хозяйства в Мугреево-Никольском сельском поселении, прежде всего, необходима государственная материально-техническая и финансовая поддержка отрасли, какая существует во всех развитых странах. То есть, чтобы отечественное сельское хозяйство стало сильным и конкурентоспособным, в центре постоянного государственного внимания должны находиться вопросы обеспечения устойчивого развития сельских территорий, а значит, их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение престижности сельского труда.

Трудовые ресурсы выступают не только как главная производительная сила общества, но и как главная потребительная сила. Эти две стороны неразрывно взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к планированию не просто труда, но и процесса воспроизводства рабочей силы. Для этого требуется дальнейшее развитие комплекса благоприятных условий жизни, что связано с необходимостью улучшения сферы услуг, увеличения капитальных вложений в жилищное и культурно-бытовое строительство.

1.3.3.Экономическая база

Отраслевая структура промышленности в Мугреево-Никольском сельском поселении в процентном соотношении распределилась следующим образом:

- легкая промышленность – 0%,

- торфодобывающая и торфоперерабатывающая – 0%,

- пищевая – 0%,

- лесная и деревоперерабатывающая – 0%,

- народные промыслы – 0%,

- сельское хозяйство – 100%.

1.3.4. Туристско-рекреационный потенциал

Современная туристская индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающейся отраслью. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (в том числе строительство, транспорт, связь, торговля, промышленность и сельское хозяйство), способствует увеличению налогооблагаемой базы и поступлению налоговых платежей в бюджеты. Следует отметить, что важнейшими  факторами, способными оказывать влияние на доходность туризма в экономике поселения, являются природно-климатические ресурсы и историко-культурное наследие.

Мугреево-Никольское сельское поселение обладает богатейшей историко-градостроительной средой, комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта, достопримечательных мест, и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал.

Территория поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафтов долин рек и ресурсами для организации пешего и конного экологического туризма, сельского и научно-познавательного туризма. Наибольшей рекреационной ценностью обладают долины рек Лух, Исток, озер Ламненское и Рябово, территории с лесной растительностью, обширные болотные комплексы. Высокие эстетические свойства ландшафтов благоприятны сейчас только для сезонного отдыха.

Существуют следующие предпосылки для его развития:

- природно-ресурсные возможности;

- историко-культурный потенциал.

Но, туристская и рекреационная инфраструктура в настоящее время в поселении не развита, отсутствуют оборудованные места отдыха, пляжи, не разработаны туристские маршруты.

Вариантом туристско-рекреационного использования территории может стать образование историко-культурного заповедника и организации его работы, развитие зон приема туристов на территории проектируемого историко-культурного заповедника в с. Малая Ламна, с. Большая Ламна, с. Мугреево-Никольское. В поселении необходимо развивать познавательный и экологический туризм, а также агротуризм.

Ресурсами экологического туризма в поселении являются: 
- природно-климатические факторы: водные объекты, флора и фауна, наличие уникальных и просто интересных природных участков и объектов; 
- историко-культурные достопримечательности: материальная и духовная культура населения, исторические, археологические, культурные памятники, находящиеся в непосредственной связи с природной средой.

Однако, в настоящее время в поселении необходима разработка мероприятий в области туризма -  нормативно-правовой и материальной базы, разработка и утверждение инфраструктурных проектов, которые должны быть поддержаны региональной и районной властью – совершенствование дорожной системы, подвод коммуникаций к туристическим объектам, поддержание жизнедеятельности поселений, а также проекты, финансируемые бизнес-структурами.

1.3.5. Земельный фонд.

В соответствии с картографическими материалами масштаба 1:100000 территория Мугреево-Никольского сельского поселения составляет 29285 га. В данную территорию входят земли различных категорий, перечень которых представлен ниже.

Распределение земель Мугреево-Никольского сельского поселения по категориям:

| Состав земель | *Площадь (га) |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы, лесопокрытые) | 11066 |
| Земли населенных пунктов | 454 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения | нет данных |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | нет данных |
| Земли лесного фонда | 17764,6 |
| Земли, покрытые поверхностными водами | нет данных |

* По обмеру чертежа

1.3.5.1. Земли населенных пунктов

На территории населенных пунктов расположены жилая и общественная застройка, сельскохозяйственные предприятия,  места захоронений,  котельные и иные объекты инженерной инфраструктуры, водные объекты, улично-дорожная сеть.

К расчетному сроку площадь земель населенных пунктов изменится в результате исключения  неперспективных населенных пунктов и не имеющих постоянного населения и перевода таких земель  в лесной фонд.

1.3.5.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На территории Мугреево-Никольского сельского поселения земли сельскохозяйственного назначения представлены различными сельскохозяйственными угодьями (пашнями, лугами), а также лесопокрытыми участками (сельскими лесами). Проектными решениями лесопокрытые участки земель категории «земли сельскохозяйственного назначения», в большинстве своем, не предполагается переводить в земли категории «земли лесного фонда», а использовать для нужд местного народного хозяйства, туристско-рекреационной деятельности, включать в границы охраняемой территории (историко-культурного заповедника местного значения) в объеме, установленном проектом планировки  соответствующей территории».

1.3.5.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

К данной категории относятся земли, на которых расположены следующие объекты:

- дороги регионального значения;

- линии электропередач 10, 110 и 220кВ;

- магистральные газопроводы-отводы высокого давления.

1.3.5.4. Земли лесного фонда

К землям  лесного фонда относится около 17764,6 га. территории, где произрастает различная древесно-кустарниковая растительность.

1.3.5.5. Земли покрытые поверхностными водами

Земли покрытые поверхностными водами складываются из земель, где расположены водные объекты: р. Лух, р. Исток, р. Вокша, р. Шабалиха, р. Ламешка, несколькими ручьями, озерами Ламненское, Рябово и  прудами. Изменения указанных  земель  предусматриваются за счет перевода их в категорию «земли ООПТ» земель, где расположены памятники природы – озерно-болотные комплексы.

1.3.5.6. Земли запаса

Земли запаса в поселении отсутствуют.

1.3.6.Планировочная организация и функциональное зонирование

территории

1.3.6.1.Современная планировочная организация территории поселения

Сложившаяся территориальная организация поселения в настоящее время представляет собой планировочную структуру с функциональным зонированием, обусловленным ее экономико-географическим положением, природными условиями, соответствующей инфраструктурой.

На севере  Мугреево-Никольское  поселение граничит с  Тименским сельским поселением и Сакулинским сельским поселением Палехского района, и частично, с Верхнеландеховским сельским поселением Верхнеландеховского Муниципального района, на юге  - с Южским городским, Мостовским сельским поселением и Талицким сельским поселением Южского муниципального района, на западе – с Хотимльским сельским, Южским городским, Мостовским сельским поселениями Южского муниципального района, на  востоке – с Нижнее-Ландеховским сельским поселением Пестяковского района и Мугреевским сельским поселением Южского муниципального района.

Административный центр  поселения – с. Мугреево-Никольское, которое находится в 12 км. от административного центра Южского муниципального района – г. Южа.

На территории планировочного центра Мугреево-Никольской системы расселения – села Мугреево-Никольское сосредоточены основные административно-общественные учреждения, ведётся реконструкция и новое строительство. Село Мугреево-Никольское  является  культурно-просветительским центром поселения, в котором имеются учреждения здравоохранения, образования, культуры.

Современная застройка сохраняет исторические границы кварталов. Также присутствуют элементы первичного общественного обслуживания в селе Груздево.

1.3.7.Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, региональ- ного и местного (районного) значения, или участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения.

1.3.7.1. Объекты федерального значения, расположенные на территории Мугреево-Никольского сельского поселения:

В Мугреево-Никольском сельском поселении объекты федерального значения  не представлены.

1.3.7.2.Объекты регионального значения, расположенные на территории Мугреево-Никольского сельского поселения

В Мугреево-Никольском сельском поселении объекты регионального значения представлены дорогами регионального или межмуниципального значения: «Южа-Талицы-Мугреевский», «Паново-Легково-Родионово», «Груздево-Петушки», «Тарасиха-Груздево» и инженерными сооружениями на них.

1.3.7.3.Объекты районного значения, расположенные на территории Мугреево-Никольского сельского поселения

Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодический уровень).

В систему образования Мугреево-Никольского сельского поселения входят:

1. МСОШ в с. Мугреево-Никольское, с числом учащихся 37 человек;

2. Дошкольная группа МСОШ в с. Мугреево-Никольское с числом 15 человек;

3. МСОШ в с. Груздево с числом учащихся 19 человек;

4. Дошкольная группа МСОШ в с. Груздево с числом 19 человек.

В других селах и деревнях общеобразовательные учреждения отсутствуют.

Количество учреждений дошкольного и школьного образования в поселении удовлетворяет потребностям населения в размещении детей.

Объекты здравоохранения

К основным, необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Мугреево-Никольском сельском поселении функционируют:

1.ФАП в с.Мугреево-Никольское;

2.ФАП в с. Груздево.

В иных селах и деревнях  учреждений здравоохранения нет

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре. В Мугреево-Никольском сельском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

Организации и учреждения управления, кредитно-

финансовые учреждения и предприятия связи, объекты связи

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются  в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно- хозяйственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. В Мугреево-Никольском сельском поселении отделение Сбербанка отсутствует. В с. Мугреево-Никольское и с. Груздево расположены почтовые отделения связи (ОПС).

1.3.7.4. Объекты местного значения поселения, расположенные на территории Мугреево-Никольского сельского поселения

Содержание разделов и схем Генерального плана поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений

федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения,

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселении.

1.3.7.4.1. Учреждения культурно-бытового обслуживания.  Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание. В Мугреево-Никольском сельском поселении имеются спортивные площадки на территории школ в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево, другие объекты физкультуры и спорта на территории поселения не представлены.

1.3.7.4.2. Библиотечное обслуживания населения, организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, музей поселения.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В Мугреево-Никольском сельском поселении функционируют два сельских дома культуры: СДК в с. Мугреево-Никольское с числом посадочных мест – 80 и СДК с. Груздево с числом посадочных мест - 40, а также  библиотечные филиалы, раположенные в с. Груздево и в с. Мугреево-Никольское.

1.3.7.4.3. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также в  Нормативах градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 6 ноября 2009 г. N 313-п.

На сегодняшний день в структуре этих предприятий на территории Мугреево-Никольского сельского поселения, за исключением сельских кладбищ, практически не осталось муниципальной собственности. В будущем предполагается, что они будут развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

В Мугреево-Никольском сельском поселении функционируют четыре магазина смешанной торговли: ИП «ЛЕВ», ИП «Русское поле», ИП «Бляблин Н.Б.», ИП «Москвин В.В.», выездную торговлю в поселении осуществляет ИП «ЛЕВ».

На территории действуют шесть сельских кладбищ: в с. Мугреево-Никольское, с. Мугреево-Дмитриевское, с. Лукино, с. Малая ламна, с. Груздево, с. Большая Ламна. Необходимости резервирования дополнительных земельных участков для расширения сельских кладбищ нет.            Но необходимо учитывать, что территории кладбищ должным образом не оформлены, отдельные участки находятся на землях сельскохозяйственного назначения.

Другие объекты бытового обслуживания в Мугреево-Никольском поселении отсутствуют.

1.3.7.4.4. Объекты связи

Современное состояние систем связи.

В настоящее время населению Мугреево-Никольского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Наименования организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: ООО «БэтаТрейд», Мегафон, Билайн.

Наименование организации, предоставляющей услуги доступа в Интернет: Южа-Телеком. Число зарегистрированных стационарных телефонов – 81 шт.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является

Управление федеральной почтовой связи Ивановской области (УФПС).

1.3.7.4.5. Жилищный фонд и жилищное строительство

Генеральный план Мугреево-Никольского сельского поселения ориентирован на процесс постепенного улучшения условий проживания населения, но трудность определения объемов жилищного строительства в современных условиях, когда в жилищной политике четко прослеживаются две составляющие — социальное жилище и рыночное жилище, для которого не важен прогноз в соответствии с демографией, а важен спрос на жилье, рассчитанный на разный образ жизни и разные эстетические потребности, заключается в отсутствии новых методик проектирования.

Жилищный фонд Мугреево-Никольского сельского поселения по данным Южского производственного участка Шуйского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ на 01.01.2011г. –17586 кв.м., что составляет порядка 3,1% от общего жилищного фонда Южского муниципального района и 8 % от общего жилищного фонда в сельской местности.	 Жилищный фонд, находящийся в ведении муниципального жилищного хозяйства составляет 0,124 кв. м.  или 0,7 % от всего жилищного фонда в поселении.

По типам, жилищный фонд распределен следующим образом: дома усадебного типа – 100%.

В настоящее время в поселении строительство жилья ведется в основном силами населения за счёт собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, ипотечного кредитования. Доля вводимого жилья очень незначительна.

Состояние жилищного фонда удовлетворительное, доля ветхого жилья составляет 60%.

В связи с тем, что данные по объему жилищного фонда в разрезе по населенным пунктам поселения отсутствуют, ориентировочно жилищный фонд определен исходя из средней жилобеспеченности 22 кв.м./чел.  и численности населения населенных пунктов.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя Мугреево-Никольского сельского поселения в 2010г. составила 22  кв.м./чел., что соответствует средним показателям по Южскому муниципальному району.

Уровень благоустройства жилищного фонда в  поселении значительно ниже средних показателей по Южскому району. В последние годы уровень благоустройства жилищного фонда поселения значительных изменений не претерпевал. Можно отметить только увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного сетевым газом в с. Мугреево-Никольское.

Анализируя темпы строительства и ввода жилья, можно сделать выводы о том, что низкий уровень жилищного строительства связан прежде всего с экономической ситуацией, спадом производства, высоким уровнем безработицы, и, как следствие, оттоком населения в другие города для постоянного проживания.

1.3.7.4.6. Инженерная инфраструктура

1. Энергоснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от Ивановской энергосистемы - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Подстанция напряжением 10,35 и 110 кВ  расположена к западу от с. Мугреево-Никольское.

Электроэнергия потребителям Мугреево-Никольского сельского поселения поступает по ВЛ 10 кВ.

По территории  Мугреево-Никольского сельского поселения проходят ВЛ-110 кВ "Южа-Никольское", ВЛ-110 кВ "Никольское-Демидово", ВЛ-35 кВ "Никольское-Дубовичье". На юго-востоке территорию пересекают ВЛ-35 кВ №3754 и ВЛ-220 кВ «НиГЭС-Вязники»

Распределительные электрические сети поселения выполнены воздушными линиями напряжением 0,4 кВ.

Трассы ВЛ напряжением 220 кВ , 110 кВ,  напряжением 10кВ приведены на чертеже Схема 6 «Границы инженерной и транспортной инфраструктуры» в масштабе.

2. Газоснабжение

Газоснабжение Мугреево-Никольского сельского поселения осуществляется привозным баллонным и  природным (сетевым) газом.

Источником природного газа для  Мугреево-Никольского сельского поселения, как всего Южского района, служит магистральный газопровод-отвод «Череповец-Н.Новгород»

Природный газ подается в Мугреево-Никольское сельское поселение по газопроводу высокого давления от ГРП Южа  на ГРП Никольское.

Система газовых сетей трехступенчатая – газопроводами высокого, среднего и

низкого давления. В поселении полностью газифицирован один населенный пункт – с. Мугреево-Никольское.

Газифицировано природным газом на начало 2011 г. –  84 хозяйства.

Сжиженный газ доставляется потребителям автотранспортом с ГНС г. Иваново.

3. Водоснабжение

Водоснабжение в поселении осуществляется по локальным водопроводным сетям в д. Петушки, с. Груздево, д. Истоки, с. Мугреево-Дмитриевское, с. Мугреево-Никольское, д. Лукино, а также шахтными колодцами.

Основные проблемы системы водоснабжения в поселении:

- Высокий износ водопроводных сетей и водозаборных сооружений ( в 2010 только году в с. Груздево был реконструирован сельский водопровод);

1. Из 428 хозяйств только 181 хозяйство обеспечено централизованным водоснабжением;

2. Отсутствие утвержденных зон санитарной охраны скважин;

3. Отсутствие проектов развития и модернизации системы водоснабжения.

Дополнительными следует считать:

- практическое отсутствие специальных технических систем водоснабжения из поверхностных источников, бессистемное использование подземных вод на любые цели (производство, поливка, сельскохозяйственные цели, содержание подсобных и садоводческих участков);

- отсутствие очистных сооружений подготовки воды (обезжелезивание и деманганация и др.).

4.Водоотведение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Мугреево-Никольском сельском поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует. Необходимо строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков животноводческих предприятий, что защитит подземные горизонты вод от загрязнений фильтратов неорганизованных сбросов.

1.3.7.4.7. Транспортная инфраструктура

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории Мугреево-Никольского сельского поселения проходят 40 автодорог общего пользования, в т.ч. четыре основные региональные (межмуниципальные) автомобильные дороги: Южа-Талицы-Мугреевский, Паново-Легково-Родионово, Груздево-Петушки, Тарасиха-Груздево, на которых имеется 3 автомобильных моста через р. Вокша, р. Исток, дороги местного значения муниципального района и поселения.

Автомобильные дороги регионального значения имеют подъезды автомобильными дорогами местного  значения района к населенным пунктам: д. Лукино, д. Кочергино, д. Китайново, д. Легково.

Дороги местного значения поселения расположены в границах населенных пунктов поселения, за исключением дорог регионального или межмуниципального значения:

Перечень автомобильных дорог  местного значения поселения:

(утвержден постановлением администрации Мугреево-Никольского сельского поселения от 16.09.2010г. № 25)

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяжен ность автомобильной дороги (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс дороги | Вид разрешенного использова- ния |
| 1 | д. Быково | 24235807 ОП МП 001 | 0,1 | 3 | ОП |
| 2 | д. Горки | 24235807 ОП МП 002 | 0,4 | 3 | ОП |
| 3 | с. Груздево, ул. Молодежная | 24235807 ОП МП 003 | 0,3 | 3 | ОП |
| 4 | с. Груздево, ул. Набережная | 24235807 ОП МП 004 | 0,1 | 3 | ОП |
| 5 | с. Груздево, ул. Полевая | 24235807 ОП МП 005 | 0,3 | 3 | ОП |
| 6 | с. Груздево, ул. Придорожная | 24235807 ОП МП 006 | 0,4 | 3 | ОП |
| 7 | с. Груздево, ул. Центральная | 24235807 ОП МП 007 | 0,3 | 3 | ОП |
| 8 | с. Груздево, ул. Школьная | 24235807 ОП МП 008 | 0,2 | 3 | ОП |
| 9 | д. Истоки | 24235807 ОП МП 009 | 0,3 | 3 | ОП |
| 10 | д. Кашино | 24235807 ОП МП 010 | 0,5 | 3 | ОП |
| 11 | д. Китайново | 24235807 ОП МП 011 | 0,8 | 3 | ОП |
| 12 | д. Клестово | 24235807 ОП МП 012 | 0,3 | 3 | ОП |
| 13 | д. Кочергино | 24235807 ОП МП 013 | 1,0 | 3 | ОП |
| 14 | д. Ламна | 24235807 ОП МП 014 | 0,2 | 3 | ОП |
| 15 | д. Легково | 24235807 ОП МП 015 | 0,6 | 3 | ОП |
| 16 | с. Лукино | 24235807 ОП МП 016 | 1,5 | 3 | ОП |
| 17 | с. Мугреево-Дмитриевское | 24235807 ОП МП 017 | 3,0 | 3 | ОП |
| 18 | с. Мугреево-Никольское, ул. Бобриха | 24235807 ОП МП 018 | 0,8 | 3 | ОП |
| 19 | с. Мугреево-Никольское, ул. Западная | 24235807 ОП МП 019 | 1,4 | 3 | ОП |
| 20 | с. Мугреево-Никольское, ул. Заречная | 24235807 ОП МП 020 | 0,5 | 3 | ОП |
| 21 | с. Мугреево-Никольское, ул. Молодежная | 24235807 ОП МП 021 | 1,5 | 3 | ОП |
| 22 | с. Мугреево-Никольское, ул. Центральная | 24235807 ОП МП 022 | 2,0 | 3 | ОП |
| 23 | д. Пашки | 24235807 ОП МП 023 | 0,1 | 3 | ОП |
| 24 | д. Петушки | 24235807 ОП МП 024 | 0,5 | 3 | ОП |
| 25 | д. Тарасиха | 24235807 ОП МП 025 | 0,5 | 3 | ОП |
| 26 | д. Черемисино | 24235807 ОП МП 026 | 0,1 | 3 | ОП |
| 27 | д. Шеверниха | 24235807 ОП МП 027 | 0,1 | 3 | ОП |
|  | Всего: |  | 18,8 |  |  |

Перечень автомобильных дорог местного значения

Южского муниципального района

(утвержден постановлением администрации Южского муниципального района 27.09.2010 г. № 802)

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ивановской области, расположенных в границах поселения

(утвержден распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 г. № 222-рп)

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Мугреево-Никольского сельского поселения около 64,7 км. Твердое усовершенствованное покрытие имеют только отдельные участки дорог Южа-Талицы-Мугреевский и Паново-Легково-Родионово в районе мостовых переходов через р. Вокша.

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт

Поселение обслуживается автобусами ОАО Автомобилист. Автобусное сообщение в населенных пунктах поселения не осуществляется

Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения. При этом, благодаря тому, что при низком числе пассажиров автобусное сообщение становится не рентабельным, в последние годы сокращается количество рейсов внутри района.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет примерно 61 ед., тракторной техники – 34 ед. Места для хранения автомобилей на территории  поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

В результате проведенного выше анализа выявлена следующая проблема транспортной инфраструктуры поселения:

- отсутствие автодорог с твердым усовершенствованным покрытием в населенных пунктах, а также между населенными пунктами;

- низкое качество подъездных дорог.

1.3.7.4.8. Сельскохозяйственное производство

Территория Мугреево-Никольского сельского поселения составляет 29285 га. или около 21,8% территории всего Южского муниципального района. По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения  является относительно хорошо освоенной – сельскохозяйственные угодья составляют около 30%.

Распаханность сельскохозяйственных угодий – около 20%. Земли сельскохозяйственного назначения составляют – 37,7% территории поселения.

На территории Мугреево-Никольского сельского поселения расположены следующие предприятия агропромышленного комплекса:

- СПК «Колхоз Заря» в с . Груздево. Основное направление деятельности предприятия – разведение крупного рогатого скота;

- СПК «Колхоз Никольское» в с. Мугреево-Никольское;

- «Агроинвест» в с. Мугреево-Никольское. Направление деятельности последних предприятий – разведение крупного рогатого скота, свиней, выращивание овощных культур, в частности картофеля.

Основные виды экономической деятельности в сельском хозяйстве:

Таблица №8

| Валовая продукция | млн.руб | 10,3 |
| --- | --- | --- |
| Продукция растениеводства | млн.руб | 0,4 |
| Продукция животноводства | млн.руб | 9,9 |

Таблица №9

| Количество селькохозяйственных предприятий | ед | 3 |
| --- | --- | --- |
| Количество фермерских хозяйств | ед | 1 |
| Количество личных подсобных хозяйств | ед | 410 |

Таблица №10

| Структура посевных площадей по хозяйствам всех категорий |
| --- |
| Зерновые культуры | га | 1317 |
| Овощные культуры | га | 1000 |
| Многолетние травы, клевер, однолетние травы | га | 702 |
| Кормовые культуры | га | 400 |

Природно-климатические условия в поселении, как и всей территории Южского района благоприятны для развития сельского хозяйства. Почвы обладают высоким плодородием.

Однако, сельхозугодия поселения (больше, чем другая часть сельхозугодий района) пострадали от негативных деградационных процессов: потеря (падение) плодородия почвы (гумуса), развитие эрозии почвы и пр. Также не соблюдается система земледелия, не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии, не проводятся мелиоративные работы, в результате понижается продуктивность сельхозугодий и урожайность сельскохозяйственных культур.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве мяса, зерна, технических культур и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу.

Однако, следует отметить, что поселение не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для развития сельского хозяйства за счёт улучшения существующих сельскохозяйственных угодий и вовлечения в оборот неиспользуемых пахотных земель.

Необходимо обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей современной сельскохозяйственной техникой (приобретение, аренда), создание местных перерабатывающих предприятий.

1.3.7.4.9. Организация сбора и вывоза бытовых отходов.

Организованный сбор и вывоз бытовых отходов в поселении отсутствует. Население утилизирует мусор на своих приусадебных участках, но чаще всего, мусор оседает  в лесных массивах на окраинах населенных пунктов, у обочин дорог, образуя несанкционированные свалки, оказывающих отрицательное влияние на экологические характеристики территории.

1.3.7.4.10. Обеспечение территории местами захоронения.

На территории Мугреево-Никольского сельского поселения расположено 6 действующих сельских кладбищ.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89, 2000 г. в Генеральном плане принята норма требуемой площади кладбищ 0,24 га на 1 тыс.чел. С учетом анализа ситуации установлено, что необходимости в резервировании дополнительных участков в целях расширения существующих кладбищ, нет.

1.3.7.4.11. Создание условий для массового отдыха жителей, организация обустройства мест массового отдыха населения

Сфера рекреационных услуг в Мугреево-Никольском сельском поселении  в настоящее время не развита, преобладает неорганизованный отдых.

Между тем, местная рекреация может являться мощным импульсом хозяйственного и социального развития территории и отвечать задаче рационального использования местных ресурсов, стимулировать формирование комплекса учреждений инфраструктуры и отрасли сферы обслуживания.

1.3.7.4.12. Озеленение и благоустройство территории

По своим ботанико-географическим условиям Мугреево-Никольское поселение расположено в лесной зоне.

Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов

Поселения, в основном, формируют отдельные озелененные участки улиц и придомовых территорий.

Анализ современной ситуации позволяет представить следующие основные территориальные особенности Мугреево-Никольского сельского поселения:

- наличие исторически сложившейся планировочной структуры населенных пунктов;

- наличие памятников истории и культуры, памятников природы с неутвержденными границами их охраны;

- наличие транзитных автодорог;

- достаточное количество сельскохозяйственных угодий;

- наличие ветхого жилого фонда в общем его объеме;

- отсутствие утвержденных СЗЗ промышленных предприятий и объектов;

- территория затопления 1% паводком незначительна;

- отсутствие организованных рекреационных зон и объектов;

- недостаточное количество благоустроенных территорий общего пользования (парков, скверов и пр.)  в населенных пунктах;

- недостаточное количество нормируемых учреждения общественной функции;

- отсутствие благоустройства улиц в населенных пунктах;

- отсутствие систем водоотведения, водоочистки;

- отсутствие системы организованного сбора и вывоза бытового мусора.

Основными архитектурно-композиционными недостатками в Мугреево-Никольском сельском поселении являются:

- неорганизованны прибережные территории водных объектов вблизи населенных пунктов;

- отсутствие внимания к объектам историко-культурного значения;

По результатам анализа выделены направления развития территории поселения.

Перспективными направлениями развития территории поселения могут являться:

1. Развитие туристической деятельности на основе создания историко-культурного заповедника местного значения. Развитие туристической деятельности связывается, прежде всего, с созданием муниципального учреждения культуры «Историко-культурный заповедник» и организацией его деятельности. Создание туристской  отрасли  окажет  значительное  влияние  на  создание  новых  рабочих  мест, обеспечение  значительной  части  населения  стабильным доходом.

В данном направлении возможно развитие малого бизнеса по оказанию услуг (проживание, питание) на базе частных хозяйств.

2.Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий, привлечения частного сектора к комплексному развитию животноводческого комплекса. Перспективным направлением может являться организация производств по переработке сельскохозяйственной продукции, а также не древесных даров леса (грибов, ягод и пр.).

Развитие этих двух направлений зависит от организации на территории поселения  деятельности, направленной на развитие сферы гостеприимства и создании условий для ее развития.

Раздел II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

1. Возможные сценарии  развития  Мугреево-Никольского сельского поселения.

Исходя из тенденции сокращения численности населения, необходимости увеличения занятости трудоспособной его части и повышения качества жизни, в проекте гипотетически рассматриваются следующие сценарии:

I - пессимистический

II – оптимистический

III – вероятностный

I сценарий (пессимистический) – основан на принятии современных показателей в качестве прогноза и возможен, если экономический кризис затянется. В случае, если не будет предпринята попытка поддержки предприятий, развития сельского хозяйства, не будут выработаны новые законодательные акты, то реальный подъем экономики не может наступить скоро.

Гипотетически можно предположить продолжение спада еще в течение нескольких лет.

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе отсутствовать, либо находиться в стадии зарождения. Что касается численности населения, то она будет продолжать тенденцию к сокращению и, прежде всего, из-за отрицательного естественного прироста, который сохранится до конца прогнозируемого периода.

II сценарий (оптимистический) – сценарий с растущей численностью населения. Он основывается на том, что кризисные явления последних лет удастся достаточно быстро нейтрализовать, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (сельхозпереработка,  рекреация, туризм, кустарные промыслы и ремесла и пр.).

III сценарий (вероятностный) – промежуточный, компромиссный, сочетающий те и другие моменты и отвечающий методам вероятностной оценки событий.

Данный сценарий предполагает постепенный выход из экономического кризиса. Главное, что характеризует этот период – начало структурной перестройки экономики Мугреево-Никольского сельского поселения, появление новых производств и услуг, основанных на использовании собственного ресурсного потенциала.

Базовым сценарием социально-экономического развития Мугреево-Никольского сельского поселения Генеральным планом предлагается сценарий III вероятностный.

1.1. Приоритетные направления развития Мугреево-Никольского сельского поселения

1. Развитие агропромышленного комплекса с ориентацией на переработку сельскохозяйственной продукции на территории поселения.

2. Развитие малого бизнеса.

3. Развитие торговли.

4. Формирование туристической инфраструктуры и реализация туристических проектов.

5. Формирование инфраструктуры детского и подросткового культурно-образовательного, оздоровительного отдыха.

6. Повышение эффективности муниципального управления.

7. Привлечение инвестиций.

8.  Снижение дефицита бюджетных средств.

1.2. Градостроительное зонирование территории Мугреево-Никольского сельского поселения

В качестве методической основы для функционального зонирования территории поселения использованы: «Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территорий в районной планировке» М., Стройиздат, 1982 г. и Приказ Министрерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. N 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Критериями для выделения зон являются: уровень интенсивности хозяйственного использования территории и допустимая с экологической точки зрения (а также с учетом других ограничений по использованию территории) степень преобразования природной среды.

Функциональное зонирование территории Мугреево-Никольского сельского поселения является одним из главных и исключительно важных элементов регулирования территориального развития, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона, это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория. Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование

является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории, показанные на схеме функционального зонирования территории:

1. Зоны жилой застройки.

2.Зоны производственного назначения; инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Зоны сельскохозяйственного использования.

4. Зоны рекреационного назначения.

5. Зоны особо охраняемых территорий.

6. Зоны специального назначения.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается

большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок,

таким образом, достигается долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к зонам жилым и особо охраняемым.

1.2.1. Зоны жилой застройки

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять в существующих границах  населенных пунктов с. Мугреево-Никольское и с. Груздево, согласно градостроительным регламентам. Новая жилая застройка – это зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками. Дачное строительство проектом предлагается развивать в населенных пунктах: Мугреево-Дмитриевское, Кочергино, Лукино, Тарасиха и Петушки. Увеличение границ зон жилой застройки проектом не предполагается из-за наличия свободных площадей, но в случае изменения градостроительной ситуации в поселении  и благоприятных условий, возможно доработать настоящий проект с резервированием территорий развития жилой застройки.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативно воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

1.2.2. Зоны производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон.

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта.

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на существующих территориях, предназначенных для промышленно- коммунального развития  поселения.

Размещение транспортно-инженерных объектов возможно в местах пересечения автомобильных дорог.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо

учитывать  природные территории и минимизировать изъятие сельскохозяйственных земель. А также для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с техническими регламентами.

Особенностью пространственного развития территорий урбанизации в поселении является примыкание к ним земель сельскохозяйственного назначения - пашни, пастбища.

1.2.3. Зона сельскохозяйственного назначения

Эта функциональная зона занимает большую территорию Мугреево-Никольского поселения. Зона охватывает земли сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Эта территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

В границы зоны могут включаться  подзоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

1.2.4. Зоны рекреационного назначения

В настоящее время территории рекреационного назначения в поселении представлены неорганизованными зонами отдыха. В основном это прибрежные территории рек и озер. Отсутствие организованных пляжей, площадок для размещения отдыхающих и приезжающих туристов, охотников и рыболовов наносит определенный урон природным комплексам.

Лесопарковая часть зеленых зон не обустроена должным образом, не создана планировочная и социальная инфраструктура. Благоустройство территории требует определенных капитальных вложений.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса поселения для развития отдыха и туризма, проектом предлагается организация различных по назначению зон кратковременного отдыха для взрослых и детей.

В случае невозможности освоения территорий зон отдыха полностью до расчетного срок, их следует зарезервировать для использования на перспективу.

Формирование и благоустройство зон отдыха должно быть постепенным, носить стадийных характер освоения, с учетом степени организованности первых объектов.

На территории поселения предлагается развитие нескольких рекреационных зон.

Площадки расположены вблизи природных привлекательных мест, объектов историко-культурного значения и основных рек Лух и Исток, а также озера Ламненское (Богоявленское). Данные зоны предназначены для развития преимущественно сезонного семейного и детского пляжного отдыха и спортивно-оздоровительного, а также для развития туризма в поселении.

1.2.5.Зоны особо охраняемых территорий в Мугреево-Никольском поселении включают в себя территории расположения уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных объектов и комплексов, а также объектов и комплексов искусственного происхождения, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры местного населения.

Это территория проектируемого «историко-культурного заповедника» местного значения, а также отдельные территории расположения памятников историко-культурного значения. Проведение разрешенной на территории  историко-культурного заповедника деятельности не должно препятствовать решению его основных задач.

Также, это особо-охраняемые природные территории – памятники природы регионального значения: оз. Ламна, клюквенное болото Ламна, оз Рябово, болото в районе оз. Рябово.

В границах зон особо охраняемых территорий вводится особый правовой режим содержания, на отдельных участках могут быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены хозяйственная, или иная деятельность, противоречащая целям организации особо охраняемых территорий или причиняющая вред окружающей природной и культурной среде.

Проектом предлагается сохранить пойменные ландшафты, уникальные болотные комплексы, свести к минимуму антропогенную нагрузку на окружающую среду. Благоустраивать пойменные леса каждый год к летнему сезону.

1.2.6.Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, размещение которых недопустимо в других территориальных зонах.

1.3.Территориальные ресурсы для градостроительного освоения

В пределах черты населенных пунктов:

1. В пределах действующих границ населенных пунктов в качестве потенциальных для жилищного строительства площадок рассматривались территории, благополучные в экологическом отношении и свободные в настоящее время от застройки (пустыри, неиспользуемые земли), расположенные вблизи уже застроенных районов.

2. Следующую группу потенциальных ресурсов для жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры составляют существующие жилые районы в населенных пунктах, требующие завершения градостроительного формирования и имеющие возможности для выборочного нового строительства. Данные площадки – в селе Мугреево-Никольское и селе Груздево.

### 1.4. Планируемое изменение границ населенных пунктов

В проекте выделены (в некоторой степени условно) три группы населенных пунктов, имеющих некоторые различия в направлениях их дальнейшего развития:

Развиваемые населенные пункты.

Генеральным планом на первоочередной и  расчетные сроки  предлагается дать развитие территорий по отдельным населенным пунктам (с. Мугреево-Никольское, с. Мугреево-Дмитриевское, с. Груздево, д. Лукино, д. Кочергино, д Тарасиха, с. Малая Ламна, с. Большая Ламна , развить их самодостаточность и обеспечить социально-экономическое развитие, в основном за счет реализации туристических услуг. В с. Груздево, с. Мугреево-Дмитриевское и с. Мугреево-Никольское намечается концентрация нового строительства различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (производства и переработки сельскохозяйственного сырья, дикоросов, бытового обслуживания, туристической деятельности и др.). Развитие градообразующей базы за счет этих производств и объектов, в большинстве случаев должно вести к стабилизации и росту численности населения в развиваемых населенных пунктах. Поэтому в этих населенных пунктах и намечается концентрация современного жилищного фонда, реконструкция инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения, канализации).

Сохраняемые населенные пункты.

Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в отдельных случаях на новое строительство. В сохраняемых населенных пунктах должно проживать около 4 % численности сельского населения.

Исключаемые населенные пункты.

В настоящее время выбывание населения из населенных пунктов происходит на фоне повсеместного разрушения производственной базы на селе, сельскохозяйственного производства, ограниченной доступности социальных услуг, а также недостаточной обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры.  Для Мугреево-Никольского сельского поселения  характерны населенные пункты с численностью населения от 1 до 34 человек, которые в будущем  могут стать населенными пунктами без постоянного населения. Четыре населенных пункта уже сейчас не имеют постоянного населения – д. Зеленино, д. Ламна, д. Костяево, с. Малая Ламна. Эти особенности расселения являются одним из оснований упразднения населенных пунктов: д. Зеленино, д. Ламна, д. Костяево и перевода земель поселений в земли других категорий для исключения затрат на их содержание и обеспечения устойчивости развития поселения  в целом.

Однако, согласно закону Ивановской области от14.12.2010 г. № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области» упразднение населенного пункта, как административно-территориальной единицы возможно исключительно в случаях:

- длительное время (не менее 30 лет) в населенном пункте не проживает население;

- отсутствует находящееся в собственности недвижимое имущество;

- отсутствует инфраструктура;

- отсутствуют условия для восстановления населенного пункта.

Поэтому, вопросы упразднения населенных пунктов должны решаться за пределами расчетного срока Генерального плана.

1.5. Планировочная структура и функциональное зонирование

населенных пунктов

На основе анализа основных направлений развития Мугреево-Никольского сельского поселения, современной системы использования территории, формирующих структурно-планировочную организацию поселения, в проекте определено функциональное назначение территории.

Четкость функционального зонирования связана с необходимостью практического осуществления регулирования градостроительной и строительной деятельности, особенно сейчас, в условиях изменения системы управления и структуры собственности.

В проекте предлагается изменение состава и положения зон функционального использования, что предполагает более качественное преобразование жилой и общественной среды и, как следствие, повышение стоимости земельных участков.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов определяется особенностями пространственной среды на основе базовых компонентов структурной организации пространства:

− природный каркас;

− урбанизированный каркас.

Природный каркас – взаимосвязанная система озелененных пространств –

парков, скверов, бульваров, особо охраняемых природных территорий, лесных и лесопарковых массивов, рекреационных зон, водных ландшафтов.

Урбанизированный каркас образуют следующие главные структурные элементы:

− система основных (главных) улиц – главные планировочные оси населенных пунктов;

− общепоселковый общественный центр

− главные градостроительные узлы – площади и обслуживающие центры во

всех населенных пунктов.

В проекте не детализируется планировочная структура населенных пунктов, данные вопросы уточняются на последующих этапах территориального проектирования – проектах планировки и правилах землепользования и застройки.

1.6. Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Мугреево-Никольского сельского поселения.

Улично-дорожная сеть учитывает расположение сельскохозяйственных объектов, объектов культурно-бытового и иного назначения.

Все существующие улицы главные улицы населенных пунктов сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция  с доведением параметров до нормативных, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировки и застройки сохраняется.

1.7. Зоны ограничений и зоны с особыми условий использования территории

В Генеральном плане  планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность (см. Карту (схему) 4). Приняты следующие планировочные ограничения:

# 1.7.1.Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия:

Зоны охраны объектов культурного наследия

1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия, распространяются на указанные объекты, которые расположены в границах зон, при установлении таких зон в установленном порядке.

Данные ограничения:

1) определены в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73 ФЗ от 24 мая 2002 г., законодательством Ивановской области об охране объектов культурного наследия;

2) излагаются применительно к:

а) территориям памятников – земельным участкам, на которых расположены объекты недвижимости, включенные в реестр объектов культурного наследия;

б) охранным зонам памятников – земельным участкам, на которых располагаются объекты недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия.

в) зонам регулирования застройки и хозяйственной деятельности

г) зонам исторического природного ландшафта

д) зонам археологического культурного слоя.

# Ограничения будут установлены по результатам разработки «Проектов охранных зон объектов культурного наследия».

# 1.7.2.Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности:

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения I пояса

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения II пояса

Прибрежные зоны

Водоохранные зоны водных объектов

Прибрежные полосы водных объектов

Береговые полосы водных объектов

Месторождения полезных ископаемых

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и других объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов)

Коридоры магистральных газопроводов

Коридоры ЛЭП

Санитарно-защитная полоса водоводов

Санитарно-защитные зоны (разрывы) автомобильных дорог

Зона подтопления паводком 1-% обеспеченности

Зоны охраняемых природных территорий

Защитные леса лесного фонда

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах указанных зон, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, применительно к зонам с особым использованием территорий по экологическим условиям и нормативному режиму градостроительной деятельности.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение населения Мугреево-Никольского поселения обеспечивается из подземных источников (трубчатые и шахтные колодцы). В селах Мугреево-Никольское, Мугреево-Дмитриевское, Груздево, деревнях Петушки, Истоки и Лукино водоснабжение осуществляется посредством водозаборных сооружений (скважин) через распределительную сеть наружных водопроводов. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищённости подземных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

1. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года.

Размер зоны может корректироваться по результатам разработки специального проекта.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года.

СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Прибрежная зона

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах».

Водоохранные зоны водных объектов

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом, в соответствии с которым в водоохранной зоне запрещается:

1. проведение авиационно-химических работ;

2. применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

3. использование навозных стоков для удобрения почв;

4. размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче- смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

5. складирование навоза и мусора;

6. заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

7. размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

8. проведение рубок главного пользования.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы проводятся по согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Ширина водоохранной зоны по Водному Кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200метров.

Водоохранные зоны:

- 200 метров – р. Лух

- 100 метров – р. Шабалиха

- 50 метров – р. Вокша, Ламешка, Исток и пр.

Водоохранные зоны озер Ламненское (Богоявленское) и Рябово составляют 50 метров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах».

СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений),

СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения)

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Прибрежные полосы водных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения);

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Береговые полосы водных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Месторождения полезных ископаемых

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и других объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов)

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»

Коридоры магистральных газопроводов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы),

СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

Коридоры ЛЭП

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 2003 г.:

- линии электропередач ВЛ – 220 кВ (санитарный разрыв 70м);

- линии электропередач ВЛ – 110 кВ (санитарный разрыв 50м);

- линии электропередач ВЛ – 35 кВ;

- линии электропередач ВЛ – 10 кВ (санитарный разрыв 10м);

Санитарно-защитная полоса водоводов

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.1.4.1110-02

Санитарно-защитные зоны (разрывы)  автомобильных дорог

По территории поселения проходят автодороги общего пользования, в т.ч. четыре основные региональные (межмуниципальные) автомобильные дороги: Южа-Талицы-Мугреевский, Паново-Легково-Родионово, Груздево-Петушки, Тарасиха-Груздево, на которых имеется 3 автомобильных моста через р. Вокша, р. Исток, дороги местного значения муниципального района.

Решение об установлении границ зон (разрывов) автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких зон принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

Зона затопления паводком 1-% обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью 1 раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). В основном, затопляемых территорий в границах населенных пунктов в поселении нет,  подтопляемая территория расположена в юго-восточной окраине с. Мугреево-Никольское, относится к землям сельскохозяйственного назначения  и используется под луга, пастбища, а также зоны сезонного рекреационного использования. Катастрофической опасности подтопления территории нет.

Зона охраняемых природных территорий

В Мугреево-Никольском сельском  поселении охраняемые  природные территории - это памятники природы регионального значения: оз. Ламненское (Богоявленское) и оз. Рябово, а также зоны их охраны.

Защитные леса лесного фонда

Леса поселения отнесенные к группе защитных лесов, которые выполняют преимущественно защитные и социальные функции (водоохранные; санитарно – гигиенические, эрозионные). Лесной кодекс устанавливает регламент использования защитных лесов. Рубки главного пользования запрещены на всей территории защитных лесов. Проводятся рубки обновления в порядке промежуточного пользования, переформирования и сплошные санитарные рубки.

Раздел III. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «характеристика, структура и использование земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод земельных участков из земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» - «земли историко-культурного назначения», в границах размещения объектов культурного наследия: Лукинское городище 11-14 вв. и Лукинское городище в границах, утвержденных по результатам разработки проектов зон их охраны ориентировочной общей площадью 0,2 га. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Перевод земельных участков из земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» - «земли историко-культурного назначения», в границах размещения объектов культурного наследия в районе оз. Ламненское (5 объектов), а также в границах размещения объектов культурного наследия «Стоянка Толстуха 1 и Толстуха 2» в районе р. Лух, в границах, утвержденных по результатам разработки проектов зон их охраны ориентировочной общей площадью 0,7 га. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 3 | Перевод земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения» в границах расположения мест захоронений в районе с. Мугреево-Дмитриевское, с. Большая Ламна, д. Лукино, а также скотомогильников в районе с. Большая Ламна, с. Груздево, с. Мугреево-Дмитриевское в утвержденных границах общей площадью 3,8 га. | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 4 | Отнесение земель в границах памятников природы регионального значения – озерно-болотный комплекс оз. Ламненское и озерно-болотный комплекс оз. Рябово к землям категории «земли особо охраняемых территорий и объектов» - «земли особо охраняемых природных территорий» | Первая очередь | Администрация поселения |
| 5 | Перевод земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения» участков размещения муниципальных дорог к с. Малая Ламна ориентировочной площадью 0,6 га. и участка от дороги Южа-Талицы-Мугреевский в районе д. Лукино в сторону с. Мугреевский ориентировочной площадью 4,3 га. | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 6 | Перевод неиспользуемого лесопокрытого участка, площадью ориентировочно 74,3 га., земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли лесного фонда», расположенного в 2,8 км. к западу от с. Большая Ламна и в 1,0 км. к северу от д. Ламна | Первая очередь | Правительство Ивановской области |
| 7 | Перевод лесопокрытого участка, площадью ориентировочно 3,6 га., земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения» в целях размещения спортивно-оздоровительного лагеря в районе с. Мугреево-Дмитриевское на территории проектируемого историко-культурного заповедника | Расчетный срок | Администрация поселения |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «сельское расселение и типы сельских населенных пунктов»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» прилегающей к с. Малая Ламна территории, с расположенными на ней древесно-кустарниковой растительностью, кладбищем и церковью на кладбище, ориентировочной площадью 1,5 га. | Расчетный срок | Администрация поселения |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «образование на территории поселения»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый рганизатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство здания МСОШ в с. Мугреево-Никольское, с проектной емкостью 50 мест с дошкольной группой 30 мест | Расчетный срок | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |
| 2 | Реконструкция здания МСОШ в с. Груздево, с проектной емкостью 30 учащихся | Расчетный срок | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «жилищный фонд и жилищное строительство»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление жилого фонда за счет реконструкции сложившейся застройки (строительство жилых домов на месте сносимых и ветхих) в с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Инвесторы |
| 2 | Строительство быстровозводимых коттеджных жилых домов на выделенной территории в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь и на расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | Строительство быстровозводимых жилых домов на выделенной территории в с. Груздево | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 4 | Строительство коттеджных жилых домов в д. Лукино | Расчетный срок | Инвесторы |
| 5 | Строительство коттеджных жилых домов в д. Кочергино | Расчетный срок | Инвесторы |
| 6 | Строительство коттеджных жилых домов в д. Мугреево-Дмитриевское | Расчетный срок | Инвесторы |
|  | Строительство коттеджных жилых домов в д. Петушки | Расчетный срок | Инвесторы |
|  | Строительство коттеджных жилых домов в с. Груздево | Расчетный срок | Инвесторы |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «учреждения массовой культуры и спорта»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивно-оздоровительного лагеря в районе с. Мугреево-Дмитриевское на территории проектируемого историко-культурного заповедника | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 2 | Размещение спортивно-игровой площадки для детей и подростков в с. Мугреево-Никольское | первая очередь | Администрация поселения |
| 3 | Размещение спортивно-игровой площадки для детей и подростков в с. Груздево | первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Размещение спортивно-игрового комплекса сооружений в с. Малая Ламна | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 5 | Размещение спортивно-игровой площадки для детей и подростков в д. Лукино | Расчетный срок |  |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «развитие социально-культурных объектов и учреждений культуры, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, музеи поселения»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание муниципального учреждения культуры «Историко-культурный заповедник местного значения» в районе с. Мугреево-Никольское и в с. Ламна Малая и Ламна Большая. Мероприятия включают создание нормативной базы и материальной базы, создание инфраструктуры заповедника. Принятие мер по охране объектов культурного наследия, памятников природы, вошедших в границы заповедника. Организация экологических учебно-познавательных туристических троп и маршрутов с обустройством мест отдыха и пр. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Организация музея истории села в составе историко-архитектурного музейного комплекса - «Русская усадьба» в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | Пополнение книжных фондов библиотек в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево, компьютеризация библиотек |  | Администрация Южского муниципального района |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «обеспечение территории поселения  торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение кафе-закусочной в комплексе историко-архитектурного музейного комплекса - «Русская усадьба» (туристской деревни) в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 2 | Размещение открытого продуктово-вещевого рынка в с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Администрация поселения |
|  | Размещение кафе-закусочной в зоне приема туристов в с. Малая Ламна | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | Размещение магазина смешанной торговли в зоне приема туристов в с. Малая Ламна | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 4 | Размещение магазина смешанной торговли в д. Лукино | Расчетный срок | Инвесторы |
| 5 | Строительство пожарного депо в с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 6 | Строительство пожарного депо в с. Груздево | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 7 | Организация сбора и вывоза ТБО за счет образования специализированного предприятия, объединяющего несколько сельских поселений | Расчетный срок | Администрация поселения |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «предложения по развитию промышленного и агропромышленного производства и связанных с ними отраслей местного хозяйства»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый рганизатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство производственных объектов по переработке овощей, фруктов, дикоросов (грибов и ягод) в с. Мугреево-Никольское и Мугреево-Дмитриевское | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 2 | Организация мини-пекарни для местного потребления в с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | Организация ремесленных мастерских по изготовлению сувениров из местного сырья в с. Мугреево-Никольское и с. Мугреево-Дмитриевское | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «обоснование предложений по сохранению и рациональному использованию  историко-культурного наследия»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация историко-культурного заповедника местного значения поселения в районе с. Мугреево-Никольское и в с. Ламна Малая и Ламна Большая. Мероприятия включают создание нормативной базы и материальной базы, создание инфраструктуры заповедника. Принятие мер по охране объектов культурного наследия, памятника природы, вошедших в границы заповедника. Организация экологических учебно-познавательных туристических троп и маршрутов с обустройством мест отдыха. | Первая очередь | Администрация поселения, Правительство Ивановской области (в части проведения историко-культурной экспертизы и перевода земель в категорию историко-культурного назначения) |
|  | Установление границ зон с особым правовым режимом на землях категории «земли государственного лесного фонда», ориентировочной площадью 2095 га. для целей организации и деятельности историко-культурного заповедника. |  |  |
|  | Установление границ зон с особым правовым режимом на землях категории «земли сельскохозяйственного назначения» ориентировочной площадью - 3540,8 га., в том числе: для целей организации и деятельности историко-культурного заповедника - 2306,2 га., для организации зон рекреации и спортивно-оздоровительной деятельности - 1234,8 га. |  |  |
|  | Проведение паспортизации всех выявленных объектов историко-культурного наследия |  |  |
|  | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия |  |  |
|  | Утверждение границ территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимов их использования (проекты зон охраны). |  |  |
|  | Разработка и внедрение комплексных культурно-экологических просветительских программ для местного населения с вовлечением местных жителей в работы по сохранению, охране, популяризации природного и культурного наследия |  |  |
|  | Ознакомление жителей с основными историко-культурными ценностями в процессе проведения туристско-экскурсионной деятельности и при соблюдении режима установленных ограничений на территории объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |
|  | Благоустройство памятного места, связанного с именем Д.М. Пожарского – установление памятного знака на въезде в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Инвесторы |
|  | Проведение комплекса работ по сохранению Лукинского городища 11-14 вв для освоения этнографического туристского потенциала территории поселения | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области |
| 11 | Проведение комплекса работ по сохранению объектов в целях их дальнейшего восстановления: Вознесенская церковь в с. Лукино, Комплекс Покровской церкви и колокольни: - Покровская церковь, - Колокольня Покровской церкви в с. Груздево, Владимирская церковь в с. Малая Ламна, Сретенская церковь с. Большая Ламна. | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области |
| 12 | Восстановление Вознесенской церкви в с. Лукино | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, инвесторы |
| 13 | Восстановление Комплекса Покровской церкви и колокольни: - Покровская церковь, - Колокольня Покровской церкви в с. Груздево | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, инвесторы |
| 14 | Восстановление Владимирской церкви в с. Малая Ламна | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, инвесторы |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «обоснование предпосылок развития туристской инфраструктуры и инфраструктуры отдыха»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Строительство в с. Мугреево-Никольское - историко-архитектурного музейного комплекса - «Русская усадьба» (туристской деревни) с элементами крестьянского уклада жизни, самобытного творчества, народного фольклора, с организацией музея истории села. На территории комплекса размещается также и центр по обеспечению деятельности организуемого историко-культурного заповедника и обслуживанию туристов, дирекция заповедника, музейный комплекс. | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | *Развитие зоны приема туристов на озере Ламненское в районе села Малая Ламна, благоустройство погоста села Малая Ламна и прибрежных территорий озера Ламненское | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 4 | *Развитие зоны приема туристов на озере Ламненское в селе Большая Ламна (село Б.Ламна может стать отправным центром экстремальных маршрутов). | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 5 | Организация пунктов проката спортивного и походного инвентаря (снабжение туристов лодками, палатками, удочками, снастями для ловли рыб и т.д.) в с. Мугреево-Никольское и с. Малая Ламна, с. Большая Ламна) | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 6 | Организация сети гостевых домов с оказанием комплекса услуг по обслуживанию гостей (проживание, питание, отдых, спорт, рыбалка, охота, культурные традиции и т.п.) в с. Мугреево-Никольское, с. Большая Ламна, д. Лукино | Первая очередь | Администрация поселения |
| 9 | Установка указателей туристических маршрутов, указателей объектов экскурсионного показа, информационных табличек. | Первая очередь | Администрация поселения |

*Необходимые объемы строительства и размещения объектов устанавливаются в ходе дальнейших этапов проектирования указанных комплексов и зависят от финансирования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «обоснование предложений по совершенствованию транспортного каркаса территории»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение качества дорог: с. Груздево ул. Молодежная, с. Груздево ул. Набережная, с. Груздево ул. Полевая, с. Груздево ул. Придорожная, с. Груздево ул. Центральная, с. Груздево ул. Школьная, с. Мугреево-Никольское ул. Заречная, с. Мугреево-Никольское ул. Западная, с. Мугреево-Никольское ул. Молодежная, с. Мугреево-Никольское ул. Центральная, с. Мугреево-Никольское ул. Бобриха. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Улучшение качества дорог: с. Мугреево-Дмитриевское, д. Истоки, с. Лукино, д. Легково, д. Ламна, д. Пашки, д. Петушки, д. Тарасиха, д. Черемисино, д. Шеверниха, д. Кашино, д. Китайново, д. Клестово, д. Кочергино, д. Быково, д. Горки | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3 | Восстановление пешеходного мостового перехода через р. Лух в районе с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Ремонт участка дороги в с. Малая Ламна протяженностью 1 км. | Первая очередь | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |
| 5 | Строительство дороги в районе с. Лукино по направлению к с. Мугреевский до административной границы с Мугреевским сельским поселением, протяженностью 2,7 км | Расчетный срок | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |
| 6 | Строительство мостового перехода через р. Лух на проектируемом направлении дороги в районе с. Лукино в сторону с. Мугреевский | Расчетный срок | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |
| 7 | Реконструкция дороги «Мугреево-Никольское-Мугреево-Дмитриевское» | Первая очередь | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «водоснабжение»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Строительство насосной станции, оборудованной автоматизированной системой поддержания необходимого уровня давления в сети, и строительство новых кольцевых водопроводных сетей в с. Малая Ламна | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | **Для развития систем водоснабжения необходимо: |  |  |
|  | Разработать и реализовать проекты реконструкции систем водоснабжения с целью уменьшения затрат на электроэнергию путем применения оборудования с частотным регулированием, что позволит значительно снизить размер утечек и отказаться от эксплуатации водонапорных башен. | Расчетный срок | Администрация поселения |
|  | Разработать и утвердить зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | Первая очередь Расчетный срок | Администрация поселения |
|  | Разработать программу развития и модернизации системы водоснабжения и включить мероприятия: |  |  |
|  | В с. Мугреево-Никольское: поэтапная замена изношенных сетей |  |  |
|  | На всех подземных водозаборах установить оборудование по обеззараживанию воды. |  |  |
|  | Размещение противопожарных резервуаров на водопроводах |  |  |
|  | Устройство на сетях водоснабжения в с. Мугреево-Дмитриевское и д. Лукино колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры |  |  |
|  | **В населенных пунктах, оборудованных водопроводом, предусматривать вводы водопровода в дома |  |  |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «водоотведение»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство комплектных КНС животноводческих предприятий | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 2 | Оснащение локальными очистными сооружениями жилые дома индивидуальных владельцев | Первая очередь и перспективный период | Владельцы жилых домов |
|  | Оснащение локальными очистными сооружениями участков строительства быстровозводимых коттеджных жилых домов на выделенной территории в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь и перспективный период | Администрация поселения, инвесторы |
|  | Оснащение локальными очистными сооружениями участков строительства быстровозводимых жилых домов на выделенной территории в с. Груздево | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «газоснабжение»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство распределительных сетей газоснабжения в д. Китайново | расчетный срок | Администрация поселения |
| 2 | Строительство распределительных сетей газоснабжения в д. Кочергино | расчетный срок | Администрация поселения |
| 3 | Строительство распределительных сетей газоснабжения в д. Лукино | первая очередь | Администрация поселения |

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «санитарная очистка территории. благоустройство»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы обращения с отходами на территории поселения | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Перспективный период | Администрация поселения (за исключением участков земель государственного лесного фонда) |
| 3 | Организация сбора отходов в жилых образованиях в закрытую тару по графику | Первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности) | Первая очередь | Администрация поселения |
| 5 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку | Первая очередь | Администрация поселения |
| 6 | Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования: |  |  |
| 7 | Благоустройство общепоселкового парка в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения |
| 8 | Озеленение улиц, устройство цветников и газонов в с. Мугреево-Никольское, с. Груздево, д. Лукино, д. Петушки, с. Мугреево-Дмитриевское | Первая очередь | Администрация поселения |
| 9 | Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования: |  |  |
| 10 | Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники)*. | Первая очередь и перспективный период | Администрация поселения |
| 11 | Озеленение прилегающих к общественным зданиям участков. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 12 | Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения: | Первая очередь и перспективный период | Администрация поселения |
| 13 | Устройство «зеленых» защитных полос между населенными пунктами: д. Китайново, д. Кочергино, д. Лукино, д. Тарасиха и внешней автомобильной дорогой. | Перспективный период | Администрация поселения |
| 14 | *Благоустройство территорий вдоль туристско-экскурсионных троп и маршрутов | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 15 | *Благоустройство зон околоводного отдыха, устройство пляжей | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |

* Указанные мероприятия включаются в объемы проектирования развития соответствующих зон

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Разработка программы развития туризма - создание организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии в Мугреево-Никольском сельском поселении, увеличению потока туристов (спроса на туристские услуги) и развития материальной базы туризма. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 3 | Разработка программ поддержки инвестиционной деятельности, развития сельского хозяйства, строительства быстровозводимого социального жилья | Первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Подготовка и введение системы мониторинга реализации Генерального плана | Первая очередь | Администрация поселения |
| 5 | Разработка проекта планировки территорий хозяйственной деятельности историко-культурного заповедника с развитой инфраструктурой. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 6 | Разработка проекта планировки зоны приема туристов в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения |
| 7 | *Разработка комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования, природопользования и охраны культурного наследия | Первая очередь | Администрация поселения |

*В целях успешной реализации мероприятий Генерального плана необходимо синхронизировать действия региональных и местных властей, активно привлекать инвестиции, позиционируя поселение как территорию с перспективным градостроительным развитием.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение пожарных депо в с. Груздево и с. Мугреево-Никольское (1 пожарная машина). | с. Мугреево-Никольское – первая очередь; с. Груздево – расчетный срок | Администрация поселения |
| 2 | Разработка комплекса мероприятий по созданию добровольных пожарных дружин из числа жителей | Первая очередь | Администрация поселения |
| 3 | Внедрение в практику централизованного мониторинга и прогнозирования ЧС | Первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Устройство 2-х разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24 в с. Груздево и с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Администрация поселения |

Раздел IV. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

При разработке данного раздела использованы итоги анализа  градостроительной ситуации в Мугреево-Никольском сельском поселении. Все проектные предложения увязаны с полномочиями соответствующих органов власти. Нормы обеспеченности территории объектами капитального строительства соответствуют нормативам градостроительного проектирования Ивановской области.

1.1. Проектная архитектурно-планировочная организация территории

Проектные предложения Генерального плана Мугреево-Никольского сельского поселения по территориальной организации направлены, прежде всего:

−на сохранение сложившейся на протяжении веков планировочной структуры поселения,

− на сохранение  природных территорий,

− объединение всех элементов планировочной структуры поселения в единый градостроительный организм.

Задачей проектных решений, кроме того, является оптимизация сложившегося транспортного каркаса для возможности максимального использования территориальных природных ресурсов и дальнейшего территориального роста поселения.

1.2. Цели и задачи проектной организации территории

На основе анализа современной планировочной структуры, природных условий, сложившейся экологической ситуации, выделяется комплекс решений, отвечающих основным проблемам Мугреево-Никольского сельского поселения.

1.Улучшение качества и комфортности проживания:

− развитие инженерной инфраструктуры;

− комплексное решение транспортных связей;

− обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания;

− устройство санитарно-защитных зон, зон с особыми условиями использования территории;

− формирование системы зеленых насаждений общего пользования – создания парков, скверов в населенных пунктах. Комплексное благоустройство прибрежных территорий в местах массовой рекреации.

2.Обеспечение безопасности проживания населения.

3.Повышение интенсивности использования территорий.

−освоение территорий, наиболее пригодных для строительства и не требующих дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке:

−размещение площадок новых  обслуживающих объектов;

−развитие агропромышленного комплекса ориентированного на местную перерабатывающую промышленность;

− создание на территории поселения современных рекреационных зон;

4.Укрепление существующих внутренних связей поселения.

5.Создание своеобразного и целостного облика поселения, учитывая исторически сложившуюся планировочную структуру и природные факторы.

6.Сохранение природного ландшафта,  памятников историко-культурного значения.

- установление зон охраны объектов культурного наследия;

- организация в поселении особо охраняемой территории - историко-культурного заповедника местного значения.

### 1.3. Обоснование планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения

Планируемое изменение границ земель сельскохозяйственного назначения является одной из важнейших задач территориального планирования.

В связи с этим особую актуальность получают задачи по рациональному использованию массивов продуктивных сельскохозяйственных земель.

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на требованиях федерального законодательства: «О переводе земель из одной категории в другую» и «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Для обоснований использованы: Распоряжение Правительства Ивановской области от 7 .05.2007г., № 151-рп. «О мерах по реализации лесного кодекса Российской Федерации», Постановление Правительства Ивановской области от 10.05.2007 г., № 105-п. «Об утверждении результатов кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения», а также научные разработки, «Концепция развития информационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения Ивановской области на 2007 – 2010 годы», материалы «Концепции перспективного развития агропромышленного комплекса, направления реализации концепции».

1.4. Правовые аспекты планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения находятся за границами населенных пунктов, предназначаются и предоставляются для нужд сельского хозяйства и являются основным средством производства продуктов питания и кормов для скота. Земли сельскохозяйственного назначения имеют особый правовой режим и подлежат охране, направленной на повышение плодородия почв, предотвращение развития негативных процессов и сохранение их площади.

Перевод в земли категории сельскохозяйственного назначения из состава земель других категорий регламентируется законом. Особенности такого перевода приведены ниже.

Из земель промышленности, транспорта, связи перевод допускается без ограничений. Однако если названные участки нарушены, загрязнены или застроены зданиями, сооружениями, подлежащими сносу, то перевод таких земель в категорию сельскохозяйственного назначения возможен только при выполнении проекта рекультивации, в котором должно быть предусмотрены очистка территории и восстановление продуктивных качеств почв.

Из земель населенных пунктов такой перевод возможен при обосновании черты населенных мест в Генеральном плане.

При переводе из категории особо охраняемых земель - требуется заключение экологической экспертизы об утрате ценных качеств предмета охраны.

Перевод земель из лесного фонда может осуществляться при разработке лесоустроительной документации и документов территориального планирования в случаях размещения объектов капитального строительства, изменении черты населенных пунктов, прекращении ведения лесного хозяйства.

Из земель запаса такой перевод возможен относительно свободно в зависимости от целей дальнейшего использования при формировании в установленном порядке земельных участков. Проведение работ по такому формированию включает: подготовку проекта земельного участка и установление его границ на местности, определение разрешенного использования и др.

Изъятие земель сельскохозяйственного назначения, т.е. перевод их в другие категории допускается в исключительных случаях при отсутствии других вариантов и необходимом обосновании такого изъятия. Основаниями такого перевода могут являться случаи:

- консервации земель (перевода в земли запаса);

- создания особо охраняемых природных территорий (с изъятием);

- изменения черты населенных пунктов;

- строительства производственных объектов на непригодных для сельского хозяйства землях;

- строительства линейных объектов и объектов обороны;

- добычи полезных ископаемых, кроме общераспространенных;

- строительства социально-культурных объектов.

Ограничения для перевода имеются для особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений учреждений высшего профессионального образования.

Запрещается перевод наиболее ценных участков из земель сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых на 50% превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району.

Таким образом, правовая база для планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе достаточна для выработки проектных предложений в составе Генерального плана, которые в свою очередь будут реализовываться в установленном законом порядке.

1.5. Характеристика, структура и использование земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий земель

На 1.01.2011 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в Мугреево-Никольском сельском поселении составляет  - 11066  га.

В последние годы часть земель сельскохозяйственного назначения не используется для целей сельского хозяйства (в основном - доли работников бывших сельскохозяйственных предприятий, не оформленные в собственность и частично переведенные в фонд перераспределения).

Таким образом, имеется потенциал для  активизации восстановления хозяйственной деятельности в поселении за счет вовлечения в хозяйственную деятельность земель фонда перераспределения, а также всех видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

В перспективе общая площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшится на величину земель, переводимых в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов – «земли историко-культурного назначения» – территории размещения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и зоны их охраны – 1,0 га., территории расположения памятников природы (земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах водно-болотного комплекса оз. Ламненское, ориентировочная площадь – 92 га.), территории планируемых объектов туристско-рекреационной направленности 3,6 га, и переводимых в категорию земель «земли промышленности и  иного специального назначения» – территории размещения захоронений и скотомогильников – 3,8 га., а также переводимых в земли транспорта в целях развития участков строительства муниципальных дорог - 5,0 га. Незначительно площадь земель сельскохозяйственного назначения изменится  на величину земель покрытых лесом, которые  должны быть частично переданы в лесной фонд – 74,3 га. Лесопокрытые участки из состава земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» т.н. (сельские леса), расположенные в границах проектируемого историко-культурного заповедника и планируемых рекреационных зонах проектом предлагается использовать в муниципальных целях для обеспечения условий содержания и хозяйственной деятельности в указанных зонах.  Лесопокрытый участок в районе с. Малая Ламна, а также прилегающее к селу кладбище и расположенный на нем памятник архитектуры Владимирская церковь  общей площадью – 1,5 га., предлагается включить в границы с. Малая Ламна с переводом в категорию «земли населенных пунктов».

В целом, на перспективу, площадь земель категории «земли сельскохозяйственного назначения»  в границах поселения планируется ориентировочно – 10870 га.

Проектные характеристики и граница земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» и иных категорий показаны на  карте предложений по изменению категорий земель (Карта (схема) 10 «Проектные характеристики земель промышленности, энергетики, транспорта и иных категорий земель»).

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: характеристика, структура и использование земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий земель

Таблица№12

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод земельных участков из земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» - «земли историко-культурного назначения», в границах размещения объектов культурного наследия: Лукинское городище 11-14 вв. и Лукинское городище в границах, утвержденных по результатам разработки проектов зон их охраны ориентировочной общей площадью 0,2 га. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Перевод земельных участков из земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» - «земли историко-культурного назначения», в границах размещения объектов культурного наследия в районе оз. Ламненское (5 объектов), а также в границах размещения объектов культурного наследия «Стоянка Толстуха 1 и Толстуха 2» в районе р. Лух, в границах, утвержденных по результатам разработки проектов зон их охраны ориентировочной общей площадью 0,7 га. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 3 | Перевод земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения» в границах расположения мест захоронений в районе с. Мугреево-Дмитриевское, с. Большая Ламна, д. Лукино, а также скотомогильников в районе с. Большая Ламна, с. Груздево, с. Мугреево-Дмитриевское в утвержденных границах общей площадью 3,8 га. | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 4 | Перевод земель в границах памятников природы регионального значения – озерно-болотный комплекс оз. Ламненское и озерно-болотный комплекс оз. Рябово в земли категории «земли особо охраняемых территорий и объектов» - «земли особо охраняемых природных территорий» из земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» - 92 га., из земель категории «земли лесного фонда» - 523 га. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 5 | Перевод земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения» - «земли транспорта» участков размещения муниципальных дорог к с. Малая Ламна ориентировочной площадью 0,6 га. и участка от дороги Южа-Талицы-Мугреевский в районе д. Лукино в сторону с. Мугреевский ориентировочной площадью 4,3 га. | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 6 | Перевод неиспользуемого лесопокрытого участка, площадью ориентировочно 74,3 га., земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли лесного фонда», расположенного в 2,8 км. к западу от с. Большая Ламна и в 1,0 км. к северу от д. Ламна | Первая очередь | Правительство Ивановской области |
| 7 | Перевод лесопокрытого участка, площадью ориентировочно 3,6 га., земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» - «земли рекреационного назначения» в целях размещения спортивно-оздоровительного лагеря в районе с. Мугреево-Дмитриевское на территории проектируемого историко-культурного заповедника | Расчетный срок | Администрация поселения |

1.6. Сельское расселение и типы сельских населенных пунктов.

Все населенные пункты в Мугреево-Никольском сельском поселении исторически были завязаны на развитие сельского хозяйства.

Исторически сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических особенностей заселения территории, ее хозяйственного освоения. Оно определялось относительно благоприятными условиями для развития сельского хозяйства, имеющимся потенциалом сельскохозяйственных земель, развитостью агропромышленного комплекса, и сопутствующих видов рассредоточенной хозяйственной деятельности.

Статус населенного пункта в административно-территориальном и муниципальном устройстве, его значение в организационной структуре производственной деятельности и внутрихозяйственном расселении, численность постоянного населения, послужили основой для проектной организации расселения.

Типологические признаки современной сети  населенных пунктов включают:

- село – центр муниципального образования со статусом "сельского поселение", центр поселения;

- село, деревня – центр промышленного, сельскохозяйственного предприятия, крестьянско-фермерского хозяйства;

- село, деревня – центр образовательной, культурно-просветительской, туристской и рекреационной деятельности.

- село, деревня – рядовое (без центральных функций).

Сложившаяся сеть  населенных пунктов в Мугреево-Никольском сельском поселении тесно взаимосвязана с решением основных вопросов территориального планирования заложенных в настоящий Генеральный план. Учитывая анализ численности населения в отдельных населенных пунктах, перспективы их дальнейшего существования, хозяйственной деятельности, выделен ряд неперспективных населенных пунктов, не имеющих постоянного населения, но сохраняемых в пределах расчетного срока Генерального плана.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу «сельское расселение и типы сельских населенных пунктов»

Таблица№13

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» прилегающей к с. Малая Ламна территории, с расположенными на ней древесно-кустарниковой растительностью, кладбищем и церковью на кладбище, ориентировочной площадью 1,5 га. | Расчетный срок | Администрация поселения |

1.7. Обоснование размещения объектов капитального строительства местного значения

1.8. Общие подходы и принципы обоснования размещения объектов капитального строительства

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем Генерального плана с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако, значительно затрудняет достижение комплексности последних.

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон размещения объектов капитального строительства местного значения являются:

- увязка задач размещения объектов капитального строительства местного значения с федеральными и региональными аспектами развития территории;

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в сформированном центре местной системы расселения;

- учет требований устойчивого развития территории, а также ограничений по использованию территории.

Современное размещение объектов местного значения в Мугреево-Никольском сельском поселении характеризуется их концентрацией в крупных населенных пунктах (особенно в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево), где сосредоточена большая часть населения.

Вариантами решения задач определения зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения являются:

1. Их концентрированное размещение в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево

2. Рассредоточенное размещение – в наиболее крупных иных населенных пунктах.

Первый вариант (централизованного размещения) имеет следующие преимущества:

- возможность создания крупных, более рентабельных предприятий;

- наиболее высокий инфраструктурный потенциал центров поселения, позволяющий осуществлять диверсификацию производства.

Рассредоточенный вариант позволяет осуществить задачу выравнивания уровня социально-экономического развития территории поселения, а также занять местные трудовые ресурсы. Кроме того, размещение этих предприятий даст сопряженный эффект в виде развития производственной и социальной инфраструктуры и развития новых отраслей (например, туристско-рекреационной деятельности).

Недостатком рассредоточенного варианта является то, что эти предприятия, ввиду их маломощности и отсутствия других необходимых условий (недостаточно развитой производственной инфраструктуры, необходимости подготовки кадров и т.д.) могут иметь низкую рентабельность.

Промежуточный вариант позволяет организовать достаточно рентабельные производства, а также сформировать взаимоувязанные хозяйственные зоны.

С учетом указанных преимуществ и недостатков для условий Мугреево-Никольского поселения проектом предложен промежуточный вариант.

Таким образом, размещение объектов капитального строительства точечного характера в зонах интенсивного хозяйственного и градостроительного развития - с. Мугреево-Никольское и с. Груздево, позволит минимизировать затраты на подготовку территории к строительству, эксплуатационные затраты (за счет развитой инфраструктуры) и затраты на доставку продукции потребителям.

В общую систему хозяйствования включены и ряд других населенных пунктов.

1.8.1. Объекты районного значения.

На территории Мугреево-Никольского  сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения Южского муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому, в рамках проекта Генерального плана Мугреево-Никольского сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Нормативам градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 6 ноября 2009 г. N 313-п,  в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее по тексту - Методика) относит к минимально необходимым сферам общественного обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

1.8.1.1.  Образование на территории поселения

В систему образования Мугреево-Никольского сельского поселения входят:

1. МСОШ в с. Мугреево-Никольское, с числом учащихся 37 человек;

2. Дошкольная группа МСОШ в с. Мугреево-Никольское с числом 15 человек;

3. МСОШ в с. Груздево с числом учащихся 19 человек;

4. Дошкольная группа МСОШ в с. Груздево с числом 19 человек.

В других селах и деревнях общеобразовательные учреждения отсутствуют.

В соответствии с Методикой обеспеченность дошкольными учреждениями, гарантированная государством должна, достигать на 100 детей в возрасте 1-6лет - 40мест в сельской местности.

Как показал анализ, количество учреждений дошкольного и школьного образования в поселении удовлетворяет потребностям населения в размещении детей.

Но, в  то же время, необходимо учитывать, что кроме нормативного есть еще и территориальный подход в размещении учреждений образования - для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности, для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м.

Как уже было отмечено, школы в Мугреево-Никольском сельском поселении постройки начала XX века, поэтому на перспективу необходима их реконструкция, а в с. Мугреево-Никольское новое строительство, в целях приведения в соответствие всем современным требованиям при организации учебного процесса и оборудование их необходимым инвентарем инвентарем.

Строительство и реконструкция и оснащение школ современным оборудованием позволит создать условия для организации учебного процесса на более современном уровне.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «образование на территории поселения»

Таблица№14

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый рганизатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство здания МСОШ в с. Мугреево-Никольское, с проектной емкостью 50 мест с дошкольной группой 30 мест | Расчетный срок | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |
| 2 | Реконструкция здания МСОШ в с. Груздево, с проектной емкостью 30 учащихся | Расчетный срок | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |

1.8.1. 2. Объекты здравоохранения

Развитие сельского здравоохранения в первую очередь должно быть направлено на укрепление материально – технической базы лечебно – профилактических учреждений, укомплектованию их квалифицированными кадрами.

Снижение рождаемости, рост смертности требует  организации полноценной профилактической работы по предупреждению заболеваемости, особенно в детском возрасте. Кроме того, повышение качества обслуживания в здравоохранении позволит сократить утечку лучших молодых кадров из поселения.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Мугреево-Никольском сельском поселении функционируют:

1.ФАП в с.Мугреево-Никольское;

2.ФАП в с. Груздево.

В иных селах и деревнях  учреждений здравоохранения нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в Генеральном плане дается только обзорно. Доступность, ФАПов и аптек в сельской местности (по СНиП «Градостроительство...») принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта). ФАПы охватывают радиусом доступности все населенные пункты поселения.

Основные направления развития системы здравоохранения в поселении.

В перспективе, в здравоохранении Ивановской области и Южского муниципального района должна быть продолжена работа по повышению качественной эффективности функционирования отрасли, в частности, поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов медицинской помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Догоспитальный этап должен расширяться, за счет роста числа посещений на одного жителя и совершенствования скорой и неотложной медицинской помощи. Для этого необходимы организационные преобразования на муниципальном уровне, переобучение кадров, материально-техническое переоснащение медицинских организаций.

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время.

1.8.1. 3. Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре - г. Южа.

1.8.1.4. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-  хозяйственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3км). Внутри радиусов обслуживания находятся все населенные пункты, в которых представлен соответствующий вид обслуживания. Размещение указанных объектов принимается по решениям соответствующих органов при согласовании  с органами местного самоуправления поселения.

1.8.2.  Объекты местного значения поселения

1.8.2.1.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Наличие в Мугреево-Никольском сельском поселении в границах населенных пунктов площадок для жилищного строительства предопределяет возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их, и последовательности формирования и развития транспортных связей. Предполагается обновление сложившейся застройки, модернизация жилья, строительство на пустующих территориях. При этом спрос на жилье и объемы жилищного строительства будут зависеть от двух факторов: обеспеченности территории инженерной инфраструктурой и развитой производственной базы и наличия рабочих мест. В проекте предлагаются несколько площадок для развития жилищного строительства, которые ориентированы к территориям интенсификации иных видов строительства. Предложенные проектом к освоению жилищным и дачным строительством территории обоснованы во-первых – наличием развитой инженерной и социальной инфраструктур в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево и перспективами их развития, а также наибольшей концентрацией населения, во-вторых, дачное или коттеджное строительство прогнозируется в местах развития рекреации и сопутствующей ей инфраструктуры.

Предлагается также  расширять типологию внедряемых  современных  архитектурно-строительных  систем   индивидуального строительства на  основе   быстро  возводимых  конструкций:  дома-коттеджи, дома  типа «таун-хауз» (одно,-двухэтажные  дома  на несколько  квартир).

Наряду с использованием    традиционных строительных  материалов  (дерева, кирпича) применять в строительстве жилых зданий  новую сэндвич-технологию.  Также предлагаются к использованию дешевые и быстровозводимые конструкции щитовых домов из плит ОСБ.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «жилищный фонд и жилищное строительство»

Таблица№15

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление жилого фонда за счет реконструкции сложившейся застройки (строительство жилых домов на месте сносимых и ветхих) в с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Инвесторы |
| 2 | Строительство быстровозводимых коттеджных жилых домов на выделенной территории в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь и на расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | Строительство быстровозводимых жилых домов на выделенной территории в с. Груздево | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 4 | Строительство коттеджных жилых домов в д. Лукино | Расчетный срок | Инвесторы |
| 5 | Строительство коттеджных жилых домов в д. Кочергино | Расчетный срок | Инвесторы |
| 6 | Строительство коттеджных жилых домов в д. Мугреево-Дмитриевское | Расчетный срок | Инвесторы |
|  | Строительство коттеджных жилых домов в д. Петушки | Расчетный срок | Инвесторы |
|  | Строительство коттеджных жилых домов в с. Груздево | Расчетный срок | Инвесторы |

1.8.2.2.   Учреждения массовой культуры и спорта

Сфера культурно-досуговой деятельности является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения. В системе приоритетов молодежи качество сферы досуговой деятельности, как правило, идет сразу после возможности трудоустройства, опережая уровень комфортности условий проживания. Развитие этой сферы, обеспечивающее не только удовлетворение культурных запросов, но и формирование их – одно из средств уменьшения оттока молодежи из поселения.

В сфере досуговой деятельности весьма условно можно выделить несколько взаимосвязанных направлений:

-  культурно-просветительную;

-  развлекательную;

-  спортивно-оздоровительную;

- туризм и рекреация.

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой  формирующейся в поселении. Проектом предлагается обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спортивной деятельности. К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание. В Мугреево-Никольском сельском поселении имеются  площадки на территории школ в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево, другие объекты физической культуры и спорта на территории поселения не представлены. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3км. В связи с тем, что имеющиеся спортивные площадки находится на территории школ и не оборудованы в полной мере необходимым инвентарем, говорить о том, что они обслуживают потребности всего населения Мугреево-Никольского сельского поселения не представляется возможным. Поэтому, проектом предлагается формирование физкультурно-спортивных сооружений и площадок для занятий зимними и летними видами спорта в с. Мугреево-Никольское, с. Груздево, с. Малая Ламна – на первую очередь. На перспективу, предлагается строительство спортивно-оздоровительного лагеря для детей и подростков в районе с. Мугреево-Дмитриевское. Как предполагается, данный объект будет находится в пределах территории историко-культурного заповедника, служить целям его создания, обогащать его культурно-просветительскую деятельность. Обеспеченность населения спортивными сооружениями проектируется по нормативной величине.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «учреждения массовой культуры и спорта»

Таблица№16

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивно-оздоровительного лагеря в районе с. Мугреево-Дмитриевское на территории проектируемого историко-культурного заповедника | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 2 | Размещение спортивно-игровой площадки для детей и подростков в с. Мугреево-Никольское | первая очередь | Администрация поселения |
| 3 | Размещение спортивно-игровой площадки для детей и подростков в с. Груздево | первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Размещение спортивно-игрового комплекса сооружений в с. Малая Ламна | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 5 | Размещение спортивно-игровой площадки для детей и подростков в д. Лукино | Расчетный срок |  |

1.8.2.3. Библиотечное обслуживания населения

Библиотеки в поселении в настоящее время выполняют очень многие функции: образовательную, досуговую, развлекательную, самообразовательную, культурно-просветительскую, мемориальную, историко-краеведческую, музейную.  В то же время библиотеки в поселении, как самое востребованное учреждение культуры на  лишены условий для удовлетворения запросов населения, реализации своих потенциальных возможностей. Основной проблемой является ухудшение состояния книжных фондов.

В целях развития библиотечного обслуживания на перспективу предлагается обеспечить пополнение книжных фондов библиотек  в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево в соответствии с требованиями нормативов, а также внедрение новых информационных технологий в работе библиотек.      Возможная компьютеризация библиотек позволит повысить качество и ассортимент предоставляемых населению культурных и информационных услуг, обеспечит возможность удаленного доступа к массиву существующих информационных ресурсов.

1.8.2.4.  Развитие иных социально-культурных объектов и учреждений культуры, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, музеи поселения.

Обеспеченность населения учреждениями культуры в Генеральном плане проектируется в соответствии с действующими нормативами.

В населенных пунктах с численностью жителей до 500 чел., по нормативам должен быть один сельский клуб. Принимая во внимание, что в большинстве населенных пунктов проживает от 1 до 30 человек,  в клубе  нет необходимости. В то же время в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево сельские клубы есть.

В среднем на  Мугреево-Никольское поселение мест в клубных заведениях хватает. Что касается территориального подхода, то ситуация следующая: учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30мин. (2,5-3км).

Проектом Генерального плана  предлагается создание абсолютно нового, как для поселения, так и для Южского муниципального района в целом, муниципального учреждения культуры – «Историко-культурный заповедник местного значения». Историко-культурный заповедник представляет собой учреждение, включающее в себя уникальную историческую территорию поселения, памятники которой охраняются, изучаются, реставрируются, формируются  музейные экспозиции.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «развитие социально-культурных объектов и учреждений культуры, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, музеи поселения»

Таблица№17

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание муниципального учреждения культуры «Историко-культурный заповедник местного значения» в районе с. Мугреево-Никольское и в с. Ламна Малая и Ламна Большая. Мероприятия включают создание нормативной базы и материальной базы, создание инфраструктуры заповедника. Принятие мер по охране объектов культурного наследия, памятников природы, вошедших в границы заповедника. Организация экологических учебно-познавательных туристических троп и маршрутов с обустройством мест отдыха и пр. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Организация музея истории села в составе историко-архитектурного музейного комплекса - «Русская усадьба» в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | Пополнение книжных фондов библиотек в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево, компьютеризация библиотек |  | Администрация Южского муниципального района |

1.8.2.5.  Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Методика его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий. К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д., специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарное депо, банно- оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

1.8.2.6.  Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания

В соответствии с расчетом емкость предприятий общественного питания и торговли в настоящее время ниже нормативной.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в

сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Обеспеченность населения поселения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания проектируется в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.

1.8.2.7.  Предложения по обеспечению территории поселения объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

На территории поселения планируется поддержание двух общественных зон в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево  с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям в сельской местности. Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, формирование  рынка. Общая торговая площадь по всему поселению, в соответствии с нормативом, должна составить не менее 220 кв.м.

Для достижения нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания общее число посадочных мест в предприятиях общественного питания должно составить 30-40 мест.

Для обеспечения условий пожарной безопасности в поселении необходимо размещение пунктов пожарной охраны.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства в поселении отсутствуют, при этом есть необходимость создания организации по сбору и вывозу продуктов потребления. Для создания и организации работы указанного предприятия проектом предлагается объединить усилия и ресурсы нескольких смежно-расположенных сельских поселений на принципах межмуниципального сотрудничества.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу «Обеспечение территории поселения  торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства»:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение кафе-закусочной в комплексе историко-архитектурного музейного комплекса - «Русская усадьба» (туристской деревни) в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 2 | Размещение ярмарки выходного дня в с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Администрация поселения |
|  | Размещение кафе-закусочной в зоне приема туристов в с. Малая Ламна | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | Размещение магазина смешанной торговли в зоне приема туристов в с. Малая Ламна | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 4 | Размещение магазина смешанной торговли в д. Лукино | Расчетный срок | Инвесторы |
| 5 | Строительство пожарного депо в с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 6 | Строительство пожарного депо в с. Груздево | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 7 | Организация сбора и вывоза ТБО за счет образования специализированного предприятия, объединяющего несколько сельских поселений | Расчетный срок | Администрация поселения |

Таблица№18

1.9. Предложения по развитию промышленного и агропромышленного производства и связанных с ними отраслей местного  хозяйства

В последние годы на возрождение сельского хозяйства  в стране направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК».  Между тем, в Мугреево-Никольском сельском поселении, как и во всем Южском муниципальном районе темпы развития сельскохозяйственного производства зависят от спроса на ту или иную продукцию и колеблются в течение очень короткого времени.

Как уже было установлено, на территории Мугреево-Никольского сельского поселения расположены следующие сельхозпредприятия:

- СПК «Колхоз Заря» в с . Груздево. Основное направление деятельности предприятия – разведение крупного рогатого скота;

- СПК «Колхоз Никольское» в с. Мугреево-Никольское;

- «Агроинвест» в с. Мугреево-Никольское. Направление деятельности последних предприятий – разведение крупного рогатого скота, свиней, выращивание овощных культур, в частности картофеля.

Для успешного развития этих предприятий необходимо составить инвестиционные проекты и произвести реструктуризацию.

Основные мероприятия по развитию в сельском хозяйстве:

В земельном фонде и растениеводстве:

1. Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия. Это  восстановление системы применения удобрений, системы сельхозтехники, внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий производства, внедрение севооборотов, биологизация земледелия, развитие семеноводства, проведение мелиоративных работ и пр.

В результате ожидается повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельскохозяйственных культур.

2. Увеличение посевных площадей за счет неиспользуемой в настоящее время пашни;

3. Увеличение продукции растениеводства.

Возобновление производства технических культур (рапса, сахарной свеклы и пр.).

Производство качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции растениеводства и переработки её в поселении. Наличие кормовых ресурсов (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяют увеличить поголовье скота:

4. Максимально возможная переработка полученной продукции и обеспечение круглогодичной занятости  населения, а также организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

В области мелиорации земель:

В первоочередном порядке предусматривается восстановление мелиоративной сети в эффективно использующих мелиорированные земли хозяйствах-землепользователях, в которых требуется проведение работ только по отдельным элементам системы. Важнейшим условием осуществления восстановительных мероприятий является заинтересованность хозяйств в использовании мелиорированных земель и способность их участвовать в долевом финансировании этих работ.

По реконструкции осушительных систем на первую очередь предусматриваются мероприятия, не требующие больших денежных вложений: благоустройство мелиоративных каналов, расчистка их от ила, восстановление и крепление откосов, расчистка кустарника, ликвидация земляных перемычек на каналах, восстановление устьев каналов.

Лесохозяйственный комплекс:

В лесохозяйственном комплексе Мугреево-Никольского сельского поселения на первую очередь  должны быть реализованы мероприятия, нацеленые на сохранение и воспроизводство сельских лесов (лесопокрытых участков из земель сельскохозяйственного назначения), улучшение их санитарного состояния, повышение средозащитной и средоформирующей роли, сохранение биологического разнообразия.

Кроме того, необходимы следующие первоочередные мероприятия:

1. Залесение территорий водоохранных зон  рек  в пределах проектируемых рекреационных зон.

2. Проведение противоэрозионных лесопосадок   во всех частях поселения, где наиболее возможно развитие оврагообразования.

Перерабатывающий комплекс:

Перспективное направление развития представляет собой организацию сбора сельскохозяйственной продукции у населения в целях дальнейшей переработки в поселении на базе существующих хозяйств.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «предложения по развитию промышленного и агропромышленного производства и связанных с ними отраслей местного хозяйства»

Таблица№19

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый рганизатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство производственных объектов по переработке овощей, фруктов, дикоросов (грибов и ягод) в с. Мугреево-Никольское и Мугреево-Дмитриевское | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 2 | Организация мини-пекарни для местного потребления в с. Мугреево-Никольское | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | Организация ремесленных мастерских по изготовлению сувениров из местного сырья в с. Мугреево-Никольское и с. Мугреево-Дмитриевское | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |

1.10. Обоснование предложений по сохранению и рациональному использованию  исторического и культурного наследия

Характерной чертой Мугреево-Никольского сельского поселения является наличие на его территории памятников историко-культурного наследия.

Упорядочение существующих объектов историко-культурного наследия предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель  в земли особо охраняемых территорий.  В целях сохранения и рационального использования историко-культурного наследия проектом предлагается часть территории поселения сделать зоной особо охраняемой местного значения.

Историко-культурный заповедник местного значения организуется на территории поселения без исключения из состава земель государственного лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения, земель поселений, на общей площади 48,8 квадратных километров (4880 га.), переводу в иные категории  подлежат только территории расположения памятников истории и культуры вне границ населенных пунктов, памятники природы и их охранные зоны. Кроме того, переводу в иную категорию подлежат участки планируемого размещения объектов капитального строительства рекреационной направленности в границах заповедника.

Живописные ландшафты на территории проектируемого заповедника имеют высокую эстетическую и рекреационную ценность. Включение памятников природы «озеро Ламненское (Богоявленское)» и клюквенного болота «Ламна» в границы заповедника повышает статус данных природных объектов и дает возможность развития организованного туризма без ощутимого ущерба природной среде.

Границы территорий для историко-культурного заповедника выделены с учетом  предложений разработчиков проекта Генерального плана.

Проектируемые границы историко-культурного заповедника:

Начинается в районе автомобильного моста автодороги Паново-Легково-Родионово и проходит вдоль правого берега реки Исток до впадения в реку Лух, далее проходит по пойменным землям реки Лух до северо-восточной границы с Верхнеландеховским районом.

Далее проходит вдоль административной границы Мугреево-Никольского сельского поселения в южном направлении до совпадения границы с руслом реки Лух в районе д. Китайново, далее по реке Лух по течению до впадения ручья. Далее вдоль ручья до автодороги Южа-талицы-Мугреевский.

Далее граница проходит по дороге до с. Мугреево-Никольское, проходит через центр села до северной его границы, вдоль дороги Мугреево-Никольское-Мугреево-Дмитриевское и далее через с. Мугреево-Дмитриевское в северном направлении проходит по границе земель государственного лесного фонда до автомобильного моста автодороги Паново-Легково-Родионово.

Далее граница проходит в южном направлении вдоль автодороги Паново-Легково-Родионово через населенные пункты д. Истоки и д. Быково до автомобильного моста через реку Вокша и уходит  в западном направлении до административной границы с Южским городским поселением, проходит вдоль границы до пересечения с насыпью бывшей УЖД Южа- т/уч. «Ламна», проходит вдоль насыпи до  пересечения с автодорогой Паново-Легково-Родионово.

На территории заповедника, предлагаемой к охране, выделяются следующие природные комплексы:

- пойменные территории рек Лух и Исток;

- озеро Ламненское (Богоявленское);

- клюквенное болото «Ламна».

Для сохранения уникальных природных комплексов, среды обитания редких видов животного и растительного мира, а также развития организованного туризма необходимо введение особого природоохранного режима и выделение функциональных зон заповедника с разграничением на охранную, рекреационную и хозяйственные зоны. Развитие инфраструктуры туризма и отдыха является одним из основных направлений использования заповедника. В настоящее время рекреационная нагрузка на территорию велика, особенно в летний период за счет увеличения неорганизованного туризма.

В соответствии с природоохранным законодательством и законодательством об охране объектов культурного наследия, все виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, историко-культурной и рекреационной ценности, на земельном участке, выделяемом для организации заповедника, запрещаются или ограничиваются в соответствии с установленным режимом функциональных зон заповедника.

На территории заповедника устанавливаются различные режимы охраны в зависимости от функционального назначения зон, границы функциональных зон  устанавливаются на стадии рабочего проектирования. К допустимым видам деятельности в заповедника относятся:

-организация охраны природных объектов и комплексов,

-проведение мероприятий по соблюдению режима заповедника;

- проведение комплексных научных исследований;

- мониторинг состояния окружающей среды;

- благоустройство территории и создание туристской инфраструктуры.

Рекреационное использование территории предусматривает обеспечение условий для туризма и отдыха. К основным видам туризма относятся познавательный, сельский (зеленый)  и  экологический.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «обоснование предложений по сохранению и рациональному использованию  историко-культурного наследия»

Таблица№20

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация историко-культурного заповедника местного значения поселения в районе с. Мугреево-Никольское и в с. Ламна Малая и Ламна Большая. Мероприятия включают создание нормативной базы и материальной базы, создание инфраструктуры заповедника. Принятие мер по охране объектов культурного наследия, памятника природы, вошедших в границы заповедника. Организация экологических учебно-познавательных туристических троп и маршрутов с обустройством мест отдыха. | Первая очередь | Администрация поселения, Правительство Ивановской области (в части проведения историко-культурной экспертизы и перевода земель в категорию историко-культурного назначения) |
|  | Установление границ зон с особым правовым режимом на землях категории «земли государственного лесного фонда», ориентировочной площадью 2095 га. для целей организации и деятельности историко-культурного заповедника. |  |  |
|  | Установление границ зон с особым правовым режимом на землях категории «земли сельскохозяйственного назначения» ориентировочной площадью - 3540,8 га., в том числе: для целей организации и деятельности историко-культурного заповедника - 2306,2 га., для организации зон рекреации и спортивно-оздоровительной деятельности - 1234,8 га. |  |  |
|  | Проведение паспортизации всех выявленных объектов историко-культурного наследия |  |  |
|  | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия |  |  |
|  | Утверждение границ территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимов их использования (проекты зон охраны). |  |  |
|  | Разработка и внедрение комплексных культурно-экологических просветительских программ для местного населения с вовлечением местных жителей в работы по сохранению, охране, популяризации природного и культурного наследия |  |  |
|  | Ознакомление жителей с основными историко-культурными ценностями в процессе проведения туристско-экскурсионной деятельности и при соблюдении режима установленных ограничений на территории объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |
|  | Благоустройство памятного места, связанного с именем Д.М. Пожарского – установление памятного знака на въезде в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Инвесторы |
|  | Проведение работ по сохранению Лукинского городища 11-14 вв для освоения этнографического туристского потенциала территории поселения | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, инвесторы |
| 11 | Проведение комплекса работ по сохранению объектов в целях их дальнейшего восстановления: Вознесенская церковь в с. Лукино, Комплекс Покровской церкви и колокольни: - Покровская церковь, - Колокольня Покровской церкви в с. Груздево, Владимирская церковь в с. Малая Ламна, Сретенская церковь с. Большая Ламна. | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, инвесторы |
| 12 | Восстановление Вознесенской церкви в с. Лукино | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, инвесторы |
| 13 | Восстановление Комплекса Покровской церкви и колокольни: - Покровская церковь, - Колокольня Покровской церкви в с. Груздево | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, инвесторы |
| 14 | Восстановление Владимирской церкви в с. Малая Ламна | Расчетный срок | Администрация поселения, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, инвесторы |

1.11. Обоснование предпосылок развития туристской инфраструктуры и инфраструктуры отдыха

Нынешним этапом туристского развития  в Мугреево-Никольском сельском поселении необходимо делать акцент на природных и культурно-исторических особенностях территории, а также социальных чертах, не только для обеспечения плановой поддержки экономического развития поселения, но и для ориентации на выгодные позиции в системе туристского рынка с помощью отличительных черт местного туристского продукта. Вышеуказанные аспекты являются основополагающими в процессе обоснования перспектив развития туристкой инфраструктуры и инфраструктуры отдыха.

Современное состояние Мугреево-Никольского сельского поселения ставит на повестку дня проблему развития новых форм хозяйствования. Одной из таких форм может быть  малое предпринимательство в туристской сфере деятельности. В развитии этого сектора экономики могут быть заинтересованы все слои населения. Дополняя другие формы хозяйствования, этот малый бизнес составляет основу формирования экономической пирамиды, позволяющей обеспечить занятость значительной части населения.

Особый интерес представляет развитие малого туристского бизнеса через предоставления комплекса услуг по проживанию, питанию в гостевых домах, организованных на основе личных подсобных хозяйств.  Возможность удовлетворения рекреационных потребностей населения, проживающего в условиях урбанизированной среды, в районах со сложной экологической ситуацией, обуславливает заметный интерес к сельскому зеленому туризму, одному из альтернативных видов отдыха.

Мугреево-Никольское сельское поселение видит  свой  путь  и  способ  участия  в освоении своей территории –  путь  сохранения  и  развития  сложившейся  в  этом месте уникальной природной экосистемы и историко-градостроительной среды.

Мугреево-Никольское сельское поселение позиционирует  себя  в  будущем как туристский и рекреационный  центр Южского муниципального района. Развитие туристской деятельности связывается, прежде всего, с созданием муниципального учреждения культуры «Историко-культурный заповедник» и организацией его деятельности. Историко-культурный заповедник можно определить как "территорию с особым правовым режимом содержания, на которой обеспечивается сохранение, изучение и публичное представление достопримечательного места с расположенными на данной территории памятниками и ансамблями, составляющими целостный историко-культурный и природный комплекс".

Пожалуй, общеизвестно, что историко-культурные заповедники – это  ноу-хау отечественной культуры, и во многом благодаря им национальное наследие сохраняется во всем своем разнообразии. Трудно переоценить их роль и в развитии туризма. Мысль, положенная в основу  идеи создания заповедника, проста и универсальна - заповедник - тот самый заветный остров благополучия в океане нищеты и запустения, царящего в поселении. Философия современного туризма предполагает, что туристы будут не просто потребителями  туристических  услуг,  но  и  участниками событий в жизни  и решении  проблем  местного  общества.  Задача местной власти –  на  основе  этой  философии преобразовать Мугреево-Никольского сельское поселение  в многопрофильный туристический объект, притягательный для людей разных возрастов и профессий.

Основные направления развития туризма в поселении

а. экологический туризм в заповедниках разрешен законодательно и введен в перечень основных направлений их деятельности — это свершившийся факт. Экологическим называют только туризм, в основе которого лежат следующие принципы:

- неистощимое, устойчивое использование природных ресурсов;

-обеспечение сохранения природного, социального и культурного разнообразия;

- тщательное планирование, комплексный подход, интеграция туризма в планы регионального развития;

- поддержка местной экономики; участие местного населения в развитии туризма и получение им финансовых и прочих преимуществ от этой деятельности;

- повышение уровня экологического образования посетителей;

- тесное сотрудничество организаций различного профиля;

- обучение персонала;

- сокращение чрезмерного потребления и затрат.

Развитие экологического туризма на основе приведенных выше понятий и принципов должно внести реальный вклад в охрану природы и развитие Мугреево-Никольского поселения в долгосрочной перспективе. Сочетание эколого-просветительской и туристической деятельности  значительно повысит эффективность экологического образования, позволит привлечь внимание общественности к вопросам охраны природы и усилит общественную поддержку местной власти.

б. Следующим направлением, способствующим развитию внутреннего и въездного туризма на территории Мугреево-Никольского поселения может быть определен сельский туризм.

Сельский туризм – это вид туризма, связанный с отдыхом и пребыванием туристов в сельской местности, получением комплекса туристических услуг обусловленных целями посещения данной территории, а также с предоставлением экскурсионных услуг другим субъектам туризма.

Для организации сельского туризма в поселении наряду с выше обозначенными природно-экологическими и культурно-историческими ресурсами огромное значение имеет наличие приспособленного для приёма туристов жилого фонда -  обустроенной сети гостевых домов для городских жителей на базе существующих хозяйств, желающих провести отпуск в экологически чистой живописной сельской местности, принимая участие в труде местных жителей в домашнем хозяйстве. Проектом предлагается использовать уже существующий опыт использования частных домов в сельской местности для нужд отдыхающих. Уже на первую очередь возможно размещение отдыхающих туристов в «гостевых домах». Гостевые дома – это дома жителей поселения, при выполнении определенных условий, в части комфорта и обустроенности, с учетом всех санитарных норм, возможно использование их для размещения отдыхающих.

Безусловно важной предпосылкой функционирования сельского зелёного туризма  в поселении выступает производственная инфраструктура, включающая наличие различных видов транспорта, систем водо-энерго-газообеспечения, системы связи, что позволяет приблизить потенциальных производителей и потребителей туристического продукта в поселении, обеспечить комфортность пребывания туристов, доступность объектов рекреационного значения.

Предпосылкой формирования системы сельского зелёного туризма  в поселении выступает структура трудоресурсного потенциала, анализ специфики которого даёт возможность выявить потенциальных производителей туристического продукта, а качественные и количественные показатели - обосновать перспективы функционирования этого вида деятельности. Основываясь на аспекте значимости сельского зелёного туризма для обеспечения занятости сельского населения, при условии сезонности сельскохозяйственного труда - этот вид туристической деятельности для сельских жителей является реальным выходом из ситуации безработицы, даже если он будет иметь временный характер.

Продуктом сельского туризма является комплекс не менее, чем из двух, предлагаемых по договорной цене туристских услуг, необходимых для удовлетворения потребностей субъекта (туриста) во время его проживания или путешествия в сельской местности. Развитие сельского туризма приведет к образованию внутренних экономических выгод, интенсифицируя развитие деловой активности в поселении, увеличение занятости и самозанятости населения (эффект мультипликатора).

в. промысловый туризм

Наличие различных природных ресурсов на территории поселения даёт возможность их комплексного использования, например, сочетание таких видов деятельности как рыбалка, сбор грибов, ягод, лекарственных растений одновременно, безусловно, повышает социально-экономический эффект от их использования.

В промысловом туризме пребывание туристов сопровождается сбором грибов, ягод, цветов, лечебных растений, других даров природы, составлением гербария и прочее. На территории Мугреево-Никольского сельского поселения наиболее привлекательными для развития данного вида туризма в будущем будут являться охраняемые ландшафты в границах проектируемого «историко-культурного заповедника», богатые всевозможными дарами леса.

г. активный туризм

Развитие данного направления на территории поселения может быть по различным направлениям:  речной туризм (сплавы на байдарках по живописной реке Лух), конный туризм, велотуризм, пешие походы, спортивно-оздоровительные лагеря для детей и подростков.

Однако, совершенно очевидно, что в условиях рыночной экономики необходим обязательный учёт специфики территории, её своеобразия с точки зрения получения максимального эколого-социально-экономического эффекта от её использования. Игнорирование данного аспекта может привести к нарушению предельно допустимого уровня эксплуатации территории, обусловленного её природно-ресурсным потенциалом, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к масштабному социально-экономическому ущербу, размер которого может превысить размер полученного экономического результата. Подобное состояние среды уже сейчас можно наблюдать в Мугреевском, Мостовском, Холуйском сельских поселениях, где на уборку территории в местах неорганизованной рекреации тратятся  бюджетные средства, а экономический эффект ничтожен.

Учёт выше обозначенных аспектов экологического потенциала территории позволит превратить туризм  в Мугреево-Никольском сельском поселении в  экологически целесообразный вид деятельности, позволяющий осуществить сочетание сельского хозяйства и рекреационной деятельности в пределах территории с обоюдной выгодой как для общества, так и, что особенно важно, для природы.

Безусловно, чтобы придать  цивилизованные черты отдыху в сельской местности, необходимо также наполнить территорию поселения такими объектами, как музеи – исторические, краеведческие, прикладного искусства. учреждения социальной инфраструктуры, выставки, медицинские учреждения, учреждения спорта и туризма, а также органы местного самоуправления, в ведении и компетенции которых должна находиться система функционирования туризма в поселении.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «обоснование предпосылок развития туристской инфраструктуры и инфраструктуры отдыха»

Таблица№21

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Строительство в с. Мугреево-Никольское - историко-архитектурного музейного комплекса - «Русская усадьба» (туристской деревни) с элементами крестьянского уклада жизни, самобытного творчества, народного фольклора, с организацией музея истории села. На территории комплекса размещается также и центр по обеспечению деятельности организуемого историко-культурного заповедника и обслуживанию туристов, дирекция заповедника, музейный комплекс. | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 3 | *Развитие зоны приема туристов на озере Ламненское в районе села Малая Ламна, благоустройство погоста села Малая Ламна и прибрежных территорий озера Ламненское | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 4 | *Развитие зоны приема туристов на озере Ламненское в селе Большая Ламна (село Б.Ламна может стать отправным центром экстремальных маршрутов). | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 5 | Организация пунктов проката спортивного и походного инвентаря (снабжение туристов лодками, палатками, удочками, снастями для ловли рыб и т.д.) в с. Мугреево-Никольское и с. Малая Ламна, с. Большая Ламна) | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 6 | Организация сети гостевых домов с оказанием комплекса услуг по обслуживанию гостей (проживание, питание, отдых, спорт, рыбалка, охота, культурные традиции и т.п.) в с. Мугреево-Никольское, с. Большая Ламна, д. Лукино | Первая очередь | Администрация поселения |
| 9 | Установка указателей туристических маршрутов, указателей объектов экскурсионного показа, информационных табличек. | Первая очередь | Администрация поселения |

*Необходимые объемы строительства и размещения объектов устанавливаются в ходе дальнейших этапов проектирования указанных комплексов и зависят от финансирования.

1.12. Обоснование предложений по совершенствованию транспортного каркаса территории

Сельские  автодороги  в поселении во многих случаях формировались в результате стихийно сложившихся «наезженных» транспортных путей. Они не всегда организованы оптимальным образом, имеют сложные и опасные участки и требуют усовершенствования, включающие улучшение качества покрытия, расширение «узких плеч» и обустройство придорожной инфраструктуры (кюветов, стояночных площадок и т.п.).

Для организации безопасной и удобной транспортной доступности между населенными пунктами, обеспечения нормального, развития туризма, проектом предлагается реконструкция участка подъездной дороги к с. Малая Ламна протяженностью 1 км.

Кроме того, проектом предлагается строительство нового направления от дороги Южа-Талицы-Мугреевский в районе с. Лукино через р. Лух до с. Мугреевский Мугреевского сельского поселения, строительство нового мостового перехода через р. Лух. Общая протяженность дороги с учетом прохождения по землям в границах Мугреевского сельского поселения составляет 6,8 км. Строительство новой дороги имеет ряд преимуществ. Оно обусловлено оптимизацией внутренних транспортных связей между муниципальными образованиями, совершенствования системы  туристических маршрутов. Учитывая тот факт, что документами территориального планирования Мугреевского сельского поселения также предусматривается строительства данного направления дороги в административных границах, можно сделать вывод, что проектируемая дорога экономически оправдана. Сегодня, чтобы доехать на транспорте до с. Мугреевский от с. Мугреево-Никольского нужно преодолеть порядка 21 км. по дороге Южа-Талицы-Мугреевский имеющей щебеночное покрытие. Новое направление позволит сократить время в пути между населенными пунктами двух поселений более чем в два раза.

Документами территориального планирования Мугреевского сельского поселения предполагается восстановление направления дороги до Нижнего Ландеха, что позволит обеспечить транспортную доступность в другие районы области и позволит стабильно развиваться поселению. Поэтому, строительство нового направления от дороги Южа-Талицы-Мугреевский в районе с. Лукино через р. Лух до с. Мугреевский оптимально и для всего Южского муниципального района.

Конкретизация проектных решений строительства  возможна с учетом результатов соответствующих инженерно-геологических исследований территорий планирования строительства. Обеспечение строительства возможно путем разработки специальных программ развития транспортной инфраструктуры и обеспечения необходимых объемов финансирования, или путем инвестирования в развитие инфраструктуры туризма и рекреационной деятельности на территории поселений.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «обоснование предложений по совершенствованию транспортного каркаса территории»

Таблица№22

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение качества дорог: с. Груздево ул. Молодежная, с. Груздево ул. Набережная, с. Груздево ул. Полевая, с. Груздево ул. Придорожная, с. Груздево ул. Центральная, с. Груздево ул. Школьная, с. Мугреево-Никольское ул. Заречная, с. Мугреево-Никольское ул. Западная, с. Мугреево-Никольское ул. Молодежная, с. Мугреево-Никольское ул. Центральная, с. Мугреево-Никольское ул. Бобриха. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Улучшение качества дорог: с. Мугреево-Дмитриевское, д. Истоки, с. Лукино, д. Легково, д. Ламна, д. Пашки, д. Петушки, д. Тарасиха, д. Черемисино, д. Шеверниха, д. Кашино, д. Китайново, д. Клестово, д. Кочергино, д. Быково, д. Горки | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3 | Восстановление пешеходного мостового перехода через р. Лух в районе с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Ремонт участка дороги в с. Малая Ламна протяженностью 1 км. | Первая очередь | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |
| 5 | Строительство дороги в районе с. Лукино по направлению к с. Мугреевский до административной границы с Мугреевским сельским поселением, протяженностью 2,7 км | Расчетный срок | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |
| 6 | Строительство мостового перехода через р. Лух на проектируемом направлении дороги в районе с. Лукино в сторону с. Мугреевский | Расчетный срок | Администрация поселения, администрация Южского муниципального района |

1.13. Обоснование предложений по инженерному обеспечению

1.13.1. Водоснабжение и водоотведение

а. Водоснабжение

Как уже было установлено, водоснабжение в поселении осуществляется по локальным водопроводным сетям в д. Петушки, с. Груздево, д. Истоки, с. Мугреево-Дмитриевское, с. Мугреево-Никольское, д. Лукино, от артезианских скважин,  а также шахтными колодцами. Ранее магистральные водоводы и водопроводные сети систем  водоснабжения в поселении прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергаются внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижаются прочностные характеристики труб, нарушается их герметичность, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивается расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения  приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получает воду неудовлетворительного качества. Износ групповых водоводов сельскохозяйственного водоснабжения в настоящее время в поселении составляет 60-70%, они требуют санации (бестраншейного метода ремонта) или замены на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо организовать реконструкцию отдельных водопроводных насосных станций с  заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться современное автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии.

В  населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения, экономически выгоднее будет строительство колодцев шахтного типа, которые размещаются вдоль улицы из условия прохода к нему от домов не более 100 м в одну сторону. При расстоянии между домами более 100 м необходимо строительство индивидуальных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодцах, а также для возможности установки насоса над колодцами, в случае необходимости, предлагается строительство павильона.

Для гарантированного водоснабжения и пожаротушения в проектируемой зоне приема туристов на озере Ламненское в районе села Малая Ламна проектом предусматривается строительство насосной станции и строительство новых кольцевых водопроводных сетей.

В системах водоснабжения существующих и планируемых предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции.

Применение водосберегающих технологий позволит значительно сократить забор подземной воды, несмотря на увеличение промышленного производства.

Для подтверждения стабильности  водоотдачи артезианских скважин  рекомендуется предварительное проведение гидрогеологических изысканий и утверждение запасов вод.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «водоснабжение»

Таблица№23

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Строительство насосной станции, оборудованной автоматизированной системой поддержания необходимого уровня давления в сети, и строительство новых кольцевых водопроводных сетей в с. Малая Ламна | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | **Для развития систем водоснабжения необходимо: |  |  |
|  | Разработать и реализовать проекты реконструкции систем водоснабжения с целью уменьшения затрат на электроэнергию путем применения оборудования с частотным регулированием, что позволит значительно снизить размер утечек и отказаться от эксплуатации водонапорных башен. | Расчетный срок | Администрация поселения |
|  | Разработать и утвердить зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | Первая очередь Расчетный срок | Администрация поселения |
|  | Разработать программу развития и модернизации системы водоснабжения и включить мероприятия: |  |  |
|  | В с. Мугреево-Никольское: поэтапная замена изношенных сетей |  |  |
|  | На всех подземных водозаборах установить оборудование по обеззараживанию воды. |  |  |
|  | Размещение противопожарных резервуаров на водопроводах |  |  |
|  | Устройство на сетях водоснабжения в с. Мугреево-Дмитриевское и д. Лукино колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры |  |  |
| *Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. **В населенных пунктах, оборудованных водопроводом, предусматривать вводы водопровода в дома |

На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. Для уменьшения потерь воды на вводах в здания, проектом предлагается установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30÷45 м.

Расход воды на пожаротушение.

В населенных пунктах, где есть водопровод, проектом предлагается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек:

На первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3. Вода для тушения пожара должна храниться в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для обеспечения водоснабжения и наружного пожаротушения в местах не оборудованных кольцевыми сетями водопровода, проектом предлагается строительство колодцев из сборных ж/б элементов, а  пожаротушение предусматривается от парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей емкостью 108м³. Резервуары оснащаются водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.

б. Водоотведение

Сегодня в Мугреево-Никольском сельском поселении отсутствует централизованная хозяйственно-бытовая канализация.

Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в поселении, поэтому необходимо развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.

Для обработки навозосодержащих стоков сельскохозяйственных предприятий, чтобы    снизить риск загрязнения стоками водных источников обоснованным решением будет устройство комплектных КНС в емкостях из полимеров — стекловолокна или полиэтилена. Стекловолоконные колодцы (они предпочтительнее для КНС средней мощности) изготавливаются путем непрерывной намотки стекловолоконных нитей на форму. Резервуары из ПНД (полиэтилена низкого давления) изготавливаются литьем в формы и также отличаются высокой прочностью. Они могут быть рекомендованы для станции малой мощности.

Селитебные территории проектом рекомендуется оснастить локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «Эксо», не требующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам и стандартам по сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и заключения. При использовании установки Биокси не нужно использовать ассенизационную машину, нет необходимости планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф, а так же, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «водоотведение»

Таблица№24

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Предполагаемый организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство комплектных КНС животноводческих предприятий | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 2 | Оснащение локальными очистными сооружениями жилые дома индивидуальных владельцев | Первая очередь и перспективный период | Владельцы жилых домов |
| 3 | Оснащение локальными очистными сооружениями участков строительства быстровозводимых коттеджных жилых домов на выделенной территории в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь и перспективный период | Администрация поселения, инвесторы |
| 4 | Оснащение локальными очистными сооружениями участков строительства быстровозводимых жилых домов на выделенной территории в с. Груздево | Расчетный срок | Администрация поселения, инвесторы |

1.13.2. Газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение

а. Газоснабжение.

Источником газоснабжения населенных пунктов газопровод высокого   давления «Южа-Талицы».

с. Мугреево-Никольское

Газоснабжение зданий общественного назначения  предусматривается от автономных котельных  на газовом топливе.

В каждом жилом доме необходима установка:

- для цели пищеприготовления- газовая двух-четырехконфорочная плита;

-для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Установка теплогенераторов предусматривается: для теплоснабжения домов одноквартирных - в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне, для помещений общественного назначения –  специально выделенных помещениях (теплогенераторных). Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Проектируемые газопроводы  низкого  давления принимаются подземной прокладки из труб соответствии со СНиП 42-01-2002.

Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

д. Китайново

Для теплоснабжения жилых домов в  существующей застройке  качестве  источников тепловой энергии, работающие на газовом топливе, предусматриваются автоматизированные  теплогенераторы  полной заводской готовности.

В каждом доме предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая двух-четырехконфорочная плита;

-для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Установка теплогенераторов предусматривается: для теплоснабжения домов одноквартирных - в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. ( СНиП 31-02-2001)

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления с высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируется газорегуляторный пункт (ШГРП), который обеспечивает подачу газа в сеть низкого давления.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения деревни. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы низкого давления проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СН и П 42-01-2002.

Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

д. Кочергино

Источником газоснабжения участков застройки в д. Кочергино также является  газопровод высокого давления «Южа-Талицы».

Для теплоснабжения жилых домов в  существующей застройке  качестве  источников тепловой энергии, работающие на газовом топливе, предусматриваются автоматизированные  теплогенераторы  полной заводской готовности.

В каждом доме предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая двух-четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Установка теплогенераторов предусматривается: для теплоснабжения домов одноквартирных - в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. ( СНиП 31-02-2001)

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируется газорегуляторный пункт (ШГРП), который обеспечит подачу газа в сеть низкого давления. Количество ГРП принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается  вдоль существующих улиц на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения деревни. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы низкого давления проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СН и П 42-01-2002.

Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

д. Лукино

Для теплоснабжения жилых домов д. Лукино в качестве  источников тепловой энергии, работающие на газовом топливе, также предусматриваются автоматизированные  теплогенераторы  полной заводской готовности.

В каждом доме предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая двух-четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Установка теплогенераторов предусматривается: для теплоснабжения домов одноквартирных - в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Для помещений общественного назначения –  специально выделенных помещениях (теплогенераторных). Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. ( СНиП 31-02-2001)

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается  вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения деревни. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «газоснабжение»

Таблица№25

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство распределительных сетей газоснабжения в д. Китайново | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 2 | Строительство распределительных сетей газоснабжения в д. Кочергино | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3 | Строительство распределительных сетей газоснабжения в д. Лукино | Первая очередь | Администрация поселения |

б. Теплоснабжение.

с . Мугреево-Никольское.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки планируется от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения объектов общественной функции предлагается использовать отдельно стоящие или пристроенные котельные с установленными в них двухконтурными газовыми котлами.

д. Кочергино, д. Китайново, д. Лукино.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки в этих населенных пунктах  также проектом предлагается  от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения объектов общественной функции в д. Лукино возможно использование отдельно стоящей или пристроенной котельную с установленным  двухконтурным газовым котлом.

в. Энергоснабжение

Энергоснабжение Мугреево-Никольского сельского поселения представлено генерирующими мощностями ОАО «Ивэнерго», обеспечивающими бесперебойное снабжение электроэнергией всех потребителей. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса связаны с реализацией стратегической программы развития и реконструкции топливно-энергетического комплекса до 2012 года.

По распоряжению Правительства Ивановской области от 15 августа 2007 г. N 284-рп, должен быть разработан проект плана развития и реконструкции топливно-энергетического комплекса на 2007-2012 года и мероприятия по развитию ТЭК в эти же годы.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих КТП определяется  владельцем сетей.

В населенных пунктах и на планируемых к развитию территориях распределительные сети к проектируемым объектам рассчитываются по заданию на проектирование и в данном проекте не рассматриваются.

4.13.3. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок  предлагается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора принимается исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Необходимо продолжать развивать и систему сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории всего поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В населенных пунктах доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

1.14. Санитарная очистка территории. Благоустройство.

Проектом предусматривается организация системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенных пунктов, повышения эстетических их достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом необходимо учитывать функциональное значение зеленых насаждений и общие планировочные решения населенных пунктов, максимально сохранение существующих зеленых насаждений.

1.15. Обоснование предложений по санитарной очистке, благоустройству территории

Одной из самых серьезных экологических проблем для района в целом и для поселения является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов, отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Бытовые отходы сельских поселений содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Опытным путем установлено, что от сельских жителей на свалки может поступать  на 25% отходов меньше, чем от городских.  Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%. Технология захоронения ТБО выбирается в проекте полигона, который должен быть разработан специализированной организацией. Захоронение отходов животноводства на полигоне категорически запрещается. Накопления ТБО в сельской местности, за нормативное количество на душу населения можно принять 225 кг в год. Исходя из этого, количество ТБО в  поселении составит в год: 157500 кг. Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности, опасные отходы (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.

В населенных пунктах: с. Мугреево-Никольское и  с. Груздево необходимо разработать систему сбора ТБО у населения по графику.  Для временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки. Площадки должны быть вне населенных пунктов, оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «санитарная очистка территории. благоустройство»

Таблица№26

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы обращения с отходами на территории поселения | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Перспективный период | Администрация поселения (за исключением участков земель государственного лесного фонда) |
| 3 | Организация сбора отходов в жилых образованиях в закрытую тару по графику | Первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности) | Первая очередь | Администрация поселения |
| 5 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку | Первая очередь | Администрация поселения |
| 6 | Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования: |  |  |
| 7 | Благоустройство общепоселкового парка в с. Мугреево-Никольское вокруг здания клуба | Первая очередь | Администрация поселения |
| 8 | Озеленение улиц, устройство цветников и газонов в с. Мугреево-Никольское, с. Груздево, д. Лукино, д. Петушки, с. Мугреево-Дмитриевское | Первая очередь и перспективный период | Администрация поселения |
| 9 | Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования: |  |  |
| 10 | Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники)*. | Первая очередь и перспективный период | Администрация поселения |
| 11 | Озеленение прилегающих к общественным зданиям участков. |  | Администрация поселения |
| 12 | Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения: | Первая очередь и перспективный период | Администрация поселения |
| 13 | Устройство «зеленых» защитных полос между населенными пунктами: д. Китайново, д. Кочергино, д. Лукино, д. Тарасиха и внешней автомобильной дорогой. | Перспективный период | Администрация поселения |
| 14 | *Благоустройство территорий вдоль туристско-экскурсионных троп и маршрутов | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |
| 15 | *Благоустройство зон околоводного отдыха, устройство пляжей | Первая очередь | Администрация поселения, инвесторы |

* Указанные мероприятия включаются в объемы проектирования развития соответствующих зон.

1.16. Обоснование предложений по инженерной подготовке территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: организация рельефа — вертикальная планировка

Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых  дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

1.17.  Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации Генерального плана и устойчивого развития Мугреево-Никольского сельского поселения:

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана»

Таблица№27

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки | Первая очередь | Администрация поселения |
| 2 | Разработка программы развития туризма - создание организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии в Мугреево-Никольском сельском поселении, увеличению потока туристов (спроса на туристские услуги) и развития материальной базы туризма. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 3 | Разработка программ поддержки инвестиционной деятельности, развития сельского хозяйства, строительства быстровозводимого социального жилья | Первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Подготовка и введение системы мониторинга реализации Генерального плана | Первая очередь | Администрация поселения |
| 5 | Разработка проекта планировки территорий хозяйственной деятельности историко-культурного заповедника с развитой инфраструктурой. | Первая очередь | Администрация поселения |
| 6 | Разработка проекта планировки зоны приема туристов в с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения |
| 7 | *Разработка комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования, природопользования и охраны культурного наследия | Первая очередь | Администрация поселения |

*В целях успешной реализации мероприятий Генерального плана необходимо синхронизировать действия региональных и местных властей, активно привлекать инвестиции, позиционируя поселение как территорию с перспективным градостроительным развитием.

1.18. Эколого-градостроительные мероприятия

Экологическая обстановка в Мугреево-Никольском сельском поселении в настоящее время является  благополучной и стабильной.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории деятельности сельхозпредприятия «АгроИнвест» в с. Мугреево-Никольское.

Решения Генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Мугреево-Никольского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий.

Планируемый комплекс эколого-градостроительных мероприятий

1. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон. Рекомендуется компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства, вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей, термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения, анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

2. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва.

3. Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва ( 20 м – ЛЭП 110 кВ, 10 м – ЛЭП 10 кВ). Размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

4. Экологический контроль территорий кладбищ и скотомогильников

Для кладбищ и скотомогильников – соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон (50 м – сельские кладбища площадью менее 10 га).

5. Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв.

Для восстановления утраченного плодородия почв, своевременного обнаружения и локализации неблагоприятных изменений в состоянии земель проектом рекомендуется расширение сети мониторинга земель, включая зоны влияния населенных пунктов, линейных сооружений и промышленных объектов; усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований, улучшение технического уровня мелиоративных систем.

5. Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов.

Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций, активизация борьбы с браконьерством, осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов, расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

6. Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов.

Внедрения экологически безопасных технологий, замкнутых циклов водоснабжения и др., расчистка русел рек и водотоков от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов, усиление мер по пресечению браконьерства.

7. Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории.

Территория Мугреево-Никольского сельского поселения требует продуманного планировочного вмешательства для обеспечения ее дальнейшего устойчивого развития, формирования и поддержания благоприятных экологических условий проживания и отдыха населения. Наряду с реализацией организационных и технологических мер проектом предложены к резервированию значительные по площади пространства, как для организации массового отдыха, так и для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов. Обеспечить их рациональное использование призван применяемый в качестве одного из ведущих в настоящем проекте принцип экологической ориентации в градостроительной организации территории поселения.

Результаты комплексной оценки и выявленные зоны с особыми условиями использования территорий положены в основу  планировочной организации территории поселения. Одновременно, основные проектные направления совершенствования расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур учитывают также и необходимость формирования природно-экологического каркаса территории.

Природно-экологический каркас территории поселения призван ввести и закрепить более жесткие (по сравнению с действительным характером природопользования) режимы использования включенных в него территорий, что придаст природному комплексу  свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т. е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, обеспечивает возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

В первоочередном порядке необходимым является следующее:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах  поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- размещение на охраняемых территориях информационных знаков (табличек) с информацией о статусе территорий и ограничениях ее использования;

- распространение среди населения экологических знаний, в том числе используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ

Раздел V. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При разработке данного раздела  использована следующая проектная и нормативная документация: закон Ивановской области от 14.07.2008 N 89-ОЗ
 "О внесении изменений в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ивановской области»,  СП 11 – 112 – 2001; СНиП 22 – 01 – 95 «Геофизика опасных природных воздействий»; Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ВНИИ ГОЧС, М.1996; ГОСТ 22.3.03. – 97; ГОСТ 22.3.01. – 97; ГОСТ Р 22.3.05 – 96; ГОСТ 22.0.04. – 97; ГОСТ Р 22.0.05. – 94; ГОСТ Р 22.3.02. – 94; СН 11 – 107 – 97.

Основной задачей данного раздела является определение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций относятся к источникам техногенного происхождения. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте.

На территории Мугреево-Никольского сельского поселения возникновение ЧС техногенного характера связано, прежде всего, с наличием опасных объектов взрывопожароопасного и транспортного комплексов. Прямой угрозы возникновения ЧС с химическим заражением и радиоактивным загрязнением нет, так как на территории поселения нет атомных электростанций и предприятий химической промышленности. Опасности, связанные с радиационным загрязнением и химическим заражением могут возникнуть только по причине возникновения аварийной ситуации при перевозке опасных веществ автомобильным транспортом.

1.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера:

Аварии на автотранспорте.

Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. Возможно большое количество раненых и погибших из числа пассажиров и водительского состава, вывод из строя автомобильной техники,  приостановление движения автомобильного транспорта на период ликвидации аварии, разгерметизация емкостей с бензином, тары с АХОВ, может привести к пожару и заражению местности.

Взрывопожароопасные объекты

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасных вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

При возгорании нефтепродуктов в резервуарах могут возникать взрывы, вскипание и их выброс, а в результате этого – разливы горящей жидкости. В зависимости от конструкций резервуаров и изменения их состояния в процессе пожара, возможен выброс нефтепродуктов из резервуаров на расстояние свыше восьми диаметров ёмкости, что может вызвать вторичные очаги возгорания.

Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах могут привести к поражению рабочих и служащих в радиусе до 100м от емкости (склада), разрушению конструкций самой емкости (склада), повреждению технологического оборудования, близлежащих соседних зданий, а также уничтожению материальных ценностей.

Через территорию Мугреево-Никольского сельского поселения не проходят магистральные газопроводы, нефтепроводы или иные взрывопожароопасные объекты.

Газопровод «Южа-Талицы» высокого давления (1,2 МПа) проходит на достаточном удалении от жилого фонда и прямой угрозы населению не представляет.

Однако его наличие на территории поселения является техногенным фактором возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основными причинами аварии и неисправностей могут послужить: дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, внутренняя эрозия и коррозия, механические повреждения, стихийные бедствия.

1.2. Природные чрезвычайные ситуации

На территории Мугреево-Никольского сельского поселения возможно развитие следующих видов опасных природных процессов (в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 и п.1 СНиП 22-02-2003), предоставленными данными:

- заморозки;

- засухи;

- сильные ветры;

- ливни;

- град;

- паводок;

- лесные пожары.

Заморозки.

Для сельского хозяйства очень опасны поздние весенние и осенние ранние заморозки, которые приводят к частичной или полной гибели растений.

Засуха является скорее исключением, чем правилом. Так, 2010 год ознаменовался продолжительной жаркой погодой при температуре 37-45 град. и отсутствием осадков. Особенно опасно это явление в период вегетации растений, что может привести к значительному урону в сельском хозяйстве.

Ливневые дожди, град, сильные ветры. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30 мм за сутки) и ливнями (более 30 мм за час), связан с  повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20 мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Метели

В зимний период к неблагоприятным явлениям относятся метели, во время

которых снег с открытых мест переносится в балки и овраги, что вызывает

неравномерное залегание снежного покрова. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте.

Паводки

В северо-восточной части существующей усадебной застройки села Мугреево-Никольское  возможно подтопление паводковыми водами реки Лух 1% обеспеченности соответственно средним слоем 1-2 м.

Лесные и лесолуговые пожары

Пожароопасными периодами считаются весенний, до появление свежей зелени и весеннее-летний, во время устойчивой жаркой погоды без осадков. Ущерб в результате пожаров связан с  повреждением значительных площадей леса, гибелью сельскохозяйственных посевов.

1. 3. Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка.

Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера. Среди мышевидных грызунов выявлены эпизоотии ГЛПС Лептоспирозы – группа острых природноочаговых, зоонозных инфекций.

Источник инфекции в природе циркулирует в популяции грызунов, насекомоядных и других диких животных. В синантропных очагах резервуаром инфекций служат различные домашние животные (крупный рогатый скот, свиньи, собаки и пр.), а также синантропные грызуны – крысы и мыши. Механизмы заражения лептоспирозом человека и животных происходят при купании в естественных и искусственных водоемах, при контакте с инфицированной почвой и растительностью через поврежденную кожу и слизистые и пр.

Сибирская язва – природноочаговая зоонозная бактериальная инфекция. Источники инфекции домашние травоядные животные. Резервуарами инфекции может служить почва, обсемененная спорами возбудителя (стационарные очаги). В настоящее время сибиреязвенных скотомогильников на территории поселения не выявлено.

Туляремия – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная бактериальная инфекция. Источник инфекции в природе микроб туляремии, циркулирующий в популяции диких грызунов – водяной и обыкновенной полевки и др. Хранителями и переносчиками инфекций являются иксодовые клещи, а также кровососущие двукрылые – комары, слепни и др.

1.4. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.4.1.Инженерно- технические мероприятия ЧС

Целью инженерной защиты населения является создание необходимых условий для эвакуации населения путем обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора эваконаселения, на маршрутах эвакуации и в безопасных районах  размещения.

Виды и объемы выполняемых задач зависят от условий обстановки, вида и масштаба эвакуации, наличия сил и средств.

Действия при возникновении ЧС, связанной с радиационным загрязнением и химическим заражением по причине возникновения аварийной ситуации при перевозке опасных веществ автомобильным транспортом.

При возникновении указанной ЧС с  территорий, попадающих в зону возможного опасного радиоактивного заражения, эвакуация населения будет происходить автомобильным транспортом и пешим порядком за пределы зоны заражения см.

Кроме того, население будет укрыто в подвалах зданий и ПРУ до снижения радиационного фона до приемлемого для эвакуации.

Защитные сооружения ГО

В населенных пунктах  предусматривается защита населения в быстровозводимых противорадиационных укрытиях и приспосабливаемых сооружениях (погреба, подвалы, цокольные этажи зданий).

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) (убежища и противорадиационные укрытия) – инженерные сооружения, предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (ГОСТ 22.0.02-94)

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых, в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). В убежищах, расположенных в местах возможной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией воздуха (3-й режим).

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении до двух суток.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

-приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

-приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и

наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или  возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Необходимо построить в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево ЗС ПРУ вместимостью по 300 и 100 человек соответственно. ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения К3, равное 100.

Системы жизнеобеспечения рассчитаны на 5-ти суточное пребывание укрываемых.

Сборно-эвакуационные пункты. При чрезвычайных ситуациях для эвакуации населения должны быть предусмотрены сборные эвакуационные пункты (СЭП). Сборные эвакуационные пункты предназначаются для сбора, учета эвакуируемого населения, организованной отправки его в безопасную зону. Располагаются СЭП вблизи пунктов посадки на транспорт и в начале маршрутов пешей эвакуации в зданиях общественного назначения. Каждый СЭП обеспечивается связью с пунктом посадки, исходным пунктом на маршруте пешей эвакуации. Ему присваивается номер и за ним закрепляется автомобильный транспорт.

Проектом предлагается на расчетный срок размещение СЭП в с. Груздево и с. Мугреево-Никольское.

Основные задачи СЭП:

- взаимодействие и поддержание связи с КСЧ района, объектов, приписанных к СЭП, транспортными органами, исходными пунктами маршрутов пешей эвакуации, информирование их о времени прибытия населения на СЭП и времени отправления его в безопасные районы;

-контроль над своевременной подачей транспортных средств, организацией отправки эваконаселения в безопасный район;

-ведение учета эвакуируемого населения, вывозимого всеми видами транспорта и выводимого пешим порядком, представление в срок и в установленном порядке донесений в КЧС района;

- оказание необходимой медицинской помощи больным во время нахождения их на СЭП;

- обеспечение соблюдения населением общественного порядка.

С введением общей готовности нештатные аварийно-спасательные формирования начинают выполнение задач инженерной защиты в местах сбора и на маршрутах эвакуации.

Защита населения (при необходимости) от аварий химически опасных веществ и радиоактивного загрязнения осуществляется в убежищах и укрытиях, расположенных на СЭП и в зоне прилегающей к СЭП (в радиусе 300-400 м).

В помещениях СЭП дополнительно оборудуется аварийное освещение.

Места разбора эваконаселением питьевой воды в малую тару оборудуются с использованием водопроводной сети или специальных передвижных автомобильных цистерн.

На СЭП развертываются передвижные санузлы, а также используются имеющиеся в районе СЭП туалеты. В отдельных случаях оборудуются временные отхожие места.

Противопожарная безопасность

Расходы воды на пожаротушение от системы водопровода необходимо рассчитывать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84

Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети. Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго-и водоснабжения, пожарное депо, ФАПы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7- 81*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения. Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматреть устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Для недопущения и предотвращения чрезвычайных ситуаций предусматривается:

- с учетом роста вероятности пожаров в поселении размещение пожарного депо в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево (1 пожарная машина).

1.4.2. Инженерно-технические мероприятия по защите от природных ЧС

Противопожарные мероприятия

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Проектом предлагается строительство двух пожарных депо в с. Мугреево-Никольское и с. Груздево с учетом ст. 76 Федерального закона №123 от 22.07.2008.

На искусственных и естественных водоемах предлагается организация  подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Мероприятия по оздоровлению территории

Лептоспирозы – для предупреждения лептоспироза проводятся широкие дератизационные мероприятия. Осуществляется санитарная охрана водоисточников. Для повышения иммунитета населения производится вакцинация поливалентными убитыми вакцинами.

Туляремия – базируются на своевременной вакцинации населения.

Медицинское обслуживание населения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

В Мугреево-никольском сельском поселении функционируют:

1.ФАП в с.Мугреево-Никольское;

2.ФАП в с. Груздево.

Организационные мероприятия по предупреждению и снижению уровня негативных последствий чрезвычайных ситуаций На основании закона «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

- планировать и осуществлять необходимые мероприятия по защите людей

и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения в ЧС;

- обучение населения способом защиты и действиям в составе гражданских формирований;

- создание объектовых систем оповещения ОЧС;

- проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

- снабжение населения средствами индивидуальной защиты;

При химическом заражении предлагается использовать фильтрующий противогаз ГП-7 (ГП-7В) в комплекте с дополнительным патроном по виду АХОВ.

- организация санитарной обработки населения при выходе из зоны ЧС;

- обязательным мероприятием является организация химической разведки и радиационного контроля.

Для химической разведки использовать полуавтоматический прибор (ППХР), а также универсальный газоанализатор «КГ-2», газоанализатор «Атмосфера-ПМ».

- организация медицинского обеспечения, которое осуществляется силами санитарной дружины, формирований по ГОЧС и лечебными учреждениями;

- обеспечение рабочих и служащих, находящихся на ликвидации аварии, медицинскими средствами индивидуальной защиты осуществляется за счет собственных запасов предприятий, лечебных заведений, аптек;

- разработка комплекса мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС в безопасные районы.

Устойчивое функционирование поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций

Основными системами жизнеобеспечения населения и устойчивого функционирования сельского поселения в период ЧС являются сети и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

В условиях возникновения особого периода и ЧС жизнь людей и функционирование важных объектов будут зависеть от надежности работы этих систем.

Для предотвращения потерь населения и обеспечения устойчивого функционирования сельского поселения в условиях особого периода и ЧС предусмотрены мероприятия согласно СП-11-112-2001 и его приложений.

Водоснабжение населения:

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека;

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках. Эти системы должны отвечать следующим общим требованиям:

В общем объеме запасов питьевой воды в РПВ должен быть обеспечен неснижаемый запас питьевой воды на трое суток по норме не менее 10 л в сутки на человека для численности населения мирного времени с применением средств консервации воды для продления сроков ее сохранности. При недостаточном фронте существующих резервуаров должны быть построены дополнительные емкости.

Наличие дополнительного количества резервуаров и увеличение их общей вместимости в штатных условиях эксплуатации СХПВ будут существенно способствовать выравниванию режима работы всей системы водоснабжения, сокращению энергозатрат, повышению санитарной надежности процессов очистки и транспортирования воды.

По системе газоснабжения:

- схема газоснабжения должна быть закольцованной. Надежность системы обеспечивается подземной прокладкой газовых сетей;

- надземные части ГРП необходимо оборудовать байпасами и отключающими устройствами.

Для разработки схемы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а так же учет прогноза изменения окружающей среды.

Основные направления в области предупреждения ЧС:

- создание и развитие научно-методических основ управления природными и техногенными рисками ЧС;

- совершенствование материально-технического обеспечения для снижения риска и смягчения последствий ЧС техногенного и природного характера, а также повышение эффективности мероприятий при ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера за счет:

1. разработки и применения инженерно-технических средств, созданных на основе современных технологий;

2. стимулирование создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий, исключающих возможность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизирующих их влияние на окружающую среду;

3. развитие систем мониторинга;

Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

Работа представительной и исполнительной властей  в поселении должна быть направлена на регулирование деятельности людей в рамках программы обеспечения безопасности.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов. Для своевременного выявления причин, способствующих возникновению природных, техногенных и биолого-социальных ЧС необходимо ведение централизованного мониторинга и прогнозирования ЧС. Своевременно должны выдаваться рекомендации для принятия мер по предупреждению и локализации ЧС и смягчению их социально-экономических последствий.

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств.

Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Комплекс социальных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом их экономической составляющей, должен быть разработан специализированными организациями.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу: «участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Таблица №28

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Организатор выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение пожарных депо в с. Груздево и с. Мугреево-Никольское (1 пожарная машина). | с. Мугреево-Никольское – первая очередь; с. Груздево – расчетный срок | Администрация поселения |
| 2 | Разработка комплекса мероприятий по созданию добровольных пожарных дружин из числа жителей | Первая очередь | Администрация поселения |
| 3 | Внедрение в практику централизованного мониторинга и прогнозирования ЧС | Первая очередь | Администрация поселения |
| 4 | Устройство 2-х разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24 в с. Груздево и с. Мугреево-Никольское | Первая очередь | Администрация поселения |

# Text boxes

| № пп | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) | Сведения о соответствии автодороги и её участков техн. характер. класса и категории автодороги | Вид разрешен ного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В границах зоны содержания | класс дороги | категория дороги |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Груздево-Кашино | 24235 ОП МР 001 | 0,5 | 3 | V | ОП |
| 2. | Истоки-Легково | 24235 ОП МР 005 | 2,0 | 3 | V | ОП |
| 3. | Кашино-Б.Ламна | 24235 ОП МР 007 | 5,5 | 3 | V | ОП |
| 4. | Мугреево-Никольское-Мугреево-Дмитриевкое | 24235 ОП МР 010 | 1,1 | 3 | V | ОП |
| 5. | Петушки-Пашки | 24235 ОП МР 012 | 2,1 | 3 | V | ОП |
| 6. | Подъезд к Горки | 24235 ОП МР 020 | 0,5 | 3 | V | ОП |
| 7. | Подъезд к Китайново | 24235 ОП МР 022 | 0,1 | 3 | V | ОП |
| 8. | Подъезд к Кочергино | 24235 ОП МР 023 | 0,2 | 3 | V | ОП |
| 9. | Подъезд к Лукино | 24235 ОП МР 024 | 0,3 | 3 | V | ОП |

| № пп | Наименование автомобильной дороги | Идентификацион ный номер дороги | Протяжен ность автомобиль ной дороги (км) | Сведения о соответствии автодороги и её участков техн. характер. класса и категории автодороги | Вид разре шен ного исполь зования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В границах поселения | класс дороги | категория дороги |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Южа-Талицы-Мугреевский | 24 ОП МЗ Н-323 | 18,4 | 3 | IV | ОП |
| 2. | Паново-Легково-Родионово | 24 ОП МЗ Н-181 | 10,1 | 3 | IV | ОП |
| 3. | Груздево-Петушки | 24 ОП МЗ Н-060 | 1,6 | 3 | IV | ОП |
| 4. | Тарасиха-Груздево | 24 ОП МЗ Н-287 | 4,7 | 3 | IV | ОП |