Приложение к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности

Параметры разрешённого использования земельных

участков и разрешённого строительства.

Ж - 1 .  Зона индивидуальной жилой застройки.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

| 1 | Минимальное расстояние от основных зданий и сооружений до красной линии улиц | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от основных зданий и сооружений до красной линии проездов | м | 3 |
| 3 | Минимальное расстояние от вспомогательных зданий и сооружений до красной линии проездов | м | 5 |
| 4 | Минимальное расстояние от зданий и сооружений до границы соседнего участка | м | 3 |
| 5 | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
| 6 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 6 |
| 7 | Минимальное расстояние от границ земельного участка до: основного строения хозяйственных и прочих строений открытой стоянки отдельно стоящего гаража построек для содержания скота построек для хранения инвентаря, навесов пасеки стволов высокорослых деревьев стволов низкорослых деревьев кустарников | м | 3 1 1 1 4 1 2 4 2 1 |
| 8 | Минимальное расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |  |  |
| 9 | Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства | м2 м2 м2 м2 | 400 2500 400 2500 |
| 10 | Минимальная площадь земельного участка индивидуального жилого дома в условиях реконструкции или на новых периферийных территориях | м2 | 400 |
| 11 | Максимальный процент застройки земельного участка для индивидуального жилого дома | % | 60 |
| 12 | Максимальный процент застройки земельного участка для блокированного жилого дома | % | 65 |
| 13 | Максимальный процент застройки земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства | % | 25 |